СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

06        декабря   2012 года                     № 113

Об утверждении Программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
МО Сосновское сельское поселение 
на 2013 - 2030 годы

В целях обеспечения развития систем коммунальной инфраструктуры, в соответствии Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"  Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Сосновское сельское поселение на 2013 – 2030 годы.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2013 года.

Глава муниципального

образования:                                                                                                  Б. Н. Масевич

Разослано: Дело-2, Припрок-1

Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 06 декабря 2012 года № 113

Программа 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области

на 2013-2030 годы

I. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2013-2030 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организацией коммунального комплекса» (далее закон № 210-ФЗ). Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Заказчик программы | Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области |
| Разработчик программы | Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области |
| Цель программы | - комплексное развитие проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы; - улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; - обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки поселения |
| Задачи Программы: | - разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - определение сроков и объёма капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий; - определение экономической эффективности от реализации мероприятий. |
| Сроки и этапы реализации Программы | I этап – 2013-2020 г. ; II этап (расчетный срок) – 2021- 2030 г.; |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области, организации федерального и областного подчинения, организации коммунального комплекса муниципального района, осуществляющие эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструктуры, иные хозяйствующие субъекты. |
| Источники финансирования Программы | - федеральный бюджет; - областной бюджет; - бюджет МО Сосновское сельское поселение; - средства организаций коммунального комплекса и инвесторов; - инвестиционные надбавки к тарифам на коммунальные услуги; - прочие источники |
| Объем финансирования и возврат финансовых средств | Общий прогнозируемый объем финансирования 1 этапа Программы составит 2 600 млн. руб. в ценах 2012 года. в том числе: 2013 г. - 500 млн. руб.; 2014 г. – 500 млн. руб.; 2015 г. – 300 млн. руб.; 2016 г. - 300 млн. руб. 2017-2020 г. – 1000 млн. руб. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифы, плата за подключение, инвестиции. Возврат средств финансирования мероприятий Программы производится либо путем передачи на баланс муниципального образования построенных (реконструированных) объектов коммунальной инфраструктуры, либо в иной форме в объемах и в сроки, устанавливаемые договорами о реализации инвестиционных программ с организациями коммунального комплекса. Право собственности на построенные (реконструированные) объекты коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств, а также за счет привлечения средств потребителей услуг предприятий коммунального комплекса путем установления для них надбавок к тарифам на услуги и тарифа на подключение к коммунальным сетям, реализуется на основании норм действующего законодательства РФ в сфере инвестиционной деятельности (капитальные вложения) на срочной и возвратной основе. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного и производственного строительства и создание благоприятной среды обитания в сельском поселении. Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры сельского поселения позволит снизить эксплуатационные затраты на производство и передачу энергоресурсов, позволит устранить причины возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшит экологическое состояние окружающей среды, что в конечном счете приведет к улучшению уровня жизни населения в сельском поселении. |

# ВВЕДЕНИЕ

Комплексная программа развития системы коммунальной инфраструктуры (далее Программа) Сосновского сельского поселения подготовлена на основании задания на выполнение работ по подготовке проекта генерального плана  муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, применительно ко всем территориям поселения.

.

В комплексной программе развития системы коммунальной инфраструктуры МО  Сосновское сельское поселение были использованы следующие материалы:

Стратегический план развития МО Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области;

Концепция социально-экономического развития МО Сосновское сельское поселение муниципального образования  Приозерский муниципальный район Ленинградской области на период до 2030 года;

Ранее разработанная проектная и градостроительная документация;

Материалы инженерных изысканий.

Комплексная программа развития системы коммунальной инфраструктуры Сосновского сельского поселения предусматривает следующие этапы развития поселения:

•	I этап –2020 г;

•	II этап (расчетный срок) –  2030 г.;

•	Прогноз развития – 2040г.

Для анализа состояния территории поселения, выявления проблем и определения направлений комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования использовались исходные данные, полученные от заказчика, решения проектов и предложений по ранее разработанной градостроительной документации, сведения и  информация, собранные авторами проекта генерального плана поселения.

Учитывались данные мелкомасштабной инженерно-геологической съемки;  данных гидрометеорологических наблюдений метеостанции района.

При разработке мероприятий приняты расчетные показатели, определенные  в соответствии с нормативами действующих СНиП, СП, СанПиН, установленные в концепции социально-экономического развития муниципального образования, обеспечивающими благоприятные условия жизнедеятельности населения.

Программа разрабатывалась с учетом проектных положений о территориальном планировании, содержащихся в проекте схемы территориального развития муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, в состав которого  входит муниципальное образование Сосновское сельское поселение.

Учитывались проектные предложения и решения, включаемые в документы территориального планирования муниципальных районов, имеющих общую границу с муниципальным образованием Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. При подготовке Программы учитывались ограничения, установленные для использования земельных участков и при размещении объектов капитального строительства, расположенных в границах зон объектов культурного наследия, в границах зон с особыми условиями использования территорий, в границах зон негативного воздействия и границ территорий, подверженных возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# Общие сведения

Муниципальное образование Сосновское сельское поселение входит в состав муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Приозерский муниципальный район расположен в северо-восточной части Карельского перешейка. Район протянулся на 90 км с севера от Олонецкой возвышенности до Лемболовских высот на юге и 60 км вдоль западного побережья Ладожского озера. Как самостоятельная административная единица район образован в 1944 году.

Статус муниципального образования Сосновское сельское поселение и установленные границы поселение приобретает с принятием  областного закона от 1 сентября 2004 года № 50-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе». Административным центром Сосновское сельское поселение определён поселок Сосново.

Устав муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (новая редакция) принят решением Совета депутатов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 21 ноября 2005 года №15 с изменениями, внесенными решением совета депутатов от 09 июня  2010 года №35.

Официальное наименование муниципального образования - муниципальное образование Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Поселение расположено в юго-западной части Приозерского муниципального района и граничит:

на севере – с Петровским сельским поселением Приозерского муниципального района;

на востоке – с Запорожским сельским поселением Приозерского муниципального района;

на западе – с Раздольевским сельским поселением Приозерского муниципального района;

на юге - с территорией Всеволожского муниципального района.

Расстояние до административного центра Приозерского муниципального района - города Приозерска составляет69 км, до города Санкт - Петербурга 70 км.

Площадь территории муниципального образования Сосновское сельское поселение составляет 18602,4 тыс. га.

В состав поселения входят 9 населенных пунктов:

1. Иваново, дер.

2. Колосково, пос.

3. Кривко, дер.

4. Новожилово, дер

5. Орехово, дер.

6. Орехово, п. ст.

7. Платформа 69-й км, пос.

8. Снегирёвка, дер.

9. Сосново, пос.

При написании наименований населённых пунктов использованы данные областного закона Ленинградской области №17-оз от 06.05.2010 «О внесении изменений в некоторые областные законы в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием организации местного самоуправления».

Общая численность муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в соответствии со сведениями Справочника о составе и административно-территориальном делении на 01.01.2007 года составляет 9,6 тыс. человек (издание «Административно - территориальное деление Ленинградской области. Справочник. - СПб 2007»).  Приводятся исходные статистические данные за 2009 год, по отчетным данным администрации по состоянию на 01.01.2010 год численность населения муниципального образования Сосновское сельское поселения - 10,1 тыс. человек. По предварительным итогам Всероссийской переписи населения численность Сосновского сельского поселения составляет 10990 чел.

# 2. 	АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

Подготовка Программы осуществлялась на основании результатов инженерных изысканий. Состав и объем инженерных изысканий определялся заданием на производство работ.

Материалы инженерных изысканий: инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические выполнены на территории поселения и прилегающих территорий проведены с использование фондовых материалов Ленкомархитектуры, из средств массовой информации (СМИ).

Информация мелкомасштабных инженерно-геологических съемок и материалов, выполняемых для строительства отдельных объектов, послужила источником для анализа инженерно-геодезических, инженерно-геологических условий состояния территории и нашла отражение на картах ограничений использования территории поселения.

Данные гидрометеорологических наблюдений (метеостанция Снегирёвка, водомерные посты) позволили  выявлению ситуаций природного характера и подготовки предложений по мероприятиям в случае их негативного воздействия.

При составлении отчета о результатах анализа инженерно-экологических изысканиях использованы данные:

- сведения, предоставленные государственными органами надзора;

- информации, собранной специалистами проектной организации; данные визуального осмотра;

- отчет о санитарной очистки территории, подготовленный по отдельному заданию администрации муниципального образования.

Информация  о климатических условиях, биоресурсном потенциале собрана и получена от ГУ «Санкт-Петербургский ЦГМС-Р» с использованием материалов статистических наблюдений местных организаций.

При анализе материалов о состоянии территории муниципального образования, содержащихся в ранее разработанной градостроительной документации, статистических данных, документов, предоставляемых уполномоченными органами, осуществляющими наблюдения и выполняющих контрольные функции, использованы актуализированные отчетные данные администрации муниципального образования за 2010 год.

# 2.1 Анализ и оценка природных условий и ресурсов

Географическое положение

Муниципальное образование Сосновское сельское поселение входит в состав муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и расположено к  северо-востоку от города Санкт- Петербурга. Поселение размещается на северо-восточной части уникального Карельского перешейка.

Южная часть муниципального образования Сосновское сельское поселение граничит со Всеволожским муниципальным образованием, на востоке имеет смежные границы с Запорожским сельским поселением Приозерского муниципального района, на западе его границы смыкаются с Раздольевским сельским поселением Приозерского муниципального района, на севере – граничит с Петровским сельским поселением Приозерского муниципального района.

Рельеф территории холмистый, перемежающийся луговинами. Большая часть территории покрыта хвойными лесами с вкраплениями лиственных пород.

Климат

Климат переходный от континентального к морскому, с умеренно теплым летом, довольно продолжительной, умеренно холодной зимой и неустойчивым режимом погоды. Преобладают ветры юго-западного направления, принося с собой осадки, величина которых более 700 мм.

Средняя годовая температура на данной территории составляет 3,3 °С.

Зимний период начинается в ноябре месяце и длится до апреля. Образование снежного покрова происходит, как правило, в начале декабря, разрушение – в начале апреля.

Самым холодным месяцем является февраль со средней месячной температурой воздуха  -7,8 °С. Абсолютный минимум, по многолетним наблюдениям, составил -37 °С.

Переход средней суточной температуры через 0°С происходит в апреле месяце. Весной возможны возвраты холодов и кратковременное установление снежного покрова.

Лето наступает в мае месяце, продолжительность его 3-4 месяца. Самый теплый месяц июль со средней месячной температурой воздуха 16,7 °С. Абсолютный максимум составляет 32°С.

В сентябре наступает осень и длится около двух месяцев.

Зима продолжительная, умеренно мягкая с пасмурной погодой. Преобладающая дневная температура воздуха –5 , -8 -12°С (абсолютный минимум -41°С)

Территория относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма осадков составляет около 700 мм, 60-65% этого количества выпадают в теплый период года.

Ветры в течение года преобладают северо-западные и южные, средняя скорость 2 – 4 м/сек.

Температура воздуха характеризуется:

-  средняя температура холодного месяца – минус 9°С;

-  средняя температура теплого месяца – плюс 17°С;

-  средняя годовая температура – плюс 3,5°С;

-  абсолютный минимум составляет минус 38°С;

-  абсолютный максимум составляет плюс 32°С;

-  число дней со среднесуточной температурой воздуха выше 10°С составляет 12°С;

-  число дней со снежным покровом – 135;

-  высота снежного покрова – до 60 см.;

-  снежный покров устойчиво ложится после 11 декабря;

- продолжительность безморозного периода 120-130 дней (с 9мая по 9 октября).

Среднегодовая температура воздуха  (по метеостанции «Приозерск») составляет +3,4º С. Максимальная температура воздуха +31º С наблюдается в июле, минимальная – минус 40º С зафиксирована в январе.

Первые морозы наступают в начале-середине октября и продолжаются в течение от 91 до 152 дней в году.

Средняя дата появления снежного покрова – 14 октября. В среднем  число дней со снежным  покровом составляет 137 дней в году. Высота снежного покрова  от 20 см до 67 см (средняя-42 см). Максимальная глубина  промерзания песчаных почв и грунтов до 0,7 м, суглинистых – до 1,3 м.

Большая часть осадков (424 мм) приходится на безморозный период и выпадает в виде дождей. Испарение с поверхности земли в течение года достигает 280-300 мм, а с водной поверхности – около 500 мм. По  показателю степени увлажнения территория района входит в зону избыточного увлажнения.

Рассматриваемая территория характеризуется умеренным избыточно-влажным климатом с неустойчивым погодным режимом и относится ко IIБ подрайону по климатическому районированию России для целей строительства.

Нормативная глубина промерзания для глинистых грунтов – 1,45 м, для песчаных грунтов – 1,60 м.

Гидрогеологическая характеристика и геологические условия

В соответствии с гидрогеологическим районированием территория расположена на северной окраине Ленинградского артезианского бассейна (ЛАБ), к которому с севера примыкает Восточно-Балтийский гидрогеологический массив.

Исходя из геологического строения и литологического состава пород, до глубины залегания кристаллического архей-нижнепротерозойского фундамента, в гидрогеологическом разрезе изучаемого района выделяются следующие водоносные и водоупорные горизонты и комплексы (сверху вниз).

Подземные воды четвертичных отложений

Горизонт грунтовых вод (ГГВ) в районе развит практически повсеместно.  ГГВ приурочен к пескам и супесям  позднеледниковых и современных озерных озерно-ледниковых, биогенных и озерных отложений. Область  питания ГГВ совпадает с областью распространения водовмещающих отложений. Основным источником питания  грунтовых вод являются атмосферные осадки.

Грунтовые воды, в зависимости от рельефа и гипсометрических отметок, залегают на  глубинах 0,5-1,0 м в пойме и надпойменной  террасе реки Сосновки, реки Козлец и их притоков, 2-3 м -в присклоновых частях долины и до 5-10,0 м (иногда более) на вершинах песчаных камовых холмов и озовых гряд. В пределах Лемболовской возвышенности во многих скважинах грунтовые воды не встречены.

Разгрузка грунтовых вод происходит в русла рек  и ручьёв или на склонах бортов долин (в местах выхода  водоупорных моренных супесей и суглинков) в виде мочажин и нисходящих источников.

Грунтовые воды, как правило, безнапорные, редко обладают местными напорами.

Водоупором для грунтовых вод являются валунные супеси и суглинки лужской морены.

В связи  с незащищенностью глинистыми экранами  грунтовые воды легко подвержены загрязнению с поверхности.

Грунтовые воды широко используются для хозяйственно-питьевого водообеспечения и полива огородов мелкими частными водопользователями путем устройства индивидуальных шахтных колодцев глубиной до 10 м.

Грунтовые воды характеризуются пестрым химическим составом. Преимущественно ГВ имеют  гидрокарбонатный или сульфатно-хлоридный анионный состав и смешанный состав по катионам.  Минерализация ГВ колеблется от 0,1 г/л до 0,6 г/л.

Московско-осташковский моренный относительно водоупорный горизонт представлен супесями и суглинками с гравием, галькой и валунами (с редкими прослоями и линзами песков). Прослои и линзы водонасыщенных песков в морене встречаются спорадически (локально), обладают местным напором и плывунными свойствами.

Мощность московско-осташковской морены составляет 20,0-35,0, достигая 52,0 м в верхней части склона спортивно-оздоровительного комплекса «Игора». Осташковская морена рассматривается в качестве относительного нижнего водоупора для грунтовых вод и верхнего водоупора для локально развитого московско-осташковского межморенного водоносного горизонта.

Межморенный водоносный комплекс в составе московско-осташковского водноледникового (верхний) межморенного водоносного горизонта и днепровско-московского водноледникового (нижнего межморенного горизонта, сложен песками разной крупности (зернистости), гравийно-галечными отложениями, реже супесями.

В районе работ имеется ряд малодебитных родников (источников) на склоне Лемболовской возвышенности (НСТ «Горка» и др.). В пределах территории изысканий можно ожидать данный межморенный водоносный комплекс в интервалах глубин от 20,0-25,0 м до 100,0-110,0 м, в зависимости от рельефа. Мощность комплекса может составить 3,0-25,0 м. Напорные уровни, в зависимости от гипсометрического положения, могут устанавливаться на несколько метров выше поверхности земли и до глубин 25-50м ниже её поверхности. Удельные дебиты скважин в изучаемом районе колеблются в широких пределах от 0,001 л/с до 1,4 л/с (автозаправочная станция в деревне Иваново). Подземные воды пресные (минерализация 0,1-0,3г/дм3) гидрокарбонатные. Характерно повышенное содержание железа до нескольких мг/дм3 (при ПДК до 0,3 мг/дм3).

Межморенный водоносный комплекс характеризуется локальностью развития, как в плане, так и в разрезе. Межморенные отложения, представленные супесями и суглинками с линзами и прослоями мелких и пылеватых песков, практически безводны.

По имеющимся данным и геологическим разрезам разведочно-эксплуатационных скважин, в южной (поселок при железнодорожной станции Орехово, деревня Новожилово, остановочные пункты 47-й км и 49-й км), центральной (южная и северо-восточная части поселка Сосново) и северо-западной (поселок Колосково и дальше на север) частях изучаемой территории межморенный комплекс отсутствует.

Под толщей песчано-глинистых озерно-ледниковых и моренных четвертичных отложений, общей мощностью до 110,0 м залегают верхнекотлинские водоупорные глины венда.

Дочетвертичные водоносные горизонты и комплексы

Верхневендский (котлинский) водоупорный горизонт представлен плотными сине-серыми глинами мощностью от 25,0 м до 80,0 м.

Вендский водоносный комплекс (ВВК) (широко известный в гидрогеологической литературе, как гдовский водоносный комплекс) имеет повсеместное распространение в районе поселка Сосново, поселка при железнодорожной станции Орехово. Вскрыт несколькими десятками скважин на глубинах 100,0-180,0 м (в зависимости от гипсометрического положения участка).

ВВК в данном районе является основным главным источником хозяйственно-питьевого и производственного водообеспечения населения посёлков, оздоровительных детских лагерей, баз отдыха и садоводческих некоммерческих товариществ.

В геолого-литологическом строении ВВК выделяются три горизонта:

Верхний-котлинский водоносный горизонт, представлен переслаиванием песчаников, алевролитов и глин (общей мощностью до 70,0 м);

Средний-верхневендский(редкинский)относительно водоупорный горизонт (глины, прослои песчаников, аргиллиты), мощностью 10,0-20,0 м;

Нижний-редкинский водоносный горизонт (песчаники с прослоями глин и аргиллитов), мощностью от10,0  до 40,0 м.

Нижний редкинский водоносный горизонт характеризуется, как правило, более высокой водообильностью, чем верхне-котлинский водоносный горизонт. Однако, в связи с достаточно сложным выделением редкинского относительного водоупора в разрезе ВВК, большинство исследователей всю вендскую толщу, залегающую под котлинскими водоупорными глинами, рассматривают как единый вендский (гдовский) водоносный комплекс.

Разведочно-эксплуатационной скважиной № 216 (2662) в поселке при железнодорожной станции Орехово (а. о. 163,0 м, приводораздельная часть)  ВВК вскрыт на глубине 178,0 м (а. о. -15,0 м), скважиной № 8 (1403) (а. о. 56,2 м, борт озерной котловины в северо-западной части площади у поселка  Колосково) - на глубине 51,0 м (а. о. 5,2 м), скважиной № 213 (2733) (а. о. 56,0 м) в поселке Сосново ВВК вскрыт на глубине 115,0 м (а. о. -59,0 м), скважиной № 212 (2660) (а. о. 95,0) вблизи остановочного пункта железной дороги 69-й км (склоновая часть) - на глубине 142,0 м (а. о. -47,0 м). Вскрытая мощность ВВК изменяется от 15,0 (скв.№209) до 84,0 м (скв.№216), в среднем составляя 35,0-45,0 м. Следует отметить, что мощная толща котлинских глин от 25,0 м до 100,0 м вместе с вышезалегающими четвертичными мореными отложениями, мощностью от 20,0 м до 104,0 м, обеспечивают высокую степень естественной защищенности подземных вод ВВК от проникновения агентов загрязнения с поверхности. Глубина залегания пьезометрического (статического) уровня ВВК при бурении в прошлые годы варьирует от 5,0 м (скв. №200) до 30,0 м (скв.№206). Напор изменяется от 40,0 до 150,0 м, наиболее часто составляет 90,0-110,0 м. Удельные дебиты скважин при откачках в районе населенных пунктов Сосново-Орехово изменялись в широких пределах от 0,01 л/с до 2,5 л/с (на 1 метр понижения уровня). Водообильность большинства эксплуатационных скважин в районе в среднем характеризуется удельными дебитами от 0,1 л/с до 0,6 л/с.

По химическому составу подземные воды ВВК преимущественно гидрокарбонатные кальциевые или натриевые, пресные с минерализацией от 0,1 г/дм3 до 0,3 г/дм3. По микробиологическим показателям подземные воды ВВК здоровые. Качество подземных вод, в основном, отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

По имеющимся данным качество подземных вод ВВК в течение последних 30-45 лет стабильное. Подземные воды  ГВК  широко используются в районе для хозяйственно-питьевого  водоснабжения  населенных пунктов, предприятий, ферм, садоводств и коттеджной застройки. В результате  интенсивного водоотбора  в районе поселка Сосново образовалась  довольно обширная  пьезометрическая  депрессия.  Общее понижение  уровней от их первоначального положения достигает 11-14 м в поселкеСосново и поселке при железнодорожной станции Орехово, и 1,5 м в деревне Кривко.

Архей-протерозойская водоносная зона (АПВЗ) экзогенной трещиноватости приурочена к верхней трещиноватой зоне гранитов и гнейсов кристаллического фундамента (на глубинах порядка 270-300м). Водообильность пород низкая, характеризуется удельными дебитами скважин от 0,001 л/с до 0,0001 л/с. Для централизованного водоснабжения АПВЗ интереса не представляет.

Существующее водоснабжение и опыт эксплуатации подземных вод. Подземные воды ВВК являются главнейшим источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов предприятий, ферм, садоводческих некоммерческих товариществ и коттеджской застройки в районе.

В северо-восточной части Карельского перешейка в рассматриваемом районе действует около 200 эксплуатационных скважин, использующих подземные воды ВВК.

Значительная основная часть скважин сосредоточена в крупных населенных пунктах, образуя концентрированные грунтовые водозаборы.

По территориальному признаку (для схематизации гидродинамических условий) здесь выделяются следующие наиболее компактные групповые узлы водозаборов, приуроченные к населенным пунктам:

«Сосново – Кривко – Снегирёвка »

«Орехово»

«Васкелово – Лемболово – Стеклянный »

Следует особо отметить, что такое объединение эксплуатационных скважин в групповые водозаборы использовалось СЗГИП ГГП «Севзапгеология» при региональной оценке эксплуатационных запасов подземных вод гдовского (вендского) водоносного комплекса.

Эксплуатация подземных вод ВВК в районе работ ведется с 1947г. Интенсивность эксплуатации и величина водоотбора постепенно и неуклонно увеличивается. Значительное количество скважин расположено на территории сезонно-действующих оздоровительных учреждений и садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) работающих 6 – 7 месяцев в году.

Грунтовый водозабор «Сосново – Кривко – Снегирёвка »

В районе поселка Сосново и его ближайших окрестностях – деревня  Кривко и деревня Снегиревка, эксплуатируется 26 скважин.

Крупнейшим водопользователем здесь является МП «Водоканал Твэл – Сосново» (бывшее МП ЖКХ поселка Сосново), которому принадлежат 12 эксплуатационных скважин. ООО «Агропромтехника» в пос. Сосново принадлежит 5 скважин. Остальные скважины принадлежат: ООО «Сосновский молочный завод» (1 скв.), ОЖД (2 скв.), пионерлагерь «Золотой колос» (1 скв.), ДРСУ (1 скв.), хлебозавод (1 скв.) и др.

Современный общий водоотбор по данному водозаборному узлу составляет порядка 5,8 – 5,9 тыс. м3/сут, перспективная же водопотребность оценивается величиной 6,5 тыс. м3/сут.

Уровенный режим подземных вод в районе водозаборного узла «Сосново – Кривко – Снегирёвка» может быть охарактеризован по данным режимных стационарных наблюдений, выполняемых СЗГИП ГГП «Севзапгеология». За период многолетней интенсивной эксплуатации пьезометрический уровень подземных вод ВВК в центре Сосновского группового водозабора снизился на 13,0 – 14,0 м и находится на настоящий момент (по результатам обследования в феврале 2008г. по скв.74(а)) на глубине 29,72м, что соответствует абсолютной отметке 30м.

Глубина водозаборных скважин 120,0  – 210,0 м, в зависимости от их гипсометрического положения. ВВК вскрыт с глубины 54 – 90м. Вскрытая мощность ВВК составляет 73 – 100м. Удельные дебиты скважин колеблются в широких пределах от 0,12 л/с до 1,8 л/с. Подземные воды ВВК гидрокарбонатные натриево-калиевые, с минерализацией 0,1 – 0,2 г/л, с содержанием железе до 0,3 мг/л.

Групповой водозабор «Орехово»

В районе поселка при железнодорожной станции Орехово и его, ближайших окрестностей имеются 23 эксплуатационные скважины, оборудованные на ВВК.

Бурение первых скважин здесь относится к 1962 – 1964гг. Глубина скважин на ВВК, в зависимости от рельефа, изменяются от 162м до 262м. ВВК вскрыт с глубины 105м до 180м. Вскрытая мощность его изменяется от 55м до 85м. В интервале песчаных прослоев, установлены сетчатые, реже – проволочные фильтры диаметром от 102мм до 152мм. Длина рабочих частей фильтров измеряется от 17м до 60м. Диаметры обсадных труб (эксплуатационных колонн), закрепляющих скважину выше фильтровых колонн, варьируются от 152мм до 254мм.

Крупнейшим водопользователем группового водозабора «Орехово» является дачно-эксплуатационный кооператив «Орехово – Северное», расположенный между железнодорожными остановочными пунктами 67км и 69км. Остальные скважины принадлежат некоммерческим садоводческим товариществам (Прогресс, Горка, Микрон, Клён, Наука), оздоровительным лагерям и базам отдыха различных предприятий, 2 скважины принадлежат ЗАО завод ВНИИ ЗЕММАШ».

Водоотбор из всех действующих скважин в летний период составляет порядка 2,3 тыс. м3/сут.

В поселке при железнодорожной станции Орехово СЗГИП ГГП Севзапгеология ведутся наблюдения за уровенным режимом подземных вод по скважине №33238, 1973г. Общее снижение уровня ВВК от первоначального составляет порядка 20м. Пьезометрические уровни находятся на абсолютных отметках 60 – 55м.

Групповой водозабор «Васкелово – Лемболово – Стеклянный».

Здесь существует порядка 46 скважин. В настоящее время суммарный водоотбор по этим скважинам составляет 2,6 – 2,7 тыс. м3/сут, при этом, максимальный водоотбор отмечался в период 1987 – 1997гг. – до 3,3тыс. м3/сут.

Перспективная водопотребность группового водозаборного узла оценивается величиной порядка 6,1 тыс. м3/сут.

# Гидрология

Река Сосновка является основной водной артерией и дреной изучаемой территории  берет начало из болот верхового типа в центральной части Карельского перешейка, в 1,5 –2 км западнее деревни Иваново

Река Сосновка берет начало в юго-восточной части поселка Сосново из небольшого озера и впадает в оз. Суходольское. Средняя густота гидрографической сети  составляет 0,6 км/км2. Основные притоки реки – Быковец, Козлец и Гладыш. Средний уклон реки  составляет 1 %, площадь водосбора - 60 км2.

Правым притоком реки Сосновки является ручей Козлец. Ручей Козлец впадает в реку Сосновку в 2-х км ниже по течению от железнодорожного моста (вблизи станции Сосново). В северной части территории поселения располагается два достаточно крупных озера: Раздолинское и Уловное, в южной одно - Большое Барково. По территории присклоновой части имеется большое количество мелких озер, в том числе заросших или находящихся в разной стадии зарастания, находящихся в межкамовых котловинах замкнутого типа.

# Гидрологический режим

На реке Сосновке не проводились стандартные гидрологические режимные наблюдения. Поэтому, ниже приведена характеристика гидрологического режима по данным наблюдений, выполненных на реках сопредельной территории («Ресурсы поверхностных вод» СССР. Том 2, Карелия и Северо-Запад.часть 1, 2, 3. Гидрометеоиздат, 1972 г.).

Река Сосновка относится по гидрологическому режиму к равнинному типу. Для реки такого типа характерно смешанное питание с преобладанием снегового.

Среднее многолетнее  распределение  весеннего (снегового), дождевого и подземного стока в году, в процентах от среднего годового стока, находится в соответствии 50:25:25.  В отдельные годы это соотношение резко нарушается, как в сторону увеличения доли снегового питания за счет уменьшения дождевого и подземного, так и в сторону сокращения  доли снегового стока и увеличения доли двух других составляющих.

Уровенный режим. В годовом ходе уровня воды четко выражены четыре  фазы:  весеннее половодье, летне-осенняя межень, почти ежегодно нарушаемая дождевыми паводками,  затем короткий осенне-зимний период с некоторым повышением уровня и зимний меженный период, в отдельные годы прерываемый подъемами уровня вследствие оттепелей или зажорных явлений.

Весенний подъем уровня воды чаще всего начинается почти одновременно с вскрытием  реки,  в отдельные годы или на отдельных речных участках подъем уровня может начинаться за 8-12  суток  до вскрытия реки или на 2-6 суток позже него. Средняя продолжительность подъема половодья составляет около 20  суток, изменяясь от 5 до 52 суток в зависимости от характера весны. В среднем интенсивность подъема весеннего половодья  составляет около  0,2 м/сут, существенно изменяясь от года к году в зависимости от дружности весны. Высота подъема уровня в период весеннего половодья  над  меженным составляет на более крупных реках 2,5-3,5 м.

Спад весеннего половодья имеет большую продолжительность (от 15  до 40 суток) и проходит с меньшей интенсивностью по сравнению с весенним подъемом. Весной пойма реки  периодически (с частотой раз в три года) затопляются. Продолжительность стояния воды при затоплении  различна,  от нескольких дней до месяца.

Летне-осенняя межень характеризуется незначительными колебаниями уровня воды. Основное питание реки в этот период осуществляется за счет подземных вод,  но ежегодно меженный период прерывается дождевыми паводками, которые сопровождаются резким повышением уровня  воды,  хотя и менее значительным,  чем в период весеннего половодья.  Наименьшие уровни отмечаются в июле, августе, реже в сентябре. Средняя продолжительность стояния их 15-20 суток.

Зимняя межень устанавливается в конце ноября - середине декабря; наибольшие ранние даты приходятся на конец октября, наиболее поздние - на январь. Наиболее маловодный период  в феврале, марте; средняя продолжительность его 15-20 дней. В период зимней межени роль зимних паводков в колебаниях уровня невелика.

Сток воды рек. Средний годовой сток и характер его внутригодового распределения определяется климатическими факторами и факторами подстилающей поверхности (рельеф, геологическое строение водосбора, хозяйственная деятельность и т.д.). Особенности последних оказывают существенное влияние, как на водность рек,  так и ее внутригодовое распределение. Большая часть годового стока рассматриваемой реки  приходится на период  весеннего половодья,  характеристика которого (объем, продолжительность и доля в годовом стоке) определяют  особенности внутригодового распределения в разные по водности годы.  Среднее значение слоя стока воды за год составляет около 325 мм, из них за весенний период (Ш - V месяцы) стекает до 150 мм. Доля весеннего стока в районе составляет около 50 %, доля стока  в летне-осенний период (V1-X1) - 30 %, в зимний период (ХП-П) стекает около 20 % годового стока. Наиболее изменчивым является сток реки в летне-осенний период, сток реки в весенний сезон изменяется от года к году значительно меньше. Наибольший сток отмечается в апреле, наименьший - в феврале и в июле-августе.

Весеннее половодье является важной фазой гидрологического режима реки, поскольку, как это отмечалось выше, в этот период проходит до 50 % суммарного стока за год. Весеннее половодье начинается в начале апреля. Наиболее раннее его начало отмечается  во второй декаде марта,  наиболее позднее - в конце апреля.  Половодье заканчивается в среднем в конце мая, а в отдельные годы раньше или позже. Средняя продолжительность весеннего половодья колеблется от 50 до 60 суток. Для реки характерна одна волна половодья. Форма  гидрографа - одновершинная. Однако в отдельные годы отмечаются двух пиковые весенние половодья в связи с возвратом холодов. Суммарный слой  стока за период половодья изменяется в среднем от 120 до 160 мм. Он определяется в основном притоком  талых вод. При этом доля дождевых вод составляет 2-5 %, а подземных вод 10-15 %.

Максимальные расходы отмечаются на пике весеннего половодья, которое наблюдается в среднем в конце апреля.

Дождевые паводки наблюдаются ежегодно в теплый период года. Количество их в течение года колеблется от 1-2 до 3-4, а в отдельные годы до 5-6. При глубоких оттепелях паводки бывают и в зимний период.  Наиболее дождливыми месяцами  являются август-октябрь. По максимальным расходам воды в слое стока дождевые паводки примерно в 3 раза меньше весеннего половодья.

Максимальные расходы воды зимних паводков составляют 30-50 % от максимальных расходов паводков теплого периода года.

Минимальные расходы  воды наблюдаются дважды в году - периоды летне-осенней и зимней межени, когда  сток формируется преимущественно подземными водами.

Летне-осенняя межень обычно наступает в первой-второй декаде июня и продолжается 3-4 месяца. При дружном прохождении весеннего половодья межень начинается значительно раньше - в середине мая, а в годы с затяжным весенним половодъем,  или когда на спаде его проходят дожди - в середине июля. Наиболее маловодный период летне-осенней межени отмечается в июле, августе, реже в сентябре. Его средняя  продолжительность около двух недель. Зимняя межень обычно устанавливается в середине декабря. Наиболее ранние сроки ее начала приходятся на первую декаду ноября,- наиболее поздние - на январь. Ее средняя продолжительность около ста суток. В отдельные годы зимняя межень во время оттепелей прерывается паводками, поэтому средний  расход  воды  за  межень иногда  в 1,5-2 раза больше минимального расхода. Наиболее маловодный период продолжается около двух недель, который обычно наблюдается в феврале-марте.

Термический и ледовый режим. Ход температуры  воды в реке в течение года в общих чертах повторяет ход температуры воздуха, но из-за  большей инерционности отличается плавными колебаниями. Весеннее повышение температуры воды начинается в начале  апреля. В мае средняя месячная температура воды достигает 10-16о С .Наиболее интенсивный нагрев речных вод происходит в июне, в течение  июня  температура  воды  повышается  на 7-80 С по сравнению с майской. В июле увеличение температуры составляет всего 3-50 С. Годовой максимум рассматриваемой величины приходится на июль, в отдельные годы он достигает 24 0 С.  Затем  наступает  постепенное  ее снижение:  в августе на 1,5-2 по отношению к июльской, в сентябре - на 70 . В третьей декаде ноября температура воды устанавливается близкой к нулевой. Даты перехода температуры воды через 0,2 весной (которые являются показателем устойчивого повышения температуры воды и прекращения ледовых явлений) и осенью (характеризующие начало ледовых явлений)  в среднем за многолетний период приходятся на 17 апреля и 23 ноября,  соответственно,  при размахе колебаний от 1 до  1,5 месяца. Важными показателями термического режима являются также даты перехода температуры воды через 4 и 10 . Средние многолетние даты перехода температуры воды через 4 весной и осенью  приходятся  на 27 апреля и 28 октября, через 10 - на 22 мая и 20 сентября.  В зависимости от водности периода и условий погоды амплитуда колебания  температуры  воды в течение суток изменяется от 0,3 до 2,5.

Первые ледяные образования (шуга,  забереги,  донный лед) на реке появляются в среднем за многолетний период во второй декаде  ноября.  Наиболее ранние сроки ледяных образований приходятся на третью декаду октября,  наиболее поздние - вторую декаду декабря. Сумма среднемесячных значений отрицательной температуры воздуха, необходимая для появления льда, составляет 14оС. Ледостав устанавливается в конце  первой  декады  декабря  и продолжается в среднем 140 суток, продолжительность ледостава изменяется от 50 до 160 суток. Наибольшая толщина  льда  наблюдается  в марте,  составляя в среднем 0,5 м, при максимальной толщине - 0,9 м. Весенний ледоход  чаще всего проходит в первой декаде апреля в течение 4-5 суток. В отдельные годы он начинается на месяц раньше и продолжается 15-16 суток.

Сток наносов. Река характеризуется малой мутностью вследствие залесенности  водосбора, распространения сравнительно устойчивых к размыву грунтов. Средняя годовая  мутность  реки  изменяется  в диапазоне 5-10 г/м3. Наибольшее среднемесячное значение ее наблюдается в период прохождения половодья - до 30 г/м3. Средняя мутность реки за летнюю межень в два три раза меньше средней годовой мутности. Сток взвешенных  наносов  реки формируется преимущественно за счет эрозионных процессов в речной сети и в меньшей степени за счет смыва почво-грунтов с поверхности водосборов. Склоновая эрозия развита преимущественно  на распаханных и занятых под пропашные культуры склонах с уклоном более 1-2 , которые охватывают небольшую часть территории. Распределение стока наносов внутри года в основном определяется характером распределения стока воды. Сток наносов за весенний  период составляет 70-80 % среднего годового стока, на долю летне-осеннего стока приходится 10-20 %,  зимнего - 3-20 %.

Русловой процесс.  На рассматриваемом участке реки Сосновка имеет тип руслового процесса - ограниченное меандрирование. Для него характерно постепенное сползание излучин вниз по течению реки,  при сохранении им основных форм и размеров. Такой характер руслового  процесса обычно связан с влиянием на развитие плановых деформаций русла ограничивающих факторов - склонов  речных  долин или уступов терасс. В этом случае излучины не могут в своем развитии достигать формы петли.  Угол разворота излучин обычно не превышает 90о . Морфологическое строение русла характеризуется грядами и с перекошенными в плане гребнями и обсыхающими в межень  отмелями - пляжами, примыкающими к пойменным массивам. Пойменные массивы имеют повышенную верховую часть и  пологий уклон поверхности в направлении к низовой части массива и от русла в пойму.  Затопление пойменного массива при прохождении  половодья  начинается  с низовой пониженной части массива у коренного берега долины. Затопление верховой повышенной части массива происходит только на пике больших паводков

Геолого-геоморфологическая характеристика

# Геологические условия

Территория расположена на северо-восточном склоне Центральной возвышенности Карельского перешейка в пределах сочленения двух крупных геологических структур – Балтийского кристаллического щита и Русской плиты. Здесь на архей – протерозойском кристаллическом фундаменте залегают осадочные отложения верхнепротерозойского (вендской и рифейской систем) и четвертичного возраста.

Архей - нижнепротерозойские породы (AR-PR1)- представлены гранитами и гранито - гнейсами, залегающими на глубине порядка 250-300м.

Рифейские отложения верхнего протерозоя (R2-3), в составе приозерской свиты, приурочены к Приозерскому грабену, расположенному на западном берегу Ладожского озера. Отложения представлены песчаниками с прослоями алевролитов, глин и аргиллитов общей мощностью до 500м.

Вендский (редкинско-котлинский) терригенный комплекс верхнего протерозоя (V2rd-kt) получил широкое развитие в районе работ.

Отложения венда представлены двумя горизонтами редкинским и котлинским. Редкинский горизонт, залегающий на гранитах, включает две пачки: нижнюю, сложенную чередующимися слоями песчаников, алевролитов, аргиллитоподобных глин мощностью до 40м (редкинский водоносный горизонт) и верхнюю относительно водоупорную, сложенную глинами с прослоями песчаников и аргиллитов мощностью 10-20м.

Котлинский горизонт включает две подсвиты: нижнекотлинскую представленную переслаиванием песчаников, алевролитов и глин (котлинский водоносный горизонт) мощностью до 70м и верхнекотлинскую, сложенную глинами и алевролитами с редкими прослоями песчаника (котлинский водоупорный горизонт) общей мощностью, в пределах центральной части Карельского перешейка, 60-160м.

Следует отметить, что при стратификации четвертичных и вендских отложений, применена последняя легенда Ильменской серии листов Государственной гидрогеологической карты РФ масштаба 1:200000, составленная ПКГЭ и опубликованная в 2007году в работе по изучению гидрогеологических условий Ленинградского артезианского бассейна (ЛАБ).

Четвертичные отложения (Q) распространены повсеместно и залегают на эродированной поверхности вендских (котлинских) глин. Четвертичные отложения представлены невыдержанными по литологическому составу и мощности осадками ледниковых межледниковых и послеледниковых песчано-глинистых отложений.

В разрезе четвертичных отложений выделяются среднечетвертичные, верхнечетвертичные и современные отложения.

Среди средне- и верхнечетвертичных отложений выделяются  два горизонта морен (лужская и московская) и разделяющий их горизонт водно-ледниковых межморенных осадков.

Московская морена (gQ II ms) представлена валунными суглинками и глинами, залегающими на глубинах от 38,5 м до 92,0 м.

На московской морене залегают  водно-ледниковые межморенные осадки (f,ℓ, ℓg QIIms – f,l,lg QIIIvd). Они характеризуются изменчивостью литологического состава от легких супесей и мелких песков до песков крупнозернистых с галькой и гравием. Межморенные  осадки характеризуются  изменчивостью развития  как в плане, так и в разрезе. Мощность их изменяется  от 3-6 м до 25-30 м, в среднем составляет 10-15 м.

К песчаным межморенным отложениям приурочен верхний  московско-валдайский водоносный горизонт, развитый локально.

Московско-валдайские межморенные отложения  залегают на московской морене и перекрываются мореной лужской стадии валдайского оледенения  (gQIIIvd lz). Лужская морена залегает на глубине от 1,0 м до 25,0 м (чаще 5-10м) под толщей позднеледниковых песчано-глинистых отложений карельского ледникового подгоризонта и современных озёрных, биогенных и аллювиальных осадков.

Лужская морена представлена бурыми и серыми валунными суглинками и супесями  мощностью от 10-20 м, редко до 40,0-52,0 м. Супеси и суглинки лужской морены являются местным водоупором для безнапорных грунтовых вод.

Позднеледниковые отложения, в основном, представлены озерно-ледниковыми и озерными осадками (ℓgQIIIvd lz): мелкими и пылеватыми песками, супесями (часто иловатыми),  ленточными суглинками. Следует отметить широкое распространение с поверхности озерно-ледниковых песков, слагающих камовые холмы. Мощность  этих отложений в районе п. Сосново может достигать 20,0-30,0 м, представлены они песками мелкими и пылеватыми  желтыми и серыми с редким гравием. В пределах остальной площади мощность данных отложений составляет 30,0-45,0 м (чаще 15,0-20,0 м). В приводораздельной и склоновой частях мощности озерно-ледниковых отложений составляют первые метры, вплоть до полного отсутствия. Песчаные озёрно-ледниковые  отложения являются коллекторами для грунтовых вод.

Современные  элювиально-делювиальные, озерные, биогенные и аллювиальные осадки развиты в пониженных участках рельефа, в руслах современных водотоков.

Эти отложения представлены  илами, торфами, заторфованными суглинками, песчано-гравийным материалом в долинах и руслах рек и ручьев.

Илы и торфяники являются породами особого состояния и свойств, обладают сильной сжимаемостью, высокой влажностью,  пористостью и слабыми несущими свойствами. При  прокладке трубопроводов и строительстве на этих грунтах ответственных инженерных сооружений требуется либо их полная выторфовка, либо устройство оснований на свайных фундаментах.

Мощность этих отложений, как правило, не велика и не превышает 3-5 м.

# Геоморфологические условия

В административном плане территория проведения изыскательских работ приурочена к территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный  район Ленинградской области.

В геоморфологическом плане  площадь проведения изысканий расположена на северо-восточном склоне и присклоновой части Лемболовской возвышенности Карельского перешейка. Абсолютные отметки территории варьируют от 34,0 до 180,0 МБС.  Основными геоморфологическими элементами здесь являются склон Лемболовской возвышенности, долина реки Сосновки и крупные озерные котловины. Пойма реки Сосновки расположена в пределах абсолютных  отметок от 34,6 м БС (в 500 м ниже  моста-насыпи у п. Кривко) до 38,1 м БС (у центральных КОС). Пойма имеет ширину от 100 до 150 м. Абсолютные отметки бровки долины реки Сосновки (по верху) от 50 м БС до 55 м БС. Глубина вреза долины реки от 15 м до 18 м. Абсолютные отметки уреза воды в крупных озерах 43,3-43,7 м.

Территория МО Сосновское сельское поселение расположена в северо-восточной склоновой части центральной (Лемболовской) возвышенности Карельского перешейка.

Рельеф территории холмистый с колебаниями абсолютных отметок от 180,0 до 34,0 метров. Всю территорию условно можно разделить на три части:

- привершинную, с абсолютными отметками 140,0-180,0 м, занимающую до 20 процентов территории. На территории получили широкое развитие еловые леса на дерново-подзолистых почвах и супесчаных грунтах;

- склоновую, с абсолютными отметками 100,0-140,0 м, занимающую до 30 процентов территории, с широким развитием елово-сосновых лесов, на супесчаных и песчаных грунтах;

- присклоновую, с абсолютными отметками 34,0-100,0 м, занимающую до 50 процентов территории. Здесь широкое развитие получили песчаные холмы и гряды (камы и озы) – водноледникового генезиса. Относительная высота  песчаных холмов и гряд от 5-10 м до 30-40 м. В области развития песчаных пород господствуют сосновые и березовые леса. Заболоченные низинные участки поймы реки Сосновки  покрыты кустарниками ольхи, а склоны долины в основном еловым лесом.

# Инженерно- геологические условия и явления

Инженерно-геологические условия территории определяются широким развитием современных озерных и биогенных, верхне- и среднечетвертичных озерно-ледниковых, флювиогляциальных и ледниковых отложений. В строении разреза также принимают участие котлинские глины, песчаники и пески и гранито-гнейсы архея. Деление по литологии дано укрупненно, по геологическому возрасту, без разделения по крупности песков и пластичности супесей и суглинков.

В пределах исследуемой территории, согласно СНиП 22.02-2003, возможно проявления следующих опасных геологических процессов:

- склоновые процессы и явления (оползни, оврагообразование, эрозия и оплывание склонов). Данные процессы и явления могут проявляться в пределах крутых склонов (подрайон IIIА по инженерно-геологическому районированию территории). Для предотвращения их развития следует рассматривать целесообразность применения следующих мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

-- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

-- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

-- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

-- искусственное понижение уровня подземных вод;

-- агролесомелиорация;

-- закрепление грунтов (в том числе армированием);

-- устройство удерживающих сооружений;

При выборе защитных мероприятий и сооружений и их комплексов следует учитывать виды возможных деформаций склона (откоса), уровень ответственности защищаемых объектов, их конструктивные и эксплуатационные особенности.

- морозное пучение грунтов. Процессы морозного пучения получили широкое развитие в пределах всей площади исследования. Морозное пучение грунтов проявляется в следующих случаях. Сезонное и многолетнее пучение грунтов основания на контакте с инженерными сооружениями, обычно с их фундаментами, приводящее к возникновению нормальных и касательных сил пучения, определяющих деформации сооружений; пучины на дорогах, естественных грунтов оснований и искусственных грунтов дорожного полотна, проявляющиеся в виде сезонных бугров различной формы и размеров.

Противопучинные мероприятия подразделяют на следующие виды:

- инженерно - мелиоративные (тепломелиорация и гидромелиорация);

- конструктивные;

- физико - химические (засоление, гидрофобизация грунтов и др.);

- комбинированные.

- процессы современного заболачивания. Получили достаточно широкое развитие в пределах подрайонов IIA и IIIB по инженерно-геологическому районированию территории. Для предотвращения их проявления необходимо тщательно следить за водным режимом акватории водоемов, проводить мероприятия по своевременной очистке их дна, укреплению и очистке берегов и предотвращению химического и биологического загрязнения грунтовых и поверхностных вод, приводящего к ускорению темпов

Инженерно-геологическое районирование

По совокупности природных факторов, характеризующих пригодность территории для жилищного, общественного и промышленного строительства, в границах изученной площади выделяется три инженерно-геологических района:

Район I - включает участки благоприятные для застройки. При освоении района специальных мероприятий по инженерной подготовке не требуется.

Район II - включает территории условно благоприятные для застройки. При освоении данной территории потребуются несложные специальные мероприятия по инженерной подготовке.

Район III - включает территории неблагоприятные для застройки, при их освоении потребуются сложные мероприятия по инженерной подготовке.

Выделение подрайонов произведено с учетом различных сочетаний неблагоприятных природных факторов.

Район I занимает до 15 % площади изысканий и приурочен к водораздельным и приводораздельным участкам Лемболовской возвышенности и отдельным возвышенным участкам вне её. Район включает водораздельные и приводораздельные участки. Приурочен к южной и юго-западной частям изученной территории. Рельеф участков спокойный, абсолютные отметки поверхности находятся в пределах 150,0-180,0 м. Грунтовые воды залегают, как правило, на глубинах более 5,0 м от поверхности, заболоченность отсутствует. Исключения составляют долина ручья, лога и замкнутые понижения в рельефе в районе деревни Новожилово. Здесь грунтовые воды залегают на глубинах до 0,3 м (см. подрайон IIIВ). Проявлений физико-геологических процессов не наблюдается. Грунты слагающие активную зону представлены озерно-ледниковыми песками различной крупности, пылеватыми супесями пластичной и твердой консистенции и ледниковыми песчанистыми супесями пластичной и твердой консистенции. Указанные литологические разности не выдержаны по мощности и простиранию. В зависимости от литологического состава и природного состояния модуль деформации данных грунтов изменяется от 100 до 450 кг/см2 и чаще всего составляет 120-200 кг/см2. При проведении работ нулевого цикла необходимо проведение обычной планировки до проектных отметок и организация дренирования котлованов и территории для отвода поверхностных вод. Возможно устройство заглубленных сооружений. Рекомендуемый тип фундамента в данных инженерно-геологических условиях – ленточный

Район II занимает до 65 % площади изысканий и приурочен к относительно пологим склонам (уклон 10-20 %) Лемболовской возвышенности и к прилегающей камовой озерно-ледниковой равнине. В пределах района выделяются два подрайона:

- Подрайон IIA включает в себя относительно пологие склоновые части Лемболовской возвышенности и, частично, пологие склоны крупных камовых холмов вне её. Абсолютные отметки поверхности находятся в пределах 90,0-150,0 м. Грунтовые воды залегают, как правило, на глубинах более 5,0 м. В нижних частях склонов встречаются участки с глубиной залегания грунтовых вод до 5,0 м. В данном подрайоне проявлений физико-географических процессов не наблюдается. Грунты слагающие зону активного использования представлены озерно-ледниковыми песками различной крупности, пластичными супесями и в районе поселка Сосново мягко- и тугопластичными суглинками. В гораздо меньшей степени (в основном в южной части площади) отмечаются моренные песчанистые валунные супеси. В зависимости от литологического состава и природного состояния модуль деформации данных грунтов изменяется от 100 до 250 кг/см2 и чаще всего составляет 100-150 кг/см2. При проведении работ нулевого цикла необходимо проведение большего объема планировки до проектных отметок, чем в районе I и организация дренирования котлованов и территории для отвода поверхностных вод. Возможно устройство заглубленных сооружений в местах низкого стояния грунтовых вод. Тип фундамента в данных инженерно-геологических условиях - любой на усмотрение проектировщика.

- Подрайон IIВ включает в себя камовую озерно-ледниковую равнину прилегающую к склонам Лемболовской возвышенности. Характерной чертой камовой равнины является незакономерное чередование многочисленных песчаных и супесчаных камовых возвышенностей, межкамовых замкнутых понижений, нередко занятых озерами, заторфованными участками и мелкими долинами ручьев и временных водотоков бассейна реки Сосновка. Абсолютные отметки поверхности находятся в пределах 50,0 (северная и центральная части территории) - 110,0 м (в южной части площади). Перепады высот в пределах подрайона могут достигать первых десятков метров. Грунтовые воды залегают в интервале глубин 1,0-5,0 м, в южной части площади глубина залегания подземных вод превышает 5,0 м. В данном подрайоне отмечаются процессы современного заболачивания водоемов находящихся в замкнутых межкамовых котловинах. Основной причиной заболачивания является зарастание открытых водоемов на фоне общего понижения уровня грунтовых вод, снижения величины подпитки этих водоемов подземными водами и сокращением стока воды из них. В данном подрайоне грунты активной зоны представлены, в основном, озерно-ледниковыми мелкими и пылеватыми песками и пластичными супесями. Модуль деформации данных грунтов изменяется от 100 до 160 кг/см2 и чаще всего составляет 100-120 кг/см2. При строительстве  нулевого цикла на территории подрайона необходимо проведение большого объема планировочных работ. В пониженных участках, межкамовых логах и котловинах требуются мероприятия по водопонижению при строительстве и устройство качественного дренажа при дальнейшей эксплуатации зданий и сооружений. Здесь требуются также дополнительные мероприятия по качественной гидроизоляции заглубленных сооружений.  Тип фундамента для данного подрайона выбирается отдельно в каждом конкретном случае, наиболее оптимальным считается железобетонная плита или лента.

Район  III  занимает до 20 % площади изысканий, приурочен к крутым (уклон более 20%) склонам Лемболовской возвышенности,  долинам и склонам рек и крупных ручьев, крупным логам и заторфованным межкамовым понижениям. В пределах района выделяется два подрайона:

- Подрайон IIIA включает в себя участки крутых склонов Лемболовской возвышенности и крупных камовых холмов вне её. Абсолютные отметки поверхности находятся в пределах 70,0-160,0 м. Грунтовые воды, как правило, залегают на глубинах более 5,0 м. Исключение составляют узкие зоны в нижних частях склонов, где отмечается скрытое высачивание подземных вод выражающееся в наличие небольших заболоченных мочажин и влаголюбивой растительности. При нарушении целостности склонов (снятии почвенно-растительного слоя, подрезке склона и др.) возможны проявления процессов поверхностной эрозии, оврагообразования, размыва и оползневых подвижек зданий и сооружений. Как правило, активная зона представлена озерно-ледниковыми и моренными супесями твердой, реже пластичной консистенции, иногда озерно-ледниковыми пылеватыми песками. Модуль деформации данных грунтов изменяется от 120 до 180 кг/см2 и чаще всего составляет 120-140 кг/см2. При производстве строительных работ  на значительной части территории подрайона необходимо проведение большого объема планировочных и склоноукрепительных работ. Не рекомендуется подрезка склона, фундаменты рекомендуется возводить на прислоненных насыпных призмах. Рекомендуется использование современных методов укрепления склонов (габионные конструкции, сетки с гидропосевом травы, матрацы «Рено» и т. д.). Для отвода поверхностных вод необходимо устройство качественного дренажа со сбросом воды на неразмываемые грунты. Тип фундамента для данного подрайона выбирается отдельно в каждом конкретном случае, наиболее оптимальным считается железобетонная плита на насыпном основании.

- Подрайон IIIB включает в себя долины рек и крупных ручьев, крупные лога, заторфованные межкамовые понижения и низменные берега озер. Абсолютные отметки поверхности изменяются в широком диапазоне от 43,0 вдоль берегов озер до 160,0 м в районе деревни Новожилово. Грунтовые воды находятся на глубинах 0,1- 2,0 м, реже глубже. Из физико-геологических процессов в большом объеме развиты процессы заболачивания. Активная зона нередко представлена ненесущими торфами мощностью до 7,6 м, чаще 1,5-3,5 м. Также в основании присутствуют озерно-ледниковые пылеватые пески, пластичные супеси и суглинки. Из-за повышенной естественной влажности глинистых грунтов модуль деформации меняется от 65 до 120 кг/см2. Нередко грунты находятся в текучем и текучепластичном состоянии. При производстве строительных работ в данном подрайоне потребуется большой объем планировочных и водоотводных работ. Нередко, необходимо строительство на насыпных грунтах с извлечением биогенных грунтов. Здесь рекомендуется использование свайного (забивные, винтовые сваи)  или плитного основания. Из-за близкого залегания грунтовых вод не рекомендуется строительство заглубленных сооружений.

2.2. Планировочная структура и функциональное назначение территории

Объемно–планировочная структура муниципального образования Сосновское сельское поселение формировалась как традиционное сельское поселение, на структуру которого оказывали условия природных и  климатических факторов, исторических событий и складывающиеся в них социально–экономические условия.

Современная планировочная структура поселения сформирована направлением автомобильных дорог и железной дорогой, проходящих по территории муниципального образования и связывающих населенные пункты, входящие в состав поселения с административным центром района - городом Приозерск, с прилегающими территориями  и населенными пунктами других муниципальных образований Ленинградской области, а также и другими субъектами Российской Федерации.

Вокруг автомобильных дорог направления на Приозерск в районе пересечения  дороги направления Сортавала  формируются зоны жилой застройки пос. Сосново, которые со временем становятся центром. В нем появляются административные здания, объекты торговли, общественного питания. Так зона индивидуальной жилой застройки становится центральным ядром населенного пункта. Проходящая через центр пос. Сосново автомобильная дорога регионального значения, становится частью улично-дорожной сети населенного пункта. Объемно–планировочная структура носит характер традиционных сельских поселений, включающий оценку влияния на их основных природных составляющих - рельеф, водоемы, солнце, ветер. Первоначальное стихийное формирование застройки в полной зависимости от ландшафтных условий переходит в создание  регулярной застройки от малоэтажного строительства к регулярной и среднеэтажной застройке. В этой регулярности прослеживается тенденция к свободной планировке, свойственная поселениям финно-угорских народов. Удивительно, что Раздолинское озеро на территории пос. Сосново не стало структурообразующим элементом. Лишь позднее возникает индивидуальная жилая застройка вокруг озера Раздолинское в пос. Сосново и вокруг озера Уловное в пос. Колосково.

Формирование и застройка других населенных пунктов муниципального образования Сосновское сельское поселение происходит вдоль железной дороги,  проходящей через все поселение. В южной части муниципального образования создаются большие массивы садоводческих хозяйств, которые формируются в самостоятельные товарищества, с функциями сельскохозяйственного использования  земель населенных пунктов. Застройка в них регулируется параметрами, установленными в нормативных документах.

# 2.3. Социально-экономическое состояние

# Экономическая база. Существующее положение

Основой экономической базы поселения долгое время являлись лесная промышленность, сельское хозяйство, звероводство и оздоровительные учреждения. Начиная с конца 70-х годов ХХ столетия, усилилась тенденция к использованию территории в рекреационных целях – значительная часть лесных и сельскохозяйственных земель были переданы для размещения садоводств, дачных посёлков, баз отдыха и объектов санаторно-курортного лечения. С конца 80-х годов, с увеличением уровня автомобилизации, наметилась тенденция к использованию территории для размещения индивидуального жилищного строительства в качестве второго жилья и в первую очередь это были жители города Санкт - Петербурга. На текущий период основой хозяйственно-экономической деятельности поселения является именно рекреационная функция и использование территории в целях индивидуального жилищного строительства, что вполне соответствует природно-ландшафтному потенциалу территории и географическому положению. Одним из определяющих дальнейшее развитие явилось размещение на территории поселения спортивно-оздоровительного комплекса «Игора», занимающего площадь более чем 1 тыс. га.

# Распределение субъектов экономической деятельности

по видам собственности

(согласно данным паспорта муниципального образования)

| Число зарегистрированных в органах статистики организаций по видам экономической деятельности: | на 01.01.2008 | на 01.01.2009 | на 01.01.2010 | на 01.31.2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ед. | ед. | ед. | ед. |
| Государственная | 3 | 3 | 4 | 4 |
| В т.ч. федеральная | 2 | 2 | 2 | 2 |
| собственность Ленинградской области | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Негосударственная, в том числе: | 244 | 248 | 248 | 306 |
| муниципальная | 13 | 13 | 13 | 17 |
| частная | 184 | 184 | 184 | 274 |
| Смешанная | - | - | - | 5 |
| Общественные некоммерческие | - | - | - | 10 |
| Всего организаций | 249 | 253 | 253 | 310 |

# Промышленность

Промышленность в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение представлена несколькими небольшими предприятиями. Основной профиль деятельности – деревопереработка и пищевая промышленность. Также имеются несколько складских комплексов и предприятий, занимающихся сбытом строительных материалов. В целом промышленный комплекс поселения можно определить как имеющий обслуживающий характер, и направленный на удовлетворение потребностей поселения и прилегающих территорий.

# Количество предприятий в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение

по видам экономической деятельности

(согласно данным паспорта муниципального образования)

| Число зарегистрированных в органах статистики организаций по видам экономической деятельности: | на 01.01.2008 | на 01.01.2009 | на 31.12.2011 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ед. | ед. | ед. |
| Обрабатывающие производства | 45 | 45 | 53 |
| из них: |  |  |  |
| производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 9 | 9 | 7 |
| текстильное и швейное производство | 4 | 4 | 2 |
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 1 | 1 | 0 |
| обработка древесины и производство изделий из дерева | 12 | 12 | 7 |
| целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 1 | 1 | 3 |
| производство резиновых и пластмассовых изделий | 1 | 1 | 1 |
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 6 | 6 | 1 |
| металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 1 | 1 | 1 |
| производство машин и оборудования | 4 | 4 | 6 |
| Строительство | 6 | 6 | 25 |

Суммарный оборот предприятий и организаций поселения за 2008 год составил 994,4 млн. рублей, что на 3 % ниже уровня 2007 года. Объясняется общим спадом и произошедшими инфляционными процессами в стране и мире. Однако уже в 2009 году прослеживается положительная динамика во всех отраслях экономики, особенно т по виду «Строительство».

Объем продукции, работ и услуг предприятий и организаций, млн. руб.

| Отрасли экономики | За период 2009г. | За период 2010г |
| --- | --- | --- |
| Промышленность | 348,8 | 312,7 |
| Сельское и лесное хозяйство | 84,2 | 98,5 |
| Строительство | 655,4 | 1839 |
| Торговля и сфера услуг | 736,3 | 832,3 |
| ЖКХ | 68,6 | 112,7 |
| ИТОГО | 1893,3 | 3195,2 |

# Население и трудовые ресурсы

Население МО Сосновское сельское поселение на начало 2009 г. составило 10,015 тыс. чел. Характеризуется заметным преобладанием женщин над мужчинами.

Население в трудоспособном возрасте составляет 5,63 тыс. чел. Из них  экономически активную часть составляет 3,26  тыс. чел. В процентах - это составляет 32% от общей численности населения. (или 58% от численности населения в трудоспособной возрасте).

Возрастная структура населения регрессивная.

За счет сезонного проживания в летний период с учетом отдыхающих на рекреационных территориях численность возрастает более чем в 4 раза.

# Население

Численность постоянного населения муниципального образования Сосновское сельское поселение по состоянию на 01.01.09г. (по данным паспорта муниципального образования) составила 10015 человек. За период 2002-2008 гг. численность населения увеличилась на 820 человек (см. таблицу и рисунок ниже).

# Динамика численности населения Сосновского сельского поселения

(за период 2002-2008 гг.)

| № п/п | Год | Население, чел. | Прирост (убыль), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2002 | 9195 |  |
| 2 | 2003 | 9019 | -176 |
| 3 | 2004 | 9180 | +161 |
| 4 | 2005 | 9643 | +463 |
| 5 | 2006 | 9634 | -9 |
| 6 | 2007 | 9694 | +60 |
| 7 | 2008 | 10015 | +321 |
| 8 | 2009 | 10053 | +38 |
| 9 | 2010 | 10053 | +900 |
| 10 | 9-ть месяцев 2011 | 10953 |  |

Динамика численности населения

Для муниципального образования характерны негативные демографические процессы, которые отмечаются в целом по России. В динамике естественного убыли муниципального образования Сосновское сельское поселение прослеживается тенденция преобладания числа умерших над количеством родившихся.

# Основные показатели изменения численности населения

| Показатель/год | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся, чел. | 80 | 76 | 56 | 81 | 67 |
| Коэффициент рождаемости, ‰ | 8,7 | 7,9 | 5,8 | 8,4 | 6,7 |
| Число умерших, чел. | 170 | 177 | 129 | 153 | 116 |
| Коэффициент смертности, ‰ | 18,5 | 18,4 | 13,4 | 15,8 | 11,6 |
| Естественный прирост/убыль, чел. | -90 | -101 | -73 | -72 | -49 |
| Механический прирост/убыль, чел. | н/д | н/д | н/д | +98 | +100 |

Как видно из таблицы, показатель количества родившихся превышает показатель смертности практически в два раза. В тоже время для муниципального образования характерен механический прирост населения. Среднегодовой прирост миграционного движения составляет около 100 человек.

Для сельского поселения характерны маятниковые и периодические поездки населения с трудовыми и социально-культурными целями. Порядка 20% жителей муниципального образования занято на предприятиях и организациях города Санкт - Петербурга и его окрестностей, большое количество населения в возрасте моложе трудоспособного и трудоспособного учится в вузах и колледжах города Санкт - Петербурга. Вместе с тем в экономике поселения занято население г. Санкт- Петербурга и других поселений Приозерского муниципального района.

# Возрастной состав населения муниципального образования Сосновское сельское поселение

Для поселения характерен относительно высокий удельный вес населения старше трудоспособного возраста (28%). На территории муниципального образования проживают люди пенсионного возраста из г. Санкт- Петербурга.

# Динамика численности населения

муниципального образования Сосновское сельское поселение

по населенным пунктам за период 2005-2008 гг. (чел.)

| № п/п | Населенные пункты | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 2008 г | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Поселок Сосново | 6120 | 6080 | 6100 | 6223 | 7113 |
| 2 | Поселок Колосково | 0 | 20 | 18 | 12 | 12 |
| 3 | Поселок при железнодорожной станции Орехово | 40 | 32 | 27 | 29 | 29 |
| 4 | Поселок Платформа 69-й км | 330 | 340 | 330 | 349 | 351 |
| 5 | Деревня Кривко | 1500 | 1430 | 1460 | 1540 | 1570 |
| 6 | Деревня Новожилово | 15 | 16 | 10 | 13 | 13 |
| 7 | Деревня Орехово | 10 | 6 | 8 | 6 |  |
| 8 | Деревня Снегирёвка | 1620 | 1700 | 1726 | 1830 | 1852 |
| 9 | Деревня Иваново | 8 | 10 | 15 | 13 | 13 |
| Всего: | 9643 | 9634 | 9694 | 10015 | 10953 |

На территории муниципального образования Сосновское сельское поселение расположено 47 садоводческих некоммерческих товариществ и дачных потребительских кооперативов, с количеством участков 11331 единица, количеством домов – 8417 единиц, с количеством не приватизированных участков – 2969 единиц (смотри Том I).

В летний период численность, проживающих в МО Сосновское сельское поселение, увеличивается в 4,8 раза и составляет 47,7 тыс. человек только за счет проживающих в дачных поселках и садоводческих товариществах. Такой вывод сделан на основе анализа косвенных данных, определяющих присутствие и жизнедеятельность людей на исследуемой территории. С этой цель. проанализированы следующие данные и информация:

- бюро технической инвентаризации (БТИ)  капитальных строениях на территории МО Сосновское сельское поселение,

- сведения по объему сбора бытовых отходов,

- объема пассажиропотока на железнодорожных станциях поселения,

- количество посещений учреждений здравоохранения  по месяцам года и показатели количества вызовов скорой медицинской помощи,

-  объем продаж хлебной продукции  жителям поселения по месяцам года и др.

# Динамика временно проживающего населения в летнее время

в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение за период 2005-2008 гг.

(согласно данным, предоставленным администрацией

муниципального образования)

| № п/п | Населенные пункты | Население, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 2008 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | Деревня Иваново | 150 | 180 | 200 | 200 |
| 2 | Поселок Колосково | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
| 5 | Деревня Кривко | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 6 | Деревня Новожилово | 3300 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 7 | Деревня Орехово | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 3 | Поселок при железнодорожной станции Орехово | 15000 | 15000 | 15000 | 15889 |
| 4 | Поселок Платформа 69-й км | 330 | 340 | 330 | 350 |
| 8 | Деревня Снегирёвка | 1620 | 1700 | 1730 | 1830 |
| 1 | Поселок Сосново | 13000 | 15000 | 20000 | 20000 |
| Всего: | 39180 | 41500 | 46640 | 47649 |

Кроме того, количество лиц, фактически проживающих постоянно в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение, но имеющих регистрацию в городе Санкт- Петербурге, составляет около 5 тыс. человек. Около 1 тысячи составляет количество временно проживающих работников из других регионов. На базах отдыха единовременно проживает до 2 тыс. человек.

На основании актуализированных сведений статистических данных о численности населения за 2010г. и итогах Всероссийской переписи населения выявлены дальнейшие тенденции демографического развития муниципального образования Сосновское сельское поселение.

Показатели динамики численности населения, представленные в таблице ниже на основании отчетных данных Петростата, говорят о постепенном, но  устойчивом росте численности населения в МО Сосновское сельское поселение. К сожалению, рост численности, по-прежнему, происходит за счет миграционного процесса. Хотя понятно, что происходящие в 90-х процессы перестройки экономики в стране, не могли не коснуться жизнедеятельности поселения, отрицательно сказавшись на демографическом составе населения. На сегодняшний день ситуация, положительно меняясь в экономическом плане, с учетом благоприятных условий климатических, рекреационных и экологических создает условия  не только для повышения материального уровня населения, а и  способствует укреплению  физического состояния здоровья населения, одновременно с тем, повышая моральные представления о семье и ответственность за её существование. Подкреплением такового вывода служат показатели статистики по уменьшению количества разводов (за 2009 год – 37 пар, в 2010 г – 30 пар), повышению числа заключаемых браков.

Принимая во внимание  законодательные акты, направленные на оказание помощи и  поддержке молодым семьям:  выделение материальных средств на новорожденных, предоставление льготного  кредитования на приобретение жилья и улучшения жилищных условий, др. мероприятия, надо понимать, что укрепление семьи – политическая воля государства и его структур всех уровней. По опросам жителей, при создании благоприятных условий, каждая семья имеет желание иметь хотя бы 2-х – 3-х детей.

Идея развития территории поселения состоит в том, чтобы  наилучшим образом использовать существующий благоприятный фон экологического состояния территории.

Мероприятия, направленные на использование  рекреационного потенциала по созданию отличных условий для отдыха, использование  прекрасного природного ландшафта, формирование искусственных ландшафтных зон для размещения объектов спорта и туризма, создают  условия для привлечения на постоянное  проживание высоко обеспеченной части населения из других регионов страны. Организация строительства высококачественной и комфортной застройки играет немаловажную роль в стремлении на приобретение жилья именно на этих территориях и в этих жилых зонах.

В паспортных данных за 2010 год  муниципального образования Сосновское сельское поселение приведены данные по коэффициенту миграционного прироста населения, который составляет за 2010 год 87,2 на 1000 жителей. И хотя, по состоянию на 01.01.2011 г. коэффициент смертности по-прежнему превышает коэффициент рождаемости,  увеличение численности населения происходит за счет поступательного миграционного  процесса. В паспорте муниципального образования Сосновское сельское поселение за 2010 год в разделе «демография» данные на 01.01.2011г. следующие:

- коэффициент прироста численности за счет миграционного процесса – 87,2 чел. на 1000 жителей;

- коэффициент смертности – 12,9 чел. на 1000 жителей;

- коэффициент рождаемости – 7,9 чел. на 1000 жителей. численность постоянного населения – 10,95 тыс. чел., в том числе

численность моложе трудоспособного и трудоспособного возраста составляет 8,35 тыс. чел., т.е. активная часть населения составляет 76,3%.

| Характеристика населения муниципального образования Сосновское сельское поселение по возрастным группам. на 01 января 2011 года |
| --- |
|  | Данные переписи 2002 года п.Сосново | Уд. вес возрастных групп по 2002 году | Численность населения всего поселения на 01.01.2011 по предварительным данным переписи 2010 года | Уд. вес возрастных групп по 2010 году | В том числе |
|  |  |  |  |  | женщин | мужчин |
| ВСЕГО, в т.ч. | 5689 |  | 10953 |  | 5985 | 4968 |
| от 0 до 7 лет | 344 | 6.0 | 757 | 6.9 | 351 | 406 |
| от7 до 18 лет | 817 | 14.4 | 862 | 7.9 | 397 | 465 |
| от 18 до 30 лет | 919 | 16.2 | 660 | 6.0 | 310 | 350 |
| от 30 до 39 лет | 666 | 11.7 | 1666 | 15.2 | 821 | 845 |
| от 40 до 49 лет | 835 | 14.7 | 1888 | 17.2 | 952 | 936 |
| от 50 до 59 лет | 746 | 13.1 | 2600 | 23.7 | 1718 | 882 |
| старше 60 лет | 1362 | 23.9 | 2520 | 23.0 | 1436 | 1084 |

Кроме перечисленных факторов не следует оставлять без внимания, что  на территории муниципального образования  Сосновское сельское поселение проживает огромное число населения в садоводческих товариществах. Из общего количества садоводческих участков (11331), на которых построено 8417 домов, приватизировано на 01.01.2011г. 2949 участка.  Принятые ныне законодательные акты позволяют садоводам оформлять регистрацию на постоянное проживание. И, конечно, учитывая, что на  большинстве садоводческих участках отмечается хорошее качество застройки, желающих оформить постоянное место жительства будет реализовываться во многих случаях. Следствием всех факторов явится фиксация (регистрация) этой категории численности населения в качестве жителей постоянного проживания на территории муниципального образования  Сосновское сельское поселение.

Фактическое состояние на текущий период выглядит следующим образом:

-численность постоянного (зарегистрированного) населения – 10,95 тыс. человек

-численность постоянно (круглогодично) проживающего населения – 18 – 18,5 тыс.человек

-численность населения, постоянно проживающего на территории в период с 1 Мая по 1 Октября – 32–35 тыс. человек

- численность населения, проживающего на территории в летние месяцы (Июнь, Июль, Август) достигает 55-57 тыс. человек.

С учетом влияния основных внешних факторов, определяющих развитие поселения:

– строительство скоростной магистрали федерального значения (планируемый срок завершения строительства на участке до автодороги Р33 – 2015г),

- строительство и активное развитие крупнейшего в Ленинградской области курорта «Игора»,

- строительство газопровода-отвода для газификации поселения (планируемый срок ввода в эксплуатацию ГРС Сосново -2013г),

- изменения в федеральном законодательстве в части предоставления гражданам возможности постоянного проживания на территории садоводческих массивов - можно предположить, что динамика «фиксации» (регистрации) постоянно проживающего на территории населения значительно возрастет. Кроме того, существенно увеличивается привлекательность территории для постоянного проживания, как с точки зрения получения комфортных условий проживания работающих в других частях региона и субъекта (Санкт- Петербурга), так и для населения, работающего на территории поселения. В связи со значительным увеличением количества рабочих мест за счет развития объектов рекреационного назначения и производственного назначения, безусловно, произойдет миграционный приток. При этом следует отметить, что увеличение предполагаемого миграционного притока существенно повысит общий уровень качественного состава населения, за счет привлечения квалифицированных кадров и состоятельных граждан.

Анализируя все приведенные данные, приходим к выводу, что процесс  увеличения численности на территории Сосновского сельского поселения  происходит весьма быстро. Прирост численности постоянного населения только за счет роста миграции даже при снижении коэффициента его прироста  к 2030году может составить более 7,2 тыс. чел. Прирост численности за счет фиксации (регистрации) постоянно проживающего населения составит к 2030 году не менее 2,5 тыс. человек. Из общей численности населения на 01.01.2011 г. женщин в возрасте от 7 до 35 лет проживает 1879 человек. Через 10 лет их возраст не превысит детородный. Желания, выявленные путем опроса, иметь свои обеспеченные полноценные семьи пополнят численность населения, естественный прирост населения составит на 3,7 тыс. чел.

Снижение уровня смертности по причинам  неестественным  (в результате аварий, нездорового образа жизни и др.),  увеличение продолжительности жизни в результате профилактических мер и повышения общего уровня жизнедеятельной среды способствует  увеличению численности за счет этих факторов.

Убыль численности составит на расчетный период 2800 чел.

Прогнозируемая в проекте Плана муниципального образования  Сосновское сельское поселение общая численность населения до 2030 года в муниципальном образовании составит – 21,5 тыс. чел., на период 2020года – 15 тыс. чел.

| Движение населения МО Сосновское сельское поселение |
| --- |
| Показатель | на 01.01.2003 | на 01.01.2004 | на 01.01.2005 | на 01.01.2006 | на 01.01. 2007 | на 01.01.2008 | на 01.01.2009 | на 01.01.2010 |
| численность населения | 9195 | 9019 | 9180 | 9643 | 9634 | 9694 | 10015 | 10053 |
| количество родившихся детей |  |  | 80 | 76 | 56 | 81 | 67 | 80 |
| количество умерших |  |  | 170 | 177 | 129 | 153 | 116 | 141 |
| К рождаемости на 1000 жителей |  |  | 8.7 | 7.9 | 5.8 | 8.4 | 6.7 | 8.0 |
| К смертности на 1000 жителей |  |  | 18.5 | 18.4 | 13.4 | 15.8 | 11.6 | 14.0 |
| К.= смертность к рождению |  |  | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.8 |
| Количество браков |  |  |  |  | 50 |  | 28 | 43 |
| расторжения браков |  |  |  |  | 44 |  | 36 | 30 |

.

# Жилищный фонд

Жилищная застройка на территориях муниципального образования представлена в основном индивидуальной, малоэтажной жилой застройкой, многоквартирная застройка незначительная, всего- 315 домов, расположена на территориях поселка Сосново, деревни Кривко, деревни Снегирёвка.

По состоянию на 01.01.2009 года жилищный фонд муниципального образования  Сосновское сельское поселение составил 449,4 тыс. м2 (согласно данным паспорта муниципального образования).

По формам собственности жилищный фонд сельского поселения  можно определить следующим образом:

-- в частной собственности находится 317,1 тыс. м2 общей площади жилых помещений или 2608 домов индивидуального типа;

-- в муниципальной собственности – 132,3 тыс. м2 от общей площади жилого фонда или 259 домов.

В муниципальных домах зарегистрировано 5320 человек, в немуниципальных жилых домах – 4733 человека.

Средняя обеспеченность жителя поселения общей площадью составляет 44,9 м2, в том числе в муниципальном жилищном фонде – 24,9 тыс. м2 на 1 человека, в частном жилищном фонде – 67,0 тыс. м2 на 1 человека.

# Уровень благоустройства жилищного фонда муниципального образования

Степень благоустройства жилых зданий сельского поселения инженерным оборудованием в целом высокая. Обеспечено водопроводом 84% жилищного фонда, канализацией 73% всей жилой застройки муниципального фонда, центральным отоплением -84%, газом – 82%.

В тоже время необходимо отметить, что уровень износа коммунальной инфраструктуры достаточно высокий и степень износа колеблется от 50% до 90%.

# Уровень износа коммунальной инфраструктуры

Ветхий и аварийный жилищный фонд сельского поселения равен 10,5 тыс. м2 и 0,9 тыс. м2 соответственно. В том числе количество жителей проживающих в ветхом фонде составляет 600 человек или 277 квартир, в аварийном фонде – 64 человека или 25 семей.

По состоянию на 01.01.2008 г. на учете на получение муниципального социального жилья состояло 100 человек. В 2009 году аналогичный показатель был равен 140 человек. За 9-ть месяцев 2011 года численность жителей, состоящих на очереди по улучшению жилищных условий, составила 159 семей, 710 человек.

В сельском поселении имеются квартиры коммунального заселения, площадь которых составляет 7,8 тыс. м2.

# Социальная и культурно-бытовая сфера

Общественно-деловая зона представлена учреждениями образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, правопорядка. Также в обслуживании населения принимают участие административные, коммунальные организации, предприятия сферы торговли, общественного питания.

На сегодняшний день большая часть учреждений культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования размещена в зданиях, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии.

Объектами социальной инфраструктуры поселение обеспечено из расчета жителей, зарегистрированных на постоянное жительство, без учета сезонно проживающих и отдыхающих в учреждениях рекреации.

# Современное состояние сети учреждений социально-культурного назначения и

коммунально-бытового обслуживания населения

муниципального образования  Сосновское сельское  поселение

| № п/п | Наименование учреждения | Един. измерения | Ёмкость (вместимость) | обеспеченность на 1000 чел. | Норматив (установленный) | Уровень обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дом культуры | мест | 738 | 67 | 50 | 134 |
| 2 | Библиотеки | тыс. т./ кол | 50/ 4 | 5/0,36 | 5/0,25 | 100/144 |
| 3 | Детские дошкольные учреждения | мест | 390 | 38 | 38 | 100 |
| 4 | Общеобразовательные школы | мест | 990 | 99 | 89 | 111 |
| 5 | Предприятия розничной торговли | м2 торговой площади | 8238 | 822 | 280 | 293 |
| 6 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 384 | 35 | 40 | 87,5 |
| 7 | Больницы | коек | 45 | 4,1 | 1,7 | 241 |
| 8 | Поликлиники | пос./день | 160 | 16 | 17 | 94 |
| 9 | Станции скорой помощи | машин | 3 | 0,3 | 0,3 | 100 |
| 10 | Бани | мест | 94 | 9 | 5 | 180 |
| 11 | Прачечные | Кг сухого белья в смену | 210 | 21 | 60 | 35 |
| 12 | Предприятия по оказанию ритуальных услуг | един. | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 13 | Плоскостные сооружения | тыс. м2 | 10162 | 0,92 | 1,95 | 47 |
| 14 | Спортивные залы | м2 | 576 | 57,5 | 350 | 16 |
| 15 | Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | - | - | 75 | 0 |
| Примечания: 1. Основная часть нормативных показателей принимается в соответствии региональными нормативами, согласованными Правительством Ленинградской области 2. Расчет норматива для детских дошкольных учреждений муниципального образования проводится согласно методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры процентного охвата. 3. По объектам медицинского обслуживания приняты нормативы Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи |

# Предприятия сферы бытового обслуживания,

объекты розничной торговли и общественного питания

Согласно данным паспорта муниципального образования  Сосновское сельское поселение на территории муниципального образования на 01.01.2010 года насчитывалось 55 специализированных предприятий бытового обслуживания населения, из них:

- парикмахерские – 6 единиц;

- прачечная – 1 единица (210 кг сухого белья в смену);

- ритуальные услуги – 2 единицы;

- баня – 2 единицы (94 помывочных места);

- техническое обслуживание и ремонт транспортных средств; машин и оборудования – 10 единиц.

На предприятиях сферы бытового обслуживания населения занято 99 человек.

Количество объектов розничной торговли и общественного питания по состоянию на 01.01.2010 года составило 143 единицы (согласно данным паспорта муниципального образования).

# Объекты торговли и общественного питания

| № п/п | Наименование объекта | Количество, единиц | Площадь, м2 | Мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговые центры | 1 | 240,0 | - |
| 2 | Магазины | 123 | 8238,5 | - |
| 3 | Аптеки и аптечные магазины (частные) | 4 | 143,3 | - |
| 5 | Столовые, закусочные | 2 | 67,5 | 31 |
| 6 | Рестораны, кафе | 16 | 1781,9 | 1111 |
| Всего объектов | 143 |

На территории муниципального образования  Сосновское сельское поселение расположены три рыночно - ярмарморочных комплекса:

- железнодорожная платформа 67 км, ДЭК Орехово-Северное – 250 м2

- поселок Сосново, ул. Ленинградская ООО «Буки» - 180 м2

- поселок Сосново, ул. Ленинградская ИП Забнев С.В. – 100 м2

# Учебно-воспитательные учреждения муниципального образования

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Емкость учреждения, чел. | Фактическое количество детей в муниципальных образовательных учреждениях, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МОУ «Снегирёвская начальная школа – детский сад» | Деревня Снегиревка, ул. Школьная | 143 | 67, в т.ч. школа -21, детсад -46 |
| 2 | МОУ «Сосновская средняя общеобразовательная школа» | Поселок Сосново, ул. Связи, 15 | 822 | 656 |
| 3 | МДОУ «Детский сад комбинированного вида №2» в пос. Сосново | Поселок Сосново, ул. Школьная | 100 | 105 |
| 4 | МОУ «Кривковская начальная школа- детский сад» | Деревня Кривко, ул. Урожайная | 129 | 102, в т.ч. школа -47, детсад -55 |
| 5 | МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад» | Поселок Сосново, Ул. Первомайская | 167 | 115 |
| 6 | МДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №38» | Пос. Платформа 69-й км | 30 | 22 |
| 7 | МДОУ «Детский сад комбинированного вида №31» | Поселок Сосново | 104 | 70 |

# Учреждения дополнительного образования

На территории муниципального образования имеются три внешкольных учреждения дополнительно образования: МОУ дополнительного образования детей «Сосновский Дом детского творчества», Сосновский Дом Творчества и МОУ дополнительного образования детей «Сосновская Детская школа искусств». Общий показатель учащихся в вышеупомянутых учреждениях составляет 422 человека.

# Список учреждений дополнительного образования

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Количество учащихся при одномоментном посещении, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | МОУ дополнительного образования детей «Сосновский Дом детского творчества» | Поселок Сосново, ул. Никитина, 2 | Н/д |
| 2 | Сосновский Дом Творчества | Поселок Сосново, ул. Мичуринская, 2 | 245 |
| 3 | МОУ дополнительного образования детей «Сосновская Детская школа искусств» | Поселок Сосново, ул. Связи, 10 | 177 |

# Лечебно-профилактические учреждения

Медицинская помощь на территории муниципального образования  Сосновское сельское поселение осуществляется  филиалом «Сосновская сельская больница» МУЗ «Приозерская Центральная районная больница» с числом 45 стационарных  мест.

Программой государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи, утвержденной постановлением Правительством Российской Федерации от 04.10.20010г. №782. установлен норматив объема медицинской помощи, предоставляемой в больничных учреждениях в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в размере 1,894 койко-дня на 1 человека в год.

Исходя из существующей численности населения муниципального образования  Сосновское сельское поселение 10990 человек (отчетные данные администрации за 2010г.) с учетом установленного норматива объема медицинской помощи, предоставляемой в больничных учреждениях, граждане поселения обеспечены бесплатной медицинской помощью.

В муниципальном образовании имеются фельдшерско-акушерский пункт в дер. Снегирёвке и  амбулаторно-поликлиническое отделение в пос. Сосново, общей емкостью на 160 посещений в смену. Кроме того, население обслуживается  негосударственными учреждениями здравоохранения, обеспечивающие 28 посещений в смену.

Станция скорой помощи, размещенная на территории пос. Сосново, располагает 3 специализированными автомашинами, способными обслужить население со 100-процентной нормой вызовов.

Список существующих учреждений здравоохранения на территории

муниципального образования  Сосновское сельское поселение

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | филиал «Сосновская сельская больница» МУЗ «Приозерская Центральная районная больница» | Пос. Сосново, Ул. Ленинградская | 45 койко-мест |
| 2 | амбулаторно-поликлиническое отделение, фельдшерско-акушерский пункт | Пос. Сосново. Ул. Ленинградская, Дер. Снегирёвка | 160 посещений |
| 3 | станция скорой помощи | Пос. Сосново. Ул. Ленинградская. | 3 автомобиля |

# Культурно-просветительные учреждения

В сельском поселении расположены учреждения культуры и досуга, в том числе Сосновский Дом Творчества, Сосновская объединенная поселенческая библиотека в п. Сосново, Дом Культуры в деревне Кривко.

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Емкость, мест/тыс. томов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Сосновский Дом Творчества | Поселок Сосново, ул. Мичуринская, 2 | 245 |
| 2 | Дом Культуры | Деревня Кривко, ул. Урожайная | 300 |
| 3 | Сосновская объединенная поселенческая библиотека | Поселок Сосново, ул. Связи, 10 | 50 |

На территории муниципального образования  Сосновское сельское поселение кинотеатров нет.

# Спортивные сооружения и объекты физической культуры

Объекты физической культуры и спорта на территории муниципального образования  Сосновское сельское поселение представлены плоскостными сооружениями, спортивными залами и плавательным бассейном.

Плавательный бассейн на территории муниципального образования  Сосновское сельское поселение находится в составе спортивно-оздоровительного комплекса «Игора» и площадью 250 м2 зеркала воды. Спортивно-оздоровительный комплекс является частным заведением, и массовый доступ населения (особенно детей) ограничен. Таким образом, в проекте генерального плана рассматриваются объекты и сооружения физической культуры и спорта, соответствующие Федеральному государственному статистическому наблюдению (Форма №1-ФК за 2010 год):

- плоскостные спортивные сооружения – 20050 м2, в том числе футбольные поля – 2 единицы

- спортивные залы – 2 единицы общей площадью 576 м2.

Мощность объектов физической культуры и спорта удовлетворяет нормативные потребности населения в данном виде оказания услуг по плоскостным спортивным сооружениям на 102%, по спортивным залам на 16%.

Места массового отдыха жителей поселения

На территории муниципального образования Сосновское сельское поселение при наличии большого количества водных объектов отсутствуют организованные пляжи, соответствующие  требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Традиционно используемые населением места для купания не оборудованы как пляжные зоны. Хотя к летнему сезону 2011 года на оз. Раздолинское в пос. Сосново и оз. Большое Борковское проведены работы по санитарной очистке  мест купания, результаты проведенных  лабораторных исследований качества воды не подтвердили соответствия требованиям гигиенических нормативов.

Сеть учреждений молодежной политики

В муниципальном образовании  Сосновское сельское поселение по состоянию на 2010  и текущий 2011 год работа в сфере молодежной политики осуществляется комиссией по делам несовершеннолетних. Работа организована  на основе системы профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних, которая   носит разноплановый характер. Это и беседы с детьми и их родителями, систематические беседы сотрудников отделения по делам несовершеннолетних ОВД в школах, проведение совместных рейдов по неблагополучным семьям, проведение по индивидуальному плану профилактической работы. По итогам 2010 г. по Сосновскому сельскому поселению в отделении по делам несовершеннолетних за совершение правонарушений состоят на учете 34 несовершеннолетних. Привлечено к административной ответственности 124 человека,  из них:

101 родитель за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей;

11 несовершеннолетних за различные правонарушения (появление в пьяном виде, мелкое хулиганство, мелкое хищение, нарушение тишины);

12 протоколов составлено на взрослых лиц, вовлекавших несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции, родителей за потребление алкоголя несовершеннолетними не достигнувших 16-ти летнего возраста.

Наличие совершенных преступлений за 2010 год, хотя и уменьшилось в сравнении с 2009 годом и не носит характера тяжких (кража мобильного телефона, имущества и т.д.п.), требует усиления работы учреждений сферы работы по  молодежной политике.

Оценивая существующее состояние сети учреждений молодежной политики задачей в области развития системы социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения, проектом генерального плана определяется задача по достижению уровня обеспеченности населения муниципального образования учреждениями молодежной политики, соответствующая утвержденным нормативам.

Выводы:

1. В поселении развита сеть образования и здравоохранения.

2. Требуется увеличение мощности существующих культурно-просветительных учреждений. Необходимо проведение мероприятий по реконструкции существующего здания или строительство нового здания (помещения арендуются) учреждения культуры.

3. Согласно рекомендациям «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» в поселении необходимо предусмотреть строительство бассейнов, строительство спортивных залов и проведение мероприятий по реконструкции плоскостных спортивных сооружений.

4. Проведение капитального ремонта бани.

5. Наличествует необходимость в организации и  создании условий для массового отдыха жителей

# Туризм и рекреация

На территории поселения в районе деревни Иваново 28 января 2006 года открылся новый горнолыжный курорт «Игора», соответствующий мировым стандартам индустрии туризма, имеющий высокий инженерный уровень проектирования и строительства, высокое качество сервиса, использующий современные методы управления и эксплуатации. Спортивно-оздоровительный комплекс состоит из 10 горнолыжных трасс, 7 подъемников с максимальной проходимостью 7500 человек в час, системы искусственного снегообразования.

В 2007-2008 годах запущена  вторая очередь спортивно-оздоровительного комплекса «Игора», в которую вошли СПА-комплекс с бассейном, ресторан, развлекательная зона, экстрим–парк с серией трамплинов, где проходят соревнования по сноубордингу международного и федерального уровней. Спортивно-оздоровительный комплекс «Игора» является полноценным круглогодичным курортом.

В 2008 году началось строительство третьей очереди – Ледового Дворца. Сдача объекта намечена на конец 2009 года. Инвестиции составили около 20 миллионов долларов. Ледовый дворец - это многофункциональный развлекательный центр. Сооружение, которое помимо катка с трибуной на 500 мест, будет включать в себя 2 ресторана на 100 и 120 мест, боулинг-клуб на 8 дорожек, бильярдный зал на 14 столов, дорожку для игры в кёрлинг, кинотеатр на 56 мест, конференц-зал вместимостью 250 мест, 3 переговорных зала и др.

# 2.4. Культурное наследие

# История и историко-культурный потенциал

Территория имеет богатую историю. Археологические находки относятся к X в., уже в XV в. здесь насчитывалось 150 карельских поселений, входивших в состав Водской пятины. После вхождения территории в состав России здесь стали располагаться дворянские усадьбы. Активное строительство велось в финский период (1918-1939 гг.)

Структуру исторического расселения в целом можно считать утраченной, но многие из исторических дорог сохранили свою трассировку до настоящего времени. Практически утрачены усадьбы, за исключением отдельных планировочных и ландшафтных элементов. В период военных действий 1939-1945 гг. большое количество построек было разрушено.

На территории поселения объекты культурного наследия в основном представлены объектами археологии (три могильника X-XIII вв. и «Селище Купова I» XV-XVII вв.), мемориальными захоронениями времен Советско-финской и Великой Отечественной войн. Единственным сохранившимся историческим общественным зданием является бывшая сельская школа (в настоящее время − жилой дом) в деревне Вехмайнен (ныне дер. Кривко).

Первое известное территориальное образование, включающее территории муниципального образования Сосновское сельское поселение, известно с 1500 года, когда была составлена Переписная складская книга Водской Пятины. В поселке Сосново (тогда – Рауту) находился центр Васильевского Ровдужского погоста. Погоста часто подвергалась разорению и оккупации, а 1580 году по мирному договору отошла к Швеции, оставаясь под её владычеством более 100 лет с некоторыми перерывами.

По Ништадтскому миру Ровдужский погост возвращается в состав  России, но его прежнее население - православные карелы и ижоры, в основном уже покинуло край вследствие притеснений, а на освободившихся землях расселились финны из губерний ведской части Карелии.

Земли муниципального образования Сосновское сельское поселение в разных качествах пребывали в составе Выборгской губернии до 1940 года, когда финское население покинуло край, а вновь образованный Раутовский район был заселен русскими крестьянами из внутренних областей СССР.

После вторжения на Карельский перешеек финской армии в 1941 году в Сосново вернулись прежние жители, но в 1944 году, когда финны были отброшены в глубь Финляндии, они вновь покинули свои дома.

В 1946 году на территории района образован Раутовский сельский Совет с центром в поселке Рауту.

В 1947 году Раутовский район был вначале переименован в Никитинский, а затем в Сосновский район. Деревня Рауту получила название Никитино (в память о погибшем Герое Советского Союза Никитине), а Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 октября 1948 года ей было присвоено название Сосново.

В 1947 году Раутовский сельский Совет был переименован в Мичуринский, а затем в Сосновский сельский Совет. С 1997 года на территории Сосновского сельского Совета была образована Сосновская волость, а с 01 января 2006 года – муниципальное образование Сосновское сельское поселение

Первые значительные археологические исследования на Карельском перешейке – раскопки грунтовых могильников XII-XIV вв. – осуществил в 1880-х гг. Т. Швиндт. В начале XX века неолитические памятники Карельского перешейка исследовали Ю. Айлио, А. Тальгрен, С. Пялси. Возобновление археологических работ на этих территориях относится уже к 70-80-м гг. XX века. Основные археологические исследования проводились А.Н. Кирпичниковым, А.И. Саксом, С.И. Кочкуркиной, В.А. Тюленевым.

Археологические исследования на территории Карельского перешейка за последнее десятилетие проводились ИИМК РАН, отделом археологии МАЭ РАН (Кунсткамера) совместно с исследователями центральных археологических учреждений Хельсинки.

Рядом с карельскими поселенческими центрами и скоплениями могильников располагались так называемые чашечные камни, по общепринятому мнению исполнявшие роль культовых объектов. Находились они обычно на хорошо просматриваемой небольшой возвышенности в поле. Традиционные камни − чашечники имеют округлые углубления диаметром 5-15 см, глубиной 4-20 см, с коническим или округлым дном. Один из таких камней с чашевидными углублениями был обнаружен неподалёку от поселения Вехмайнен (ныне дер. Кривко) – большой гранитный валун 3,5 на 1,5 м, на вершине которого находится более двадцати углублений круглой или подовальной формы диаметром до 6 см, глубиной до 5 см, некоторые из которых соединены канавками. Определенной особенностью данной категории историко-культурных объектов является их особая уязвимость при смене комплекса культурных традиций и воздействии неблагоприятных социальных факторов и, как следствие, необратимая их утрата во второй половине XX века.

# Объекты культурного наследия и зоны охраны памятников

Объекты культурного наследия

Перечень объектов культурного наследия, зарегистрированных на территории муниципального образования Сосновское сельское  поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

| №№ | Наименование памятника | Дата | Местонахождение объекта | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом (здание бывшей сельской школы) | 1 треть ХХ в. | Деревня Кривко, у объекта не определены границы территории, паспорт объекта на момент проведения исследований не доступен по организационным причинам. | Выявленный. Акт постановки на учет № 14-4 от 25.01.1988 |
| 2 | Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашистами | 1941-1944гг. | Поселок Сосново, близ ул. Никитина | Региональный, Решение Леноблисполкома №189 от 16. 05.88 г |
| 3 | Братская могила советских воинов, погибших в годы советско-финляндской войны | 1939-1940 гг. | Поселок Сосново, близ школы | Региональный, Решение Леноблисполкома №59-18 от 08. 08.50 г |
| 4 | Братская могила советских воинов | 1939-1944? | Близ деревни Новожилово | На учете в качестве объекта культурного наследия не состоит |

# Объекты археологии

Перечень объектов археологии, зарегистрированных на территории муниципального образования Сосновское сельское  поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

| №№ | Наименование памятника | Дата | Местонахождение объекта | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ритуальный камень с чашевидными углублениями |  | Деревня Кривко, 0,05 км возле овощебазы, 0,25 км возле берега оз. Кривково, 0,5 км северо-восточнее моста через р. Сосновку | Выявленный |
| 2 | Грунтовый могильник Лейникюля | 12-13вв. | Юго-восточный берег оз. Лейникюлянярви ул. Береговая, д. 4. | Выявленный |
| 3 | Грунтовый могильник Хаапакюля. |  | 0,4 км С ж/д ст. Сосново (б. Рауту). | Выявленный |
| 4 | Селище Купова I | 15-17 вв. | 2 км северо-восточнее окраины п. Сосново, 0,2 км от шоссе Сосново-Запорожское, 0,11 км южнее берега оз. Купова | Выявленный |
| 5 | Могильник Купова II | 10-13 вв | 0,15 км северного берега оз. Купова, на склоне возвышенности 0,02 км от грунтовой дороги к скотному двору в урочище Кряжи | Выявленный |

Также на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области находились объекты археологического наследия, считающиеся в настоящее время утраченными

| №№ | Наименование памятника | Дата | Местонахождение объекта | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клад Кривко | Ок. 1075г | 1 км южнее деревни Кривко, южнее дороги в Сосново, у авто/остановки | 1922 |
| 2 | Клад монет Сосново-1 | 11в. | Поселок Сосново | 1832 |

На территории поселения объекты археологического наследия не поставлены на учет и не зарегистрированы. Археологические объекты не имеют научного описания.

При выделении участков под застройку необходимо предусмотреть их предварительное археологическое исследование.

# Охранные зоны объектов культурного наследия

На сегодняшний день границы территорий и зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение, не установлены. В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25 июня 2002 г. разработан проект охранных зон объектов культурного наследия, предложениями которого определены границы территорий и зоны охраны. После утверждения проекта внести необходимые изменения в генеральный план поселения.

Возрождение и развитие художественного народного творчества и народных промыслов в поселении.

Несмотря на вековую историческую летопись  поселения, художественное народное творчество и промыслы на территории муниципального образования удивительным образом совсем не развиты. В археологическом плане данная территория больше носит оккультный характер. Народные традиции и творчество сводились к укладу деревенской жизни,  присущему  местным территориям. Развитие их вряд ли можно сегодня признать как отдельную самостоятельную структуру. Эти традиции возможно в известной степени возродить на базе дополнительного дошкольного и школьного образования или отдельных форм развития предпринимательства.

# 2.5. Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Транспортные связи муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области входят в транспортную систему Ленинградской области и города Санкт - Петербурга как составная часть единой системы.

В настоящее время внешние транспортные связи обслуживаются железнодорожным и автомобильным транспортом.

# Железнодорожный транспорт

На территории муниципального образования находятся объекты инфраструктуры Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Через территорию поселения проходит эксплуатационный участок Октябрьской железной дороги «Санкт- Петербург-Сортавала»

Сообщение с городом Санкт - Петербургом и другими поселениями осуществляется электропоездами, следующими от Финляндского вокзала и станции Девяткино. Интервал между поездами составляет 35-40 мин, время следования от станции Девяткино – 40 минут. На территории поселения имеются 2 железнодорожные станции: станция Орехово и станция Сосново и три остановочных пункта: 67 км, 69 км, 79 км. Общий пассажиропоток составляет около 9300 человек в день. Железнодорожные станции, расположенные на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение, входят в состав инфраструктуры Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Планируемое строительство железнодорожного пути направлением «Лосево – Каменногорск» на территории соседнего Выборгского района отразится на состоянии территории муниципального образования Сосновское сельское поселение  предполагаемым значительным увеличением грузового транзитного потока через территорию поселения.

# Автомобильный транспорт

Через территорию поселения проходит автодорога федерального значения А129 (Приозерское шоссе) и региональные автодороги Р34, Н198, Н60. Сообщение с городом Санкт- Петербургом и городом Приозерском осуществляется по Приозерскому шоссе. Время следования в рабочие дни до города Санкт-Петербурга (КАД) – 1час – 1час 10мин, до города Приозерска – 30 – 35мин.

Выезд из посёлка Сосново осуществляется через автодорожный путепровод под железной дорогой.

Выезд на Приозерское шоссе осуществляется по автодороге Р-г.34, на которую собираются потоки с автодорог Н60 и Н198. Автодорога Р-34 проходит через центральную, плотно застроенную, часть поселка Сосново, не имеет возможностей для расширения и увеличения пропускной способности, пересечение с Приозерским шоссе выполнено в одном уровне без светофорного регулирования, выезд из посёлка осуществляется через путепровод под железной дорогой, ширина которого менее 8-ми метров. Приведённые факторы создают серьёзные транспортные проблемы, в особенности в период пятница-понедельник.

В настоящее время осуществляется проектирование скоростной автомагистрали Санкт -Петербург – Сортавала. Планируемый срок ввода в эксплуатацию участка Санкт - Петербург – Лосево - 2015год. Трасса пройдёт по территории поселения между деревней Новожилово и существующим Приозерским шоссе. Планируется устройство двух развязок в разных уровнях – в районе поворота в направлении деревни Новожилово и в месте пересечения с автодорогой Р34. Время следования до КАД составит 25-30 мин.

# Воздушный транспорт

Объекты воздушного транспорта на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение отсутствуют. В Приозерском муниципальном районе расположен аэродром в поселке Громово, относящийся к ведению Минобороны России. «Концепцией развития аэропортовой (аэродромной) инфраструктуры в Ленинградской области и государственного управления имуществом аэропортов (аэродромов), находящихся в собственности Ленинградской области на период до 2013 и на перспективу до 2025 года» предполагается рассмотреть в качестве аэродрома совместного базирования гражданской и государственной авиации по согласованию с Минобороны России для реализации целей Концепции.

# Пассажирский транспорт

Пассажирское сообщение с и районным центром, городом Приозерск, и городом Санкт - Петербургом осуществляется по автобусным маршрутам и железнодорожным транспортом - электропоездами, следующими от Финляндского вокзала и станции Девяткино.

Интервал между электропоездами составляет 35-40 мин, время следования от станции Девяткино – 40 минут. На территории поселения имеются 2 железнодорожные станции: станция Орехово и станция Сосново и три остановочных пункта: 67 км, 69 км, 79 км.  Пропуская способность железнодорожного пути составляет 9300 человек в день.

Транспортное сообщение с вблизи расположенными муниципальными образованиями Ленинградской области и с городом Санкт - Петербургом осуществляется транзитными автобусами, проходящими по направлениям:

-- междугородние маршруты:

- автобусный маршрут № 873 (поселок Сосново - поселок Мичуринское - поселок Коробицыно - поселок Красносельское - поселок Стрельцово - город Выборг). Протяженность маршрута 90 км.

- автобусный маршрут № 859 (город Приозерск – поселок Сосново – город Санкт - Петербург, станция метро Девяткино)

- автобусный маршрут №872 (поселок Сосново - поселок Мичуринское - поселок Рощино – город Зеленогорск). Протяжённость маршрута 61 км.

- автобусный маршрут №897 (город Санкт-Петербург станция метро Девяткино - поселок Сосново – поселок Мичуринское – деревня Краснозерное).

-- пригородные маршруты:

- автобусный маршрут №644 (поселок Сосново – поселок Денисово – поселок Пятиречье).

- автобусный маршрут №642 (поселок Сосново – деревня Замостье)

- автобусный маршрут №646 (поселок Мичуринское – поселок Сосново)

- автобусный маршрут №654 (поселок Сосново - деревня Ольховка)

- автобусный маршрут №646д (деревня Раздолье – поселок Сосново)

- автобусный маршрут №608  (поселок Ромашки – поселок Сосново)

- автобусный маршрут №641 (автобусная остановка Островки – автобусная остановка Племстанция). Протяженность маршрута 13,9 км.

- городские маршруты:

- автобусный маршрут (автобусная остановка Островки – деревня Кривко)

- автобусный маршрут (станция Сосново – деревня Снегиревка).

На территории муниципального образования Сосновское сельское поселение хорошо развита система перевозок частных лиц - обслуживающие таксомоторные парки.

# Улицы, дороги и искусственные сооружения

Внутренняя улично-дорожная сеть слабо развита. Центральный населённый пункт поселения – поселок Сосново обслуживается одной внутренней кольцевой магистралью, часть которой является фрагментом региональной автодороги Р34.

Протяженность улично-дорожной сети на территории поселения 85,15 км.

# Сведения

о внутрипоселковых и подъездных дорогах

| №№ | Наименование дорог | Протяженность (м) | Состав дорожного покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Сосново |
| 1 | ул. Шоссейная | 1060 | гравийно-песчаная |  |
| 2 | ул. Железнодорожная | 1850 | асфальт-1350 грав.-песч.-500 | Требуются ремонтные работы |
| 3 | ул. Маяковского | 520 | гравийно-песчаная |  |
| 4 | ул. Некрасовская | 440 | гравийно-песчаная |  |
| 5 | ул. Съездовская | 380 | гравийно-песчаная |  |
| 6 | ул. Глухая | 200 | гравийно-песчаная |  |
| 7 | ул. Набережная | 1175 | гравийно-песчаная |  |
| 8 | ул. Зеленая горка | 1530 | асфалы-600 гравийно-песчаная-930 | Требуются ремонтные работы |
| 9 | пер. Солдатский | 700 | асфальт | Требуются ремонтные работы |
| 10 | ул. Нолевая | 480 | гравийно-песчаная | Требуются ремонтные работы |
| 11 | ул. Боровая | 200 | гравийно-песчаная |  |
| 12 | ул. Луговая | 300 | гравийно-песчаная |  |
| 13 | ул. Хвойная | 340 | гравийно-песчаная | Требуются ремонтные работы |
| 14 | ул. Малая | 150 | песчаная |  |
| 15 | ул. Пушкинская | 920 | гравийно-песчаная |  |
| 16 | ул. Зеленая | 260 | песчаная |  |
| 17 | пер. Ленинградский | 390 | гравийно-песчаная |  |
| 18 | ул. Академическая | 410 | асфальт | Требуются ремонтные работы |
| 19 | пер. Тихий | 1200 | гравийно-песчаная |  |
| 20 | ул. Октябрьская | 360 | гравийно-песчаная | Требуются ремонтные работы |
| 21 | ул. Пролетарская | 270 | гравийно-песчаная | Требуются ремонтные работы |
| 22 | ул. Мичуринская | l530 | гравийно-песчаная | Требуются ремонтные работы |
| 23 | ул. Гражданская | 258 | гравийно-песчаная |  |
| 24 | ул. Новая | 346 | гравийно-песчаная |  |
| 25 | ул. Никитина | 200 | асфальт | Требуются ремонтные работы |
| 26 | ул. Первомайская | 930 | гравийно-песчаная | Требуются ремонтные работы |
| 27 | ул. Связи | 980 | асфальт-400 грав.-несч.-580 | Требуются ремонтные работы |
| 28 | ул. Почтовая | 220 | гравийно-песчаная |  |
| 29 | ул. Проф.Попова | 245 | гравийно-песчаная |  |
| 30 | ул. Печатников | 415 | гравийно-песчаная |  |
| 31 | ул. Строителей | 210 | гравийно-песчаная | Требуются ремонтные работы |
| 32 | пер. Типографский | 195 | гравийно-песчаная |  |
| 33 | ул. Лесная | 1320 | асфальт | Требуются ремонтные работы |
| 34 | пер. Кленовый | 150 | гравийно-песчаная |  |
| 35 | ул. Юбилейная | 310 | гравийно-песчаная |  |
| 36 | ул. Речная | 1100 | гравийно-песчаная | Требуются ремонтные работы |
| 37 | ул. Тургенева | 320 | гравийно-песчаная | Требуются ремонтные работы |
| 38 | пер. Горный | 656 | гравийно-песчаная |  |
| 39 | пер. Березовый | 220 | гравийно-песчаная |  |
| 40 | ул. Заречная | 680 | гравийно-песчаная |  |
| 41 | ул. Ладожская | 700 | гравийно-песчаная |  |
| 42 | ул. Карельская | 480 | гравийно-песчаная |  |
| 43 | пер. Запорожский | 495 | гравийно-песчаная |  |
| 44 | ул. Льва Толстого | 230 | гравийно-песчаная |  |
| 45 | пер. Лесной | 280 | гравийно-песчаная |  |
| 46 | ул. Механизаторов | 265 | асфальт |  |
| дер. Снегирёвка |
| 1 | ул. Горького |  | асфальт |  |
| 2 | ул. Гагарина |  | асфальт |  |
| 3 | ул. Пушкинская |  | асфальт |  |
| 4 | ул. Школьная |  | асфальт |  |
| 5 | ул. Набережная |  | асфальт |  |
| 6 | ул. Приозерная |  | асфальт |  |
| пл. 69 км |
| 1 | дорога от шоссе С-Петербург-Сортавало до завода ВНИИземмаш |  | железно-бетонные плиты | Требуются ремонтные работы |
| пос. Кривко |
| 1 | ул. Фестивальная | 318 | асфальт гравийно-песчаная | Требуются ремонтные работы |
| 2 | ул. Урожайная | 217 | асфальт гравийно-песчаная | Требуются ремонтные работы |

Имеется необходимость в развитии автомобильных дорог муниципального образования  Сосновское сельское поселение. Общая протяженность дорог нуждающихся в реконструкции и новом строительстве составляет 35,1 км.

# Потребность

в развитии автомобильных дорог

(согласно данным администрации муниципального образования)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общая протяженность дорог, которые необходимо провести/реконструировать, км |
| --- | --- | --- |
|  | Деревня Иваново | - |
| 2 | Поселок Колосково | 1,1 |
| 3 | Деревня Кривко | 1,6 |
| 4 | Деревня Новожилово | 1,6 |
| 5 | Деревня Орехово | 2,1 |
| 6 | Поселок при железнодорожной станции Орехово | 1,3 |
| 7 | Поселок Платформа 69-й км | 1,4 |
| 8 | Деревня Снегирёвка | 5,2 |
| 9 | Поселок Сосново | 20,8 |
| Всего: | 35,1 |

Выводы:

1. Необходимость реконструкции сети автомобильных дорог и создания надежной круглогодичной транспортной связи населенных пунктов поселения с поселком Сосново и основными автомобильными и железнодорожными магистралями.

2. Неразвитость дорожной сети и недостаточная пропускная способность подвижного состава пригородного транспорта. Отсутствие удобных транспортных связей с городом Санкт- Петербургом – существующая автодорога перегружена, отсутствуют возможности её реконструкции, расширения и использования для увеличивающегося в объёме потока грузового транспорта.

# 2.6. Состояние инженерной инфраструктуры

# Водоснабжение

В качестве источника водоснабжения на территории муниципальное образование Сосновское сельское поселение используются воды подземного водоносного горизонта. Преимущественно эксплуатируется гдовский водоносный горизонт, залегающий на глубине 116 – 160 м. Гдовский горизонт может считаться надежно защищенным от поверхностного загрязнения, поскольку перекрыт водоупором. По физико-химическим и бактериологическим показателям вода муниципального образования соответствует нормативным требованиям.

На конец 2010 года мощность всех водопроводов и водозаборов муниципального образования составил 5,96 тыс. м3 в сутки. В том числе: поселок Сосново – 1 тыс.м3 в сутки, деревня Кривко – 0,756 тыс.м3 в сутки, деревня Снегиревка – 0,48 тыс.м3 в сутки, п. СХТ – 0,984 тыс.м3 в сутки, пл.69 км. – 0,1 тыс.м3 в сутки.

В соответствии с «Паспортом муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2010 год», годовой объем добычи подземной воды составил 4.63 тыс. м3 /сутки. Потребителям было отпущено 1,7 млн.м3, в том числе предприятиям – 0,1, бюджетная сфера – 0,02, население – 1,58. Потребление холодной воды на одного жителя муниципального образования составляет 165 л/сут (норма – 180), горячей – 110 (норма – 120). По состоянию на 01.01.2010 водопроводом обеспечено 84% жилищного фонда (из них с ванной – 73%), канализацией – 73%, горячим водоснабжением – 79%, центральным отоплением – 84%.

Численность населения

муниципального образования Сосновское сельское поселение

по состоянию на 01.01.2011 года

| Населенные пункты | Численность существующая (тыс. чел.) |
| --- | --- |
| Дер. Иваново | 0,013 |
| Пос. Колосково | 0,012 |
| Дер. Кривко | 1,700 |
| Дер. Новожилово | 0,013 |
| Дер. Орехово | 0,006 |
| П.ст. Орехово | 0,029 |
| Пос. Платформа 69-й км | 0,582 |
| Дер. Снегирёвка | 1,785 |
| Пос. Сосново | 6,850 |
| Итого: | 10,990 |

В настоящее время норматив потребления питьевой воды в районах жилой застройки с разной степенью благоустройства имеет следующие значения:

| №№ п/п | Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное водопотребление, л/сутки на 1 жителя (УУ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, внутренним водопроводом и канализацией: - с централизованным горячим водоснабжением | 180 |
|  | - с ваннами и местными водонагревателями | 190 |
|  | - без ванн | 120 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом (без канализации) | 150 |
| 3 | Водопользование из водоразборных колонок | 50 |

Общая протяженность водопроводных сетей муниципального образования на 01.01.2010г. составляет 58,1 км, из них в замене нуждаются 6,7 м.

# Поселок Сосново

Поселок обеспечен централизованной системой водопровода. Общая протяженность сетей водоснабжения в границах существующего населенного пункта – 36,2 км. Система централизованного водоснабжения обеспечивается  9-тью муниципальными артезианскими скважинами.

В соответствии с формой 2-тп (водхоз) по поселку Сосново, ежегодно из подземных источников забирается 326 тыс. м3, из них использовано на хозяйственно-питьевые нужды 299 тыс. м3 (92%), потери при транспортировке составили 27 тыс.м3 (8%).

Кроме того, на территории некоторых предприятий расположены скважины, не работающие в общепоселковую водопроводную сеть.

На территории ООО «ПМК» скважина глубиной около 100 м, удовлетворяющая потребность в воде по мере производственной необходимости.

Водоснабжение ОАО Севзапмолоко осуществляется от скважины № 74290, расположенной в 200 метрах от предприятия. Водоотбор составляет 90 м3/сутки. Перспективная водопотребность составляет 150 м3/сутки. На территории предприятия находится водонапорная башня.

На сегодняшний день на территории поселения находится около 80 гидрантов, 40% из которых неисправны.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Игора»

Система водоснабжения локальная, на территории пробурены 5 скважин, эксплуатируются 4 из них: 2 (верхние) обеспечивают только хозяйственно-бытовые нужды, 2 (нижние) служат в том числе для наполнения искусственного озера Игора, используемого для технологических целей. Эксплуатационный запас скважин составляет:

- скважина №1 – 25,2 м3/час;

- скважина №2 – 18 м3/час;

- скважина №3 – 7,2 м3/час;

- скважина №4 – 21,2 м3/час;

- скважина №5 – 20,2 м3/час.

Забор воды на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется в основном из скважин №1 и №2. В соответствии с расчетными показателями по водопотреблению и водоотведению, в настоящее время используется 487,2 м3/сутки, что говорит  о наличии резерва в количестве 549,6 м3/сутки. С учетом вводимой в эксплуатацию 3 очереди строительства, резерв составит 490,7 м3/сутки.

Скважинами вскрывается гдовский водоносный горизонт, залегающий на глубине 116 – 160 м. Гдовский горизонт может считаться надежно защищенным от поверхностного загрязнения, поскольку перекрыт водоупором. По физико-химическим и бактериологическим показателям вода, забираемая из скважин, соответствует нормативным требованиям.

Общая протяженность водопроводных распределительных сетей – 4242 м. Материал труб – полиэтилен. Протяженность водоводов – 758 м. Материал водоводов – асбестоцемент. На сети установлено 11 пожарных гидрантов.

# Деревня Кривко

Деревня обеспечена централизованной системой водоснабжения. Общая протяженность сетей водоснабжения в существующих границах населенного пункта составляет 3,46 км; сетей канализации – 1,5 км. Система водоснабжения обеспечивается 2-мя артезианскими скважинами и водонапорной башней (максимальной производительностью 6,5 м3/час и 2,5 м3/час).

В соответствии с формой 2-тп (водхоз) по деревне Кривко, за год из подземных источников было забрано 55 тыс.м3, из них использовано 50 тыс.м3 (91%), потери при транспортировке составили 5 тыс.м3 (9%).

# Поселок Платформа  69- км.

На территории поселка имеются 2 скважины (№№ 33046 и 7160) глубиной 185м, пробуренные в 1972г. и 1962г., соответственно. Установлены погружные насосы производительностью 600м3/сут каждый. Скважины находятся на балансе завода ЗАО «ВНИИЗЕММАШ».

В 2010г. потребителям подано 110м3/сут, из них населению, проживающему в домах муниципального жилищного фонда, около 43%. На собственные нужды завода использовано порядка 10% общего водопотребления.

# Деревня Снегирёвка

В соответствии с формой 2-тп (водхоз) по деревне Снегирёвка, за год из подземных источников было забрано 46 тыс.м3, из них на хозяйственно-питьевые нужды использовано 43 тыс.м3 (93%), потери при транспортировке составили 3 тыс.м3 (7%).

# Поселок Колосково, деревня Новожилово, деревня Орехово, деревня Иваново

По данным администрации, общепоселковые системы водоснабжения в поселке Колосково, пос.  ст. Орехово и деревнях Новожилово, Орехово, Иваново отсутствуют.

# Сводная информация о количестве источников водоснабжения

| №п/п | Населенный пункт | Количество скважин | Ведомственная принадлежность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пос. Сосново | 9 5 1 1 | Муниципальные Спортивно-оздоровительный комплекс «Игора» ООО «ПМК» ОАО «Севзапмолоко» | Централизованная система водоснабжения Локальная система. 4 скважины рабочие, 1 скважина резервная. Скважины находятся на балансе предприятий, расход воды - на собственные нужды |
| Итого: | 16 |  |  |
| 2 | Пос. Снегирёвка | 5 | муниципальные | Из них - не работающие скважины №№3,5 скважины №№ 1, 4 - резервные |
| 3 | Дер. Кривко | 2 | муниципальные |  |
| 4 | Пос. Платформа 69-й км | 2 | ЗАО «ВНИИЗЕММАШ» | Подача воды осуществляется от завода ЗАО «ВНИИЗЕММАШ» |
| 5 6 7 8 9 | Дер. Иваново Дер. Колосково Дер. Новожилово Дер. Орехово П. ст. Орехово | 1 9 | садоводства | Децентрализованные системы водоснабжения |
| Всего в поселении | 35 |  |  |

Источниками питьевого водоснабжения являются одиночные скважины или группы скважин, которые, как правило, не  имеют разработанных и утвержденных проектов зон санитарной охраны (ЗСО). Для них I пояс ЗСО принимается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» равным 30 м, эксплуатируемый водоносный горизонт защищен от поверхностного загрязнения. Для II и III пояса определяются расчетом в составе проекта зон санитарной охраны.

На территории муниципального образования Сосновское сельское поселение в пос. Сосново и п.ст. Орехово расположены два водозабора,  имеющие установленные зоны санитарной охраны, согласованные  с органами  Роспотребнадзора.

Приложение: Заключения Роспотребнадзора от 14.03.2008 № 78.ДЦ.08.000.Т.000005.03.08 и №78.ДЦ.08.000.Т.000006.03.08

# Характеристика существующих источников питьевого водоснабжения

| №п/п | Населенный пункт | Мощность, м3/сутки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проектная | установленная | водоотбор |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пос. Сосново Спортивно-оздоровительный комплекс «Игора» | 4666 733 | 3636 - | 890 487 | Без учета водозабора предприятий |
| 2 | Пос. Снегирёвка | 480 | 480 | 126 |  |
| 3 | Дер. Кривко | 547 | 192 | 150 |  |
| 4 | Пос. Платформа 69-й км | _ | 1200 | 110 | От завода ЗАО «ВНИИЗЕММАШ» |
| 5 6 7 8 9 | Дер. Иваново Дер. Колосково Дер. Новожилово Дер. Орехово П. ст. Орехово |  |  |  | Централизованные системы водоснабжения отсутствуют |
| Итого | 6426 | 5508 | 1763 |  |

В основном эксплуатируются подземные воды гдовского водоносного горизонта. Ни в одном населенном пункте нет утвержденных эксплуатационных запасов подземных вод по пробуренным скважинам.

На сегодняшний день на территории поселения находится около 80 гидрантов, 40% из которых неисправны.

# Водоотведение

Мощность канализационных очистных сооружений механической очистки на конец 2010 года составила 2,2 тыс. м3/сут.

По состоянию на 01.01.2010г. общая протяженность канализационных сетей муниципального образования составила 20,7 км, из них в замене нуждаются 450 м.

В соответствии с «Паспортом муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2010 год», сброс сточных вод – 1600 тыс. м3.

В настоящее время сточные воды очищаются на сооружениях механической очистки, которые не могут обеспечить достаточную степень очистки стоков.

# Поселок Сосново

Поселок не обеспечен централизованной системой канализации. Канализованы отдельные здания и промышленные предприятия. Сточные воды отводятся в водонепроницаемые выгреба с последующим вывозом ассенизационными машинами. Общая протяженность сетей канализации в границах существующего населенного пункта –12,7 км.

В настоящее время идет строительство трассы напорного канализационного коллектора и канализационных очистных сооружений (КОС), срок выполнения работ – 2012 год.

Проектируемые КОС планируется разместить на территории существующей центральной канализационной станции (ЦКОС). Подача сточных вод на ЦКОС осуществляется посредством насосных станций подкачки:

- КНС №2 производительностью 2,5 м3/час подает сточные воды от п. Лесхоз

- КНС №3 производительностью 19 м3/час – от п. Лесхоз и п. СХТ;

- КНС №4 производительностью 18 м3/час – от пос.Кривко

- КНС №1 производительностью 126 м3/час подает общий поток сточных вод на ЦКОС.

Проектом предусматривается биологическая очистка и глубокая доочистка на компактном блок-модуле заводского изготовления.

ОАО «Севзапмолоко» отводит стоки в централизованную поселковую систему канализации согласно договору № 1-П/ВК-ВС от 01.10.07 г.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Игора»

Система канализации локальная, сточные воды отводятся на канализационные очистные сооружения производительностью 600 м3/сутки, затем сбрасываются в ручей, а далее – в р.Козлец.

Общая протяженность канализационных сетей составляет 6404 м. Материал труб – полипропилен, поливинилхлорид, полиэтилен. На сети расположены 4 насосные станции.

В настоящее время, в соответствии с расчетными показателями по водопотреблению и водоотведению, расход хозяйственно-бытовых сточных вод равен 403,8 м3/сутки. После введения в работу 3 очереди строительства, этот показатель возрастет еще на 58,82 м3/сутки, т.е. он составит 463 м3/сутки. Т.е. резерв составляет 137 м3/сутки.

# Деревня Кривко

Централизованная система канализации в деревне отсутствует. Канализованы отдельные здания и промышленные предприятия. Сточные воды отводятся в водонепроницаемые выгреба с последующим вывозом на канализационные очистные сооружения при помощи ассенизационных машин.

В настоящее время КОС в деревне не функционируют. Сброс сточных вод от многоквартирных жилых домов осуществляется на рельеф без предварительной очистки.

КОС, расположенные вблизи деревни Кривко были переданы в июле 1996 года Сосновскому ЖКХ. Незавершенное строительство новых КОС находится на балансе ЗАО «Племенной завод «Расцвет».

# Поселок Платформа 69 км.

В поселке Платформа 69 км централизованной системой канализации, организованной на базе завода ЗАО «ВНИИЗЕММАШ», обеспечены только дома муниципального жилого фонда.

# Деревня Новожилово

По данным администрации, на территории деревни централизованная система канализации отсутствует.

# Поселок Колосково, деревня Новожилово, деревня Орехово, деревня Иваново

По данным администрации, общепоселковые системы канализации в поселке Колосково и деревнях Новожилово, Орехово, Иваново отсутствуют.

# Теплоснабжение и газоснабжение

По отчетным данным администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение за 2010год услуги по теплоснабжению предоставляют: ЗАО «Сосновоагропромтехника», ЗАО «ВНИИЗЕММАШ», ЗАО «ТехнопаркЛТА», ЗАО «Северное» и ЗАО «ТВЭЛоблЭнерго».

Общее количество котельных – 12, в том числе 7 котельных работает на угольном топливе, 2 - используют смешанное топливо, одна газовая модульная котельная, одна биокотельная и одна котельная на щепе. Общая мощность котельных 33,5 Гкал/ч. В среднем в год реализация теплоэнергии составляет 26,0 тыс. Гкал. Горячей воды в год поставляется в среднем 300 тыс. м3.

Характеристики автономной котельной, расположенной по адресу - Ленинградская обл. Приозерский район, поселок Сосново, ул. Связи.

Здание котельной - производственное.

Степень огнестойкости - II.

Категория пожароопасности — Г.

Общая площадь здания- 130,4 м2.

Площадь котельного зала-126,0 м2.

Внутренний строительный объем - 541,58 м3.

Здание котельной с каркасной конструктивной схемой. Элементы каркаса - из стальных, защищенных гипроком, L = 48 мм конструкций. Ограждающие конструкции - из трехслойных панелей с негорючим утеплителем.

Котельная предназначена для теплоснабжения и горячего водоснабжения объектов жилья и соцкультбыта поселка Сосново. Общая подключенная нагрузка отопления и ГВС объектов - 2,26 Гкал/час или 2,6287 MBT.

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла - вторая.

Котельная - автономная, без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Примененная автоматика управления котельной позволяет экономно расходовать топливо (сжиженный газ), меняя мощность котельной установки в зависимости от погодных условий и потребляемой тепловой нагрузки, обеспечивает необходимую безопасную работу котельного оборудования.

Общая мощность котельной - (2 котла «Vitoplex 100» фирмы «Viessmann» 1750 кВт - 1 шт., 1400кBт - 1 шт.) 3150 кBт, в том числе собственные нужды-23,560 кВт.

Проектом предусматривается работа котлов на сжиженном газе (СУГ) - основное топливо, и работа котла 1400 кВт на дизельном топливе - аварийное топливо.

Здание котельной обеспечивается следующими инженерными системами:

- хозяйственно - пожарный водопровод;

- канализация;

- отопление;

- вентиляция естественная приточно-вытяжная, и принудительная вытяжка – аварийная;

- электроосвещение, в том числе и аварийное;

- силовое электрооборудование, в том числе АВР;

- заземление;

- система управления потенциалов;

- молниезашита;

- пожарная сигнализация;

- сигнализация загазованности по угарному газу;

- автоматизация.

Техническое состояние

Все оборудование газовой котельной смонтировано, запущено в строй и непрерывно эксплуатируется с 1 октября 2008 года.

# Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая нагрузка, МВт (Гкал/ч) | 3,15/2,709 |
| 2 | Установленная мощность, МВт (Гкал/ч) | 3,15/2,709 |
| 3 | Расчетная мощность, МВт (Гкал/ч) | 2,63/2,26 |
| 4 | Годовая теплопроизводительность, МВт (Гкал) | 7977,9/6861,01 |
| 5 | Годовой отпуск тепла потребителям, МВт (Гкал) | 7860,02/6758,4 |
| 6 | Годовой расход топлива: |  |
|  | Сжиженный газ, тыс. т /год | 665,69 |
|  | Условное топливо, Т.У.Т. | 2320,4 |
| 7 | Годовой расход воды: |  |
|  | На собственные нужды, т/год | 13,46 |
| 8 | Строительный объем, м3 | 541,8 |
| 9 | Удельный расход условного топлива на 1Гкал отпущенного тепла, т.у.т /Гкал | 0,291 |

Мероприятия по обеспечению безаварийной работы котельной

При поступлении информации о возможном аварийном отключении газа в отопительный период предусмотрены следующие мероприятия:

- повышается температура воды в системе отопления до 90° С, для чего отключаются датчики;

- температуры наружного воздуха у трехходового клапана смещения и производится;

- «натоп» здания.

При относительно краткосрочном отсутствии СУГ (до трех суток) и переводе котла 1400кВт на дизтопливо для поддержания положительной температуры в здании необходимо включение местных электронагревательных приборов, при этом сетевые насосы продолжают работать;

При более продолжительном отсутствии СУГ и дизтоплива (более трех суток) во избежание замерзания воды система отопления должна быть опорожнена.

# Газоснабжение

На современном этапе - централизованное газоснабжение в муниципальном образовании отсутствует. Газоснабжение поселения осуществляется сжиженным газом.

Поставки  газа на территорию муниципального образования  Сосновское сельское поселение осуществляет филиал ОАО Леноблгаз «Выборгмежрайгаз».

Потребителями природного газа являются предприятия (включая котельные) и население.

Поставки газа производятся  газовозами в баллонах с использованием существующих емкостей.

На территории спортивного комплекса «Игора» вся энергетика основывается на использовании сжиженного   природного   газа, который после регазификации обеспечивает работу когенераторов, вырабатывающих тепло и электроэнергию.

# Расход газа, потребляемый муниципальным образованием  Сосновское сельское поселение

(по данным ОАО «ЛенОблгаз»)

| Населенные пункты | Численность существующая (тыс.чел.) | Годовой расход газа (тыс. м3/год) на: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Нужды населения | Промышленность (котельные) | Общий расход |
| Дер. Иваново | 0,013 | - | - | - |
| Пос. Колосково | 0,012 | - | - | - |
| Дер. Кривко | 1,700 | 1333,2 | 925,7 | 2258,9 |
| Дер. Новожилово | 0,013 | - | - | - |
| Дер. Орехово | 0,006 | 83,7 | - | 83,7 |
| П.ст. Орехово | 0,029 | - | - | - |
| Пос. Платформа 69-й км | 0,582 | 271,0 | 355,5 | 626,5 |
| Дер. Снегирёвка | 1,785 | 1592,0 | 1211,8 | 2803,8 |
| Пос. Сосново | 6,850 | 5797,2 | 6218,2 | 12015,4 |
| Итого: | 10,990 | 9077,1 | 8711,2 | 17788,3 |

Существующее потребление газа на нужды населения в расчете на одного жителя составляет 825,9 тыс. м3/год.

# Электроснабжение

Анализ существующих систем электроснабжения и их развития на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение произведен с учетом планируемых параметров «Схемы развития электрических сетей 6–10 кВ ОАО «Ленэнерго» в Ленинградской области на период до 2015 г. Приозерский РЭС и Сосновский РЭС» (далее – схема развития ОАО «Ленэнерго»), выполненной филиалом ОАО «СевЗап НТЦ» «Севзапэнергосетьпроект – Западсельэнергопроект» (далее – ОАО «СевЗап НТЦ») на основании договора с ОАО «Ленэнерго». Расчеты выполнены в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей. РД 34.20.185-94» (Минтопэнерго РФ 07.07.1994, РАО «ЕЭС России» 31.05.1994) и «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Изменения и дополнения раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки» инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94» (Минтопэнерго РФ 29.06.1999).

Существующее электроснабжение муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области осуществляется от ПС 110/35/10 кВ №547 «Новая Сосновская» с двумя трансформаторами 2•25 МВА, находящейся на балансе ОАО «Ленэнерго». Сосновский РЭС обслуживает электрические сети напряжением 0,4 – 10 кВ и находится в составе предприятия Выборгских электрических сетей ОАО «Ленэнерго». Предприятие Выборгских электрических сетей (ВЭС) обслуживает электрические сети напряжением 35 – 110 кВ. Электроснабжение части потребителей муниципального образования производится от находящейся на балансе Октябрьской железной дороги ПС 35/10 кВ «Орехово-тяг.4» с трансформаторами 2•4 МВА, трансформатор Т 1 которой получает питание от ПС 110/35/10 кВ №547 «Новая Сосновская» по сети 35 кВ. Также от ПС №547 «Новая Сосновская» по сети 35 кВ питается трансформатор Т 1 на ПС 35/10 кВ «Саперная», которая находится на балансе ОАО «Ленэнерго» и имеет трансформаторы мощностью 2•6,3 МВА.

Линии электропередачи, состоящих на балансе Сосновского РЭС, выполнены, в основном, на железобетонных опорах и частично на деревянных с железобетонными пасынками, алюминиевыми и сталеалюминевыми проводами сечением 25 – 95 мм 2. Подавляющая часть ЛЭП 10 кВ выполнены проводами сечением ниже нормированного 25 – 50 мм2, что приводит к недостаточной пропускной способности сети.

# Связь и информатизация

Исходными данными для анализа существующей системы связи и телекоммуникации в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение послужили следующие документы.

Данные института Гипросвязь-2, полученные через Интернет.

Данные ООО «Маркетинговые исследования, консалтинг», полученные через Интернет

Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети. РД-45.12.2000

Концепция развития рынка телекоммуникационных услуг РФ

Концепция развития рынка услуг связи в области телерадиовещания в РФ на период до 2015г. и в перспективе до 2035г.

Концепция развития в России систем сотовой подвижной связи общего пользования на период до 2010г.

В настоящее время населению и организациям поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг:

- Телефонная фиксированная (стационарная) связь;

- Услуги сети сотовой подвижной связи;

- Услуги радиосвязи;

- Цифровая передача данных;

- Коммутируемый и выделенный доступ в сети Интернет;

- Аренда каналов связи;

- Организация корпоративных сетей;

- Услуги широкополосного радиодоступа.

# Сети проводного вещания

Существующие  сети проводного вещания  определяются и устанавливаются в соответствии с «Программой развития проводного вещания на период до 2010г. для субъектов Российской Федерации». При этом учитывается, что на сети проводного вещания возлагается задача по оповещению населения в чрезвычайных ситуациях.

Телефонизация.

# Сети сотовой подвижной связи

На территории поселения размещаются базовые станции сотовой связи мобильных операторов: Мегафон, МТС, Би-Лайн («Вымпелком»), TELE-2.

Данные исследования структуры рынка мобильной связи представлены Исследования проведены ООО «Маркетинговые исследования, консалтинг».

Структура рынка мобильной связи.

| № п/п | Оператор мобильной связи | Доля абонентов оператора на февраль 2009 г.,% | Прирост абонентов в период 2004-2009 гг. % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мегафон | 35,5 | 27,5 |
| 2 | МТС | 29,6 | 67,5 |
| 3 | Би-Лайн («Вымпелком») | 19,1 | 400,0 |
| 4 | TELE-2 | 14,9 | 1172,1 |
| 5 | SkyLink | 0,9 | 8,0 |

# Интернет

На сегодняшний день на рынке услуг широкополосного доступа в Интернет существует целый ряд технологий, имеющих различную максимальную скорость передачи данных. Во-первых, это технология Ethernet, по которой в основном строятся домашние сети. Они создаются по принципу обычной локальной сети и работают на том же протоколе Ethernet. Второй технологией является ADSL, которая позволяет передавать данные по обычным телефонным линиям на достаточно больших скоростях.

Динамика роста числа пользователей сети Интернет, по данным ООО «Маркетинговые исследования, консалтинг», представлена на диаграмме 1.

Краткая информация о структуре пользователей сети Интернет:

На начало 2009 года среди тех, кто выходит в Интернет мужчин (49%) примерно столько же, сколько женщин (51%).

Средний возраст «взрослого» посетителя Интернета (т.е. кроме детей и подростков младше 16 лет) – 35 лет, но 60% моложе этого возраста. Только 22 % тех, кто ежедневно выходит в Интернет старше 45 лет.

Среди тех, кто ежедневно выходит в Интернет на 100 мужчин в возрасте от 25 до 45 лет приходится 117 женщин, но в возрасте «45 лет и старше» на 100 мужчин приходится только 83 женщины.

Студенты и учащиеся составляют 16% взрослой ежедневной аудитории Интернета, домохозяйки – 7%, пенсионеры – 3%.

Диаграмма 1. Число пользователей сети Интернет среди взрослого населения на январь соответствующего года.

Диаграмма 2. Интенсивность (частота) использования ресурсов сети Интернет.

# Эфирное телевидение

Основным оператором, оказывающим услуги по трансляции программ телевидения населению поселения, является ОАО «Телекомпания Санкт-Петербургское кабельное телевидение» и ряд коммерческих компаний.

ОАО «ТКТ» через свои технические средства осуществляется на рассматриваемой территории трансляцию телерадиопрограмм государственных и коммерческих компаний.

Телевидение: ТК «Россия», ТК «Первый канал», ТК Культура, ОАО «Телекомпания НТВ».

Радиовещание: «Радио Россия», «Радио Маяк».

Выводы. На территории муниципального образования Сосновское сельское поселение существует широко развитая сеть информационного обслуживания населения. Она способствует не только информированности, но и  повышению общей грамотности, включая правовую, общеобразовательную. Хотя качество трансляционных программ по мнению жителей требует совершенствования и систематизации.

# 2.7. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Анализ природно-климатических условий и состояния окружающей среды территории муниципального образования Сосновское сельское  поселение.

Характеристика климатических условий.

Территория муниципального образования характеризуется благоприятными климатическими условиями для проживания и жизнедеятельности человека. Лето умеренно теплое, зима умеренно морозная. Осадки в виде снега и дождя в среднем   в течение года выпадают 192 дня. Ветры преобладают юго-западные. Сила ветра в отдельные периоды бывают сильные, а в 2010г. даже разрушительные. Но носят эпизодический характер. Поэтому как строительно-климатическая зона относится к зоне с благоприятными условиями (зона II В).

Состояние воздушного бассейна

Атмосферный воздух – один из важнейших факторов среды обитания человека, характеризующих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение являются автомобильный транспорт и в меньшей мере промышленные предприятия.

Состояние воды и водных объектов

По результатам лабораторного контроля качества воды поверхностных водоемов Ленинградской области, воды являются гидрокарбонатно-кальциевыми, мало минерализованы, мягкие, неполноценные в физиологическом отношении. Бедность солевого и микроэлементного состава воды поверхностных источников воды на территории является причиной возникновения ряда заболеваний, носящих  неинфекционную природу.

По опубликованным данным Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области проведены лабораторные исследования качества воды при подготовке пляжей к летнему сезону 2011 года. Согласно результатам лабораторных исследований качество воды не соответствует требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим и санитарно-химическим показателям в водоемах Приозерского района Ленинградской области, в том числе находящихся на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение. Отмечено превышение предельно допустимых показателей по содержанию железа, биохимическому потреблению кислорода, химическому потреблению кислорода. По санитарно-химическим исследованиям превышение предельно допустимых показателей по содержанию марганца отмечено  на территории озера Раздолинское, пос. Сосново.

Подземные источники водоснабжения относятся к гдовскому водоносному горизонту, считаются относительно защищенными от различных загрязнений. Как по физико-химическим, так и бактериологическим показателям вода отвечает нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

# Сводный Анализ существующего экологического состояния

| Положительные характеристики | Негативные стороны |
| --- | --- |
| Воздух |
| При расположении производственной зоны были учтены направления преобладающих ветров (западные, юго-западные, южные). | Наличие транзита грузового автотранспорта. Размещение жилой застройки в санитарно-защитной зонах от предприятий. |
| Вода |
| Наличие источника питьевого водоснабжения. Наличие очистных сооружений. | Очистка сточных вод не соответствует требованиям водоемов рыбохозяйственного значения. |
| Почва |
| 1. Наличие земель, имеющих сельскохозяйственное значение | Ухудшение санитарного состояния почвенного покрова ввиду наличия несанкционированных свалок. |

# Комплексная эколого-градостроительная оценка территории

(существующее положение)

| № | Факторы | Результаты оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устойчивость компонентов природной среды к антропогенному воздействию |  |
|  | ( потенциал загрязнения атмосферы | ( средний |
|  | ( самоочищающая способность поверхностных вод | ( умеренная |
|  | ( естественная защищенность подземных вод (эксплуатируемый водоносный комплекс) | ( относительно защищен |
|  | ( устойчивость растительного покрова | ( относительно высокая |
|  | ( устойчивость почвенного покрова | ( относительно устойчивые |
|  | ( развитие опасных природных процессов (оползни, суффозия, просадочность лессовых пород, подтопление территорий, морозное пучение грунтов, эрозия овражная, эрозия плоскостная, эрозия речная, затопление, землетрясения) | ( умеренное |
| 2 | Обеспеченность природными ресурсами |  |
|  | ( поверхностные воды | ( высокая обеспеченность ограничение по качеству воды в силу возможного загрязнения Воды после очистки воды характеризуются как недостаточно очищенные сточные воды ввиду неудовлетворительного состояния канализационных очистных сооружений |
|  | ( подземные воды | ( ограниченно обеспечены. В качестве полезных ископаемых не числятся |
|  | ( полезные ископаемые | ( наличествуют строительные пески, в качестве полезных ископаемых не числятся. |
|  | лесной фонд | высокая обеспеченность |
|  | ландшафтно-рекреационные ресурсы | высокая обеспеченность |
|  | водные рекреационные ресурсы | высокая обеспеченность |
| 3. | Экологическое состояние |  |
|  | ( атмосфера | ( средний уровень загрязнения. Комплексный показатель ИЗА – 2,1(низкий). Стандартный индекс загрязнения (СИ)=7,0 (высокий) |
|  | ( поверхностные воды | умеренно загрязненные |
|  | качество водоемов для культурно-бытовых целей | - соответствует гигиеническим требованиям |
|  | ( подземные воды | (Подземные воды четвертичных отложений подвержены поверхностному загрязнению. Водоносные горизонты, служащие источником хозяйственно-питьевого водоснабжения относительно защищены от загрязнения. |
|  | ( благоустроенные озелененные территории (парки, скверы, бульвары, сады) | ( обеспеченность ниже нормативного уровня |
|  | ( шумовая обстановка | ( в пределах нормативных значений |
|  | ( радиационная обстановка | ( в пределах нормативных значений |
|  | ( загрязнение отходами | ( неблагополучное состояние: полигон ТБО не соответствует нормативным требованиям, присутствуют несанкционированные свалки |
| 4 | Эколого-планировочная структура градостроительного комплекса |  |
|  | ( взаиморазмещение селитебных зон и промышленных узлов | ( в центральной части поселения неблагоприятное размещение |
|  | инженерно-геологические ограничения для строительства | ( более 90% территории ограниченно благоприятны, 10% - неблагоприятны, требуют проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке, защите |
|  | ( территориальные нормативные экологические, санитарные ограничения: | сформированы недостаточно |
|  | санитарно-защитные зоны охранные коридоры инженерных и транспортных коммуникаций зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы и пр. | по сумме факторов находится ~ 35 % территорий муниципального образования |

# Эколого-гигиеническая ситуация

Часть жилых застроек и объектов социальной инфраструктуры располагается в пределах санитарно-защитных зон промышленно-коммунальных предприятий, кладбища;

Экологическое неблагополучие акваторий рек, прудов, их несоответствие требованиям организации отдыха;

Проблемы источников питьевого водоснабжения, недостаточный уровень очистки питьевой воды, значительный износ водопроводных сетей и сооружений;

Отсутствие сооружений и сетей канализации, недостаточная мощность и технологический износ канализационных очистных сооружений и неполная очистка сточных вод;

Отсутствие общепоселковых систем ливневой канализации и очистки дождевых стоков. Загрязнение купальных водоемов;

В целом долю проблемных территорий с неблагополучной эколого-планировочной и эколого-гигиеническая обстановкой можно определить как 25% от всей площади поселения.

# Санитарная очистка территории

Система сбора и удаления твердо-бытовых отходов (ТБО) в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение следующая: система несменяемых сборников: сбор отходов осуществляется в мусоросборники (контейнеры) согласно графикам и вывозятся спецавтотранспортом, применяемым для вывоза отходов в этой системе.

Контейнерная система полностью охватывает благоустроенный и неблагоустроенный коммунальный жилищный фонд. Частный сектор не полностью охвачен системой сбора и удаления отходов.

В населенных пунктах крупногабаритные отходы накапливаются на контейнерных площадках для ТБО и вывозятся кузовным транспортом. В муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на трассах и выездах из населенных пунктов стоят 54 контейнера для сбора КГО объемом 3 м3.

При существующем объеме накопления коммунальных отходов в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение необходимо запланировать организацию мусоросортировочной станции, реконструкция существующих и создание новых контейнерных площадок.

Сбор твёрдых бытовых отходов осуществляется на сортировочной площадке в поселке Сосново и вывозится на районный полигон, расположенный на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Организация, ответственная за сбор и вывоз жидких отходов в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение ЗАО «Водоканал ТВЭЛ». Сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных  домовладений осуществляется ассенизационными машинами.

Сбор и вывоз ТБО от предприятий и организаций осуществляют  специализированные организации по заявкам предприятий и организаций на полигон ТБО, местами временного хранения отходов являются контейнерные площадки предприятий и организаций.

На территории муниципального образования Сосновское сельское поселение используется один способ обезвреживания ТБО путем захоронения на полигоне.

Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон, находящийся на расстоянии 1,5 км от поселка Сосново Приозерского муниципального района в восточном направлении.

На территории муниципального образования Сосновское сельское поселение до конца 2009 года существовали несанкционированные свалки, которые потребовали проведения мероприятий, направленных на их ликвидацию и установлению контроля за данными территориями.

В 2009 году был произведен вывоз бытовых отходов из следующих территорий (согласно данным, предоставленным администрацией муниципального образования):

| №п/п | Местоположение свалки | Объем вывезенных отходов |
| --- | --- | --- |
| 1 | поселок Колосково, пляж | 15 м3 |
| 2 | поселок Колосково, побережье оз. Щучье | 25 м3 |
| 3 | поселок Сосново, побережье оз. Уловное | 7 м3 |
| 4 | поселок Сосново, пляж | 4 м3 |
| 5 | поселок Сосново, ул. Космонавтов | 3 м3 |
| 6 | поселок при железнодорожной станции Орехово, ул. Солнечная дорога к оз. Борковское | 279 м3 |
| 7 | левая обочина грунтовой дороги в деревню Новожилово, на поворот налево после одноэтажного строительного магазина | 45 м3 |
| 8 | правая обочина грунтовой автодороги в 15 метрах от автодороги Сосново-Новожилово, в 1,5 км от автодороги А129 (Санкт-Петербург – Сортавала) | 7 м3 |
| 9 | вдоль грунтовой дороги, от автодороги А129 (Санкт-Петербург – Сортавала) поворот направо, с нее после дорожного знака 50 окончания поселка при железнодорожной станции Орехово | 7 м3 |
| 10 | поселок Сосново, ул. Железнодорожная | 12 м3 |
| 11 | железнодорожная станция Орехово с правой стороны платформы | 28 м3 |
| 12 | железнодорожная станция Орехово с левой стороны платформы | 25 м3 |
| 13 | поселок Сосново ул. Ленинградская | 15 м3 |
| 14 | поселок Сосново ул. Зеленая горка | 5 м3 |
| Итого: | 477 м3 |

Большая часть несанкционированных свалок обычно создавалась стихийно за пределами территорий населенных пунктов. С целью контроля по сохранению территории муниципального образования Сосновское сельское поселение в санитарном состоянии требуется установить систему мониторинга по наблюдению за территориями не только населенных пунктов, а  прилегающими к ним территориям муниципального образования.

До 2010 года на территории Сосновского сельского поселения повсеместно образовывались стихийные зоны сброса мусора, санитарное состояние территории требовало принятия неотложных мер. В сентябре 2009 года службами по благоустройству и санитарной очистки территории муниципального образования заключен договор на оказание автотранспортных услуг по вывозу твердых бытовых отходов. Вывоз отходов организован за пределы территории Сосновского сельского поселения в пос. Тракторное.

# Землеустройство

Территория муниципального образования Сосновское сельское поселение расположена в юго-западной части муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. В состав муниципального образования входит 9 населённых пунктов.

Статус муниципального образования с текстовым описанием границ его территории установлены законом Ленинградской области от 01.09.2004 года № 50-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в их составе».

В соответствии с приведенным в указанном законе описанием границ поселения и информации, размещенной в справочнике административно-территориального деления Ленинградской области 2007 года, площадь территории муниципального образования Сосновское сельское поселение составляет 18737 га.

# Баланс земель по категориям

(существующее состояние)

| Категории земель | Площадь, га (определено картометрическим способом) |
| --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 2953,8 |
| Земли населенных пунктов | 3429,9 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли иного специального назначения | 241,3 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 58,1 |
| Земли лесного фонда | 11765,9 |
| Земли водного фонда | 52,1 |
| Земли неопределенных категорий | 101,3 |
| Общая площадь муниципального образования | 18602,4 |

# Площадь земель населенных пунктов

в существующих границах земель населенных пунктов

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | дер. Иваново | 21,6 |
|  | пос. Колосково | 163,5 |
|  | дер. Кривко | 133,5 |
|  | дер. Новожилово | 337,7 |
|  | дер. Орехово | 24,8 |
|  | пос. при железнодорожной станции Орехово | 835,1 |
|  | пос. Платформа 69-й км | 216,0 |
|  | дер. Снегирёвка | 98,6 |
|  | пос. Сосново | 1599,1 |
|  | Итого | 3429,9 |

Обоснование вариантов решения задач развития систем ЖКХ

Выбор основного варианта развития.

Варианты решения задач развития систем ЖКХ муниципального образования Сосновское сельское поселение рассматривались при создании концепции социально-экономического развития. Их суть состояла в предложениях развития территории поселения в условиях стагнации экономики или в условиях интенсивного экономического развития

1. Инерционный вариант развития. Поселение развивается на основе рекреационной функции, при сохранении, но в меньших масштабах, других элементов экономической базы. Комплекс «Игора» продолжает развиваться. Строительство значительных новых производственных объектов не предполагается. Развивается коттеджное строительство. Продолжаются процессы выбытия молодежи, т.к. не создается достаточное количество востребованных ею рабочих мест. Продолжается интенсивный приток иногородней рабочей силы. Темпы роста доходов бюджета постепенно снижаются в связи с ограниченностью набора доходных источников. Численность постоянного населения составит в расчетной перспективе чуть более 11 тыс. человек, к 2020 году – 10,5 тыс. человек.

2. Вариант ускоренного развития территории с ориентиром на  рекреационные функции в экономике  и коттеджное строительство. Происходит дальнейшее наращивание мощности комплекса «Игора» (строительство II и III очереди), иных ведомственных объектов. В более широких масштабах развивается коттеджное строительство. Существенно уменьшается значимость других элементов экономической базы. Поселение постепенно превращается в классическую зону отдыха и коттеджных поселков. Однако экологическая нагрузка может выйти за пределы допустимой. Профиль экономики поселения становится узкоспециализированным. Это сужает возможности занятости местного населения, ограничивает спектр доходной части местного бюджета. Возрастает доля иногородней рабочей силы, но не решаются в должной мере проблемы местной молодежи. Обозначается противоречие между развитием двух основных направлений: туристско-рекреационным и интенсивном развитием жилищно-коттеджного строительства. Численность населения к расчетному сроку может приблизиться к 13 тысячам (2020 год – 11 тысяч).

3. Вариант развития  территории с ориентиром на инновационную основу и диверсификации экономической базы. Рекреационная функция продолжает оставаться ведущей, но развивается не столько по пути экстенсивного наращивания мощностей, а прежде всего по пути совершенствования и повышения качественного уровня объектов и услуг. Развиваются новые сферы приложения труда для молодежи поселения (промышленность, строительство, транспорт, инновационно-информационная сфера и др.). Сохраняется значение сельского хозяйства. В результате совершенствования пространственной структуры появляются лучшие возможности для организации коттеджного строительства на участках территории, не относящихся к зонам преимущественно туристско-рекреационной направленности. Сокращается выезд молодежи из поселения, более рациональными становятся процессы привлечения иногородней рабочей силы. Численность населения к концу расчетного срока достигает 21,5 тыс. человек (к 2020 году – 15 тыс. человек).

4. Вариант форсированного развития территории, используемой как транзитная территория в сочетании с развитой туристско-рекреационной деятельностью и  коттеджной застройкой. В связи с усилением транзитных железнодорожно-автомобильных коммуникаций интенсивно начинает развиваться промышленно-транспортная функция. В зоне тяготения указанных коммуникаций возникают промышленные предприятия и транспортно- логистические комплексы. Сельское хозяйство резко сокращает свою значимость. Активно развивается жилищное строительство. Туристско-рекреационная сфера получает менее выгодные условия для развития, качество услуг не улучшается, хотя их объемы растут. Осложняется экологическая обстановка. Занятость местной молодежи увеличивается, однако в еще большей мере растет приток иногородней рабочей силы. Численность населения к расчетному сроку может возрасти до 18-20 тыс. человек (2020 год – 12 тыс. человек).

Вышеуказанные варианты развития поселения были сопоставлены между собой по следующим критериям:

- обеспечение занятости населения поселения;

- сохранение природной среды;

- качество туристско-рекреационной сферы;

- увеличение доходов бюджета поселения;

- возможности развития социальной инфраструктуры и коммунального хозяйства.

На основе сравнения вариантов в качестве базового, в наибольшей мере обеспечивающего достижения стратегических целей, учитывающего различного рода территориальные ограничения и соответствующего вышеназванным критериям, был выбран вариант № 3.

Ниже приводятся основные характеристики базового варианта.

Основным элементом экономической базы поселения остается деятельность туристско-рекреационной направленности, которая концентрирует основную часть трудоспособного населения, занятого в экономике поселения. Именно эта сфера деятельности создает большую часть собственных доходов бюджета, являющаяся основой для успешного развития ряда сопряженных отраслей и объектов экономики поселения. Ее развитие будет осуществляться не только за счет  наращивания мощности, а за счет повышения качества, расширения спектра и доступности предоставляемых услуг широкому кругу населения. Осуществляется упорядочение всей сети объектов и рекреационных зон на территории поселения.

Происходит новое производственное строительство (малые и средние объекты, не нарушающие природной среды и рекреационных функций поселения) в целях обеспечения востребованными рабочими местами молодежи поселения. Сохраняется значимость существующих сельскохозяйственных предприятий и объектов промышленности с проведением на них мер по улучшению условий труда и повышению престижности рабочих мест. Осуществляются мероприятия по нейтрализации возможного негативного влияния на основную функцию поселения строительства магистральных транспортных сооружений.

В целях более равномерного распределения предпринимательской деятельности по сезонам года предусматривается использование высвобождающихся после летнего периода трудовых ресурсов и недвижимости для организации производства различных видов продукции и услуг в осенне-зимний период. Стимулирование использования объектов туризма и отдыха в зимний период.

Развивается на территориях вне зон рекреации коттеджное жилищное строительство для жителей поселения и лиц, прибывающих сюда на постоянное место жительства из Санкт - Петербурга и других регионов страны. Масштабы коттеджного строительства строго регламентируются и не должны создавать неудобств для отдыха населения, прибывающего в Сосновское поселение с туристско-рекреационными целями. Общее количество коттеджей, предполагаемых к строительству за расчетный период составит не более 2,0 тысяч.

Произойдет существенное совершенствование пространственной структуры поселения и землепользования. Территории пос. Сосново и других населенных пунктов приобретут компактные очертания и позволят лучше организовать развитие инфраструктуры, жилищного строительства, транспортного сообщения. Осуществится строительство коттеджной зоны в дер. Снегиревка. Расширение территории населенных пунктов за счет включения ряда участков лесного фонда, позволит, решить вопросы размещения новых объектов, в том числе бизнес-парков и технопарков, необходимых для обеспечения развития экономики, занятости местной молодежи и пополнения бюджета поселения.

В ходе перспективного развития поселения существенно улучшится ситуация с состоянием местной транспортной сети и с транспортной связью с Санкт - Петербургом. Улучшится ситуация с газо- и энергоснабжением.

Значительное место займут мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации как местной, так и привлекаемой рабочей силы.

Бюджет Сосновского сельского поселения получит новые возможности укрепления доходной базы и станет стабильно бездотационным. Увеличится его значение для развития местной инфраструктуры, благоустройства, поддержки малого бизнеса и инвестиций, работы с детьми и молодежью, социальной помощи, муниципального жилищного строительства.

Численность населения к концу расчетного периода (2030г) составит около 21,5 тыс. человек, а к 2020 году достигнет 15 тысяч. Максимальная численность населения, единовременно пребывающего на территории поселения составит к концу расчетного срока около 100 тыс. человек, против 80 тыс. человек в настоящее время. Приведенная численность населения увеличится с 30-35 тысяч до 50-55 тыс. человек.

Реализация приоритетного варианта оставляет возможности, в случае изменения внешних условий, для более интенсивного роста отдельных сфер экономики, строительства новых предприятий и транспортных магистралей, осуществления новых инвестиционных проектов.

Мероприятия по развитию жилищного строительства

Учитывая существующий высокий уровень обеспеченности жителей муниципального образования  Сосновское сельское поселение жилищным фондом, к 2030 году планируется  достичь не менее 70 кв. м на человека в индивидуальной жилой застройке  и не менее 40 кв. м на человека в многоквартирной жилой застройке.

Для достижения этой цели необходимо подготовить:

- документацию по планировке территории, а также, документацию для проведения торгов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в том числе:

- выделение территорий под организацию зон застройки индивидуальными жилыми домами с включение объектов общественно-деловой застройки и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны – Ж 2 с коэффициентом плотности застройки 0,15

- выделение территорий под организацию зон малоэтажной (до 3 этажей) жилой застройки (блокированными и многоквартирными жилыми домами), с включение объектов общественно-деловой застройки и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны – Ж 3 с коэффициентом плотности застройки 0,4

- выделение территорий под организацию зон средне-этажной (от 3 до 5 этажей) многоквартирной жилой застройки, с включение объектов общественно-деловой застройки и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны – Ж 4 с коэффициентом плотности застройки 0,8.

Для выделенных проектом генерального плана функциональных жилых зон предусматривается следующие коэффициенты плотности застройки (отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка):

| - зона застройки индивидуальными жилыми домами с включение объектов общественно-деловой застройки и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны | 0,15 |
| --- | --- |
| - зона малоэтажной (до 3 этажей) жилой застройки (блокированными и многоквартирными жилыми домами), с включение объектов общественно-деловой застройки и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны | 0,4 |
| - зона среднеэтажной (от 3 до 5 этажей) многоквартирной жилой застройки, с включение объектов общественно-деловой застройки и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны | 0,8 |

Средняя жилищная обеспеченность населения (квадратных метров общей площади жилого здания на 1 человека), проживающего в каждом типе застройки будет определена:

| - зона застройки индивидуальными жилыми домами с включение объектов общественно-деловой застройки и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны | 70 |
| --- | --- |
| - зона малоэтажной (до 3 этажей) жилой застройки (блокированными и многоквартирными жилыми домами), с включение объектов общественно-деловой застройки и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны | 40 |
| - зона среднеэтажной (от 3 до 5 этажей) многоквартирной жилой застройки, с включение объектов общественно-деловой застройки и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны | 40 |

# Параметры функциональных жилых зон

муниципального образования Сосновское сельское поселение

| № п/п | Наименование жилой зоны | Площадь функциональной зоны, га | Коэффициент плотности застройки | Общая площадь зданий тыс. м2 | Жилищная обеспеченность на 1 человека, м2 | Предположительная численность населения тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Среднеэтажной (3-5этажей) жилой застройки | 20,9 | 0,8 | 188,56 | 40 | 4,7 |
| 2 | малоэтажной (2-3 этажа) жилой застройки | 47,3 | 0,4 | 259,46 | 60 | 4,3 |
| 3 | Индивидуальной жилой застройки лиц постоянного проживания | 1737,5 | 0,15 | 1012,5 | 81 | 12,5 |
| 4 | дачного строительства, с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также объектов инженерной инфраструктуры | 691,4 | 0,15 | 1152,3 | Более 95 | Сезонное проживание |

Общий объем жилищного фонда, подлежащий реконструкции на расчетный срок до2030 года, составляет 11,6 тыс. м2, в том числе на первоочередной срок до 2020 года – 1,6 тыс. м2 .

Создание условий для организации досуга, обеспечение услугами организаций культуры, обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

Для обеспечения условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта проектом предусматриваются следующие мероприятия.

В составе зон рекреационного назначения в границах территорий, традиционных мест купания

- на озере Раздолинское в пос. Сосново,

- в пос. Колосково на озере Уловное,

- в п.ст. Орехово на озере Большое Борково предусматривается организация и обустройство   пляжей и мест отдыха, спорта, физической культуры. Для осуществления мероприятий по безопасности людей на водных объектах необходимо разработать муниципальные программы в сфере благоустройства, обустройства мест массового отдыха населения; осуществлять контроль в плановом и оперативном режимах за состоянием объектов благоустройства, за обустройством мест массового отдыха населения. Размещение  объектов кратковременного массового отдыха предусматривается на территории  пос. Сосново, в составе комплекса «Игора». Площадь участка отдельной зоны массового кратковременного отдыха должна составлять 50 га.

В рекреационных зонах для развития туристической сферы на новых  территориях размещаются  объекты туристической и рекреационной инфраструктуры. Это - кемпинги, базы отдыха, детские оздоровительные лагери.

При формировании общественно-деловых зон предусматривается организация строительства гостиничного комплекса в пос. Сосново, дер. Снегирёвка.

Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. Число светильников должно определяться по нормам освещенности.

Дорожная сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) трассируются по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлением основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пункта, игровым и спортивным площадкам. Ширина должна быть кратной 0,75м.

Ориентируясь на методику определения нормативной потребности субъектов Российской федерации в объектах социальной инфраструктуры, разработанную Минэкономики России совместно с Минздравом, расчетом потребности в новых объектах физической культуры и спорта определены предложения по показателям развития на период до 2030года.

| №п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Норма на 1000 жителей | Существующее положение | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | До 2020г | До 2030 г. |
| 1 | Спортивные залы | м2 пола | 0,35 | 576 | 450 | 1800 |
| 2 | Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 75 | - | 200 | 400 |
| 3 | Плоскостные сооружения | тыс. м2 | 1,95 | 10162 | 21000 | 10700 |

Создание условий для организации сети учреждений и инфраструктуры молодежной политики

На период первоочередного строительства (до 2020г.) предусматривается осуществить

- на территории пос. Сосново размещение строительства многопрофильного центра (клуб,) , площадью 640 м2, котором размещается инфраструктура сети учреждений молодежной политики на площади 440 м2 :

- в дер. Кривко для учреждений сферы молодежной политики предоставить площадь 46 м2.

Размещение строительства многопрофильного центра, площадью 640 м2  предусматривается осуществить на территории пос. Сосново в составе первоочередных мероприятий. Учреждения органов по делам молодежи обеспечиваю работу с населением муниципального образования.

На базе существующего клуба в дер. Кривко для учреждений сферы молодежной политики предоставить площадь 46 м2 .

На расчетный срок предусматривается осуществить размещение учреждений сферы молодежной политики во встроено-пристроенных помещениях нового строительства на территории:

- дер.Снегирёвка, площадью 113 м2

- дер. Новоживоло, площадью 75 м2

- пос.ст. Орехово, площадью 57 м2

Жители пос. платформа 69-й км, дер. Орехово, дер. Иваново ввиду малочисленности обеспечиваются учреждениями органов сферы молодежной политики, размещаемые в спортивно-оздоровительном комплексе, на территории пос. ст. Орехово.

# Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего начального, основного, среднего образования по общеобразовательным программам

С учетом существующего состояния сферы образования потребное количество мест объектов дошкольного образования определяется общей емкостью 1000 мест, из которых, новое строительство

на первую очередь (2020г.) -660 мест:

-  в пос. Сосново – 2 детских дошкольных учреждений по на 280 и 120 мест;

- дер. Новожилово – 1 детское дошкольное учреждение по 110 мест;

- дер. Снегирёвке -1 детское дошкольное учреждение на 130 мест;

- в  пос. Кривко – необходимость в дополнительных 20 местах восполняется при реконструкции МОУ «Криковская общеобразовательная школа» (дошкольная группа).

Строительство дошкольных образовательных учреждений на территориях других населенных пунктах ввиду малой емкости не осуществляется. Их потребность в дошкольных образовательных учреждениях восполняется местами, предоставляемыми:

- в пос. Сосново для обслуживания пос. Колосково и п.ст. Орехово (48 и 26 мест соответственно);

- дер. Новожилово для обслуживания дер. Иваново, дер. Орехово (по 10 мест на каждый населенный пункт).

Доставка детей в дошкольные образовательные учреждения организуется транспортными средствами, специально оборудованными.

На расчетный срок (2030г.) необходимость в дошкольных учреждениях дополнительно составляет  320 мест.

Строительство осуществляется:

- в пос. Сосново,   1 учреждения на 280 мест;

- дер. Новожилово, 1 учреждение на 40 мест.

Потребность в объектах среднего образования  до 2030 года составляет 1270 мест.

На первоочередной период до 2020 г. мероприятиями территориального планирования предусматривается строительство в  пос. Сосново, 1 школы емкостью 650 мест, которая способна обслуживать с учетом неполной загруженностью существующей школы в поселке   все населенные пункты поселения. Ввиду малой наполняемости (по расчету) строить школы в отдельных населенных пунктах не целесообразно. Доставка школьников из  них  в пос. Сосново организуется  на школьном транспорте.

На расчетный период (2030г.) планируется строительство

- 1 школа на 200 мест в дер. Новожилово;

- реконструкция школы на 170 мест в дер. Снегирёвка и на 250 мест в пос. Сосново.

Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону.

Подвоз обучающихся осуществляется специально выделенным транспортом, предназначенным для перевозки детей.

Оптимальный пешеходный подход обучающихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. В отдельные благоприятные погодные периоды допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км.

Строительство образовательных учреждений дошкольного и среднего образования на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение планируется осуществить на инвестиционной основе за счет привлечения средств частных и юридических лиц, обременений и др. мероприятий, не запрещенных законодательством Российской Федерации

# Организация оказания медицинского обслуживания

Основной задачей по развитию сферы здравоохранения на период 2030 года на территории  муниципального образования  Сосновское сельское поселение в составе мероприятий по территориальному планированию поселения является обеспечение жителей поселения на получение гарантированной медицинской помощи.

При определении потребности необходимого увеличения на расчетный срок числа стационарных коек в Cосновской участковой больнице  учитывались нормативные показатели, определенные программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2010г. №782, и территориальной программой, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 11.02.2011г. № 22.

С учетом существующего уровня обеспеченности населения медицинской помощью, предложениями проекта генерального плана предусматривается увеличение коечной мощности Сосновской участковой больницы до 100 коек на период до 2030 года.

На  период до 2030 года предусматривается развитие амбулаторно-поликлинической медицинской помощи с увеличением числа учреждений фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) на  3 единицы, в том числе в дер. Кривко – 1 ФАП,  в дер. Новожилово– 1 ФАП и п.ст. Орехово– 1 ФАП.

Для обеспечения прав граждан на получение медицинской помощи мероприятиями проекта  предусматривается также развитие мобильных форм медицинского облуживания, таких как  организация выездов мобильных амбулаторий в садоводческие массивы, места массового отдыха,  создание сети аптечных пунктов при формировании общественно-деловых зон в населенных пунктах.

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Мощность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующая | планируемая |
|  |  |  |  | 2020г | 2030г. |
| 1 | Сосновская сельская участковая больница | Пос. Сосново, Ул. Ленинградская | 45 койко-мест | - | 55 |
| 2 | амбулаторно-поликлиническое отделение, фельдшерско-акушерский пункт | Пос. Сосново Ул. Ленинградская, Дер. Снегирёвка Дер. Кривко Дер Новожилово П.ст. Орехово | 1 учрежд. 1 учрежд. - - - | - - 1 учрежд. - 1 учрежд. | - - . 1 учрежд |
| 3 | станция скорой помощи | Пос. Сосново Ул. Ленинградская. | 3 автомобиля | - | - |

# Содержание мест захоронения и предоставление ритуальных услуг населению

В составе первоочередных мероприятий предусматривается:

- проведение мероприятий по закрытию северной части существующего кладбища, площадью территории 7,7 га.

- резервирование территории для организации нового кладбища не менее чем на 6,5 га к юго-западу от существующего кладбища (за автомобильной дорогой). Формирование озеленённой санитарно-защитной зоны вокруг территорий кладбищ.

Мероприятия по развитию систем инженерного и транспортного обеспечения

Мероприятия по развитию систем транспортного обеспечения

Осуществление организации отвода территории под размещение обходной автомобильной дороги местного значения вокруг поселка Сосново обеспечит создание безопасного движения по внутри поселковым дорогам населенного пункта. Обеспечит улучшение экологического состояния в поселке Сосново в результате выноса за его пределы транзитного транспорта.

Реализация проекта строительства федеральной автодороги в направлении города Приозерска (в составе федеральной адресной программы развития автомобильного транспорта) способствует надежной круглогодичной транспортной связи всех населенных пунктов с другими поселениями района и прилегающими муниципальными образования Ленинградской области.

Усиление железнодорожного пути на участке Санкт - Петербург - Сосново - Лосево с прокладкой далее ветки до Каменногорска для переброски грузов с направления Санкт- Петербург – Выборг с учетом организации строительства соответствующих защитных сооружений в целях недопущения ухудшения среды проживания населения, сохранения условий для рекреации, туризма, коттеджного строительства. В настоящее время ОАО «Автодорстрой» по заданию ОАО «РЖД» осуществляется проектирование скоростной автомагистрали Санкт - Петербург - Сортавала. Планируемый срок ввода в эксплуатацию участка Санкт- Петербург - Лосево - 2015год. Трасса пройдёт по территории поселения между деревней Новожилово и существующим Приозерским шоссе. Планируется устройство двух развязок в разных уровнях: в районе поворота автомобильной дороги в направлении деревни Новожилово и в месте пересечения с автодорогой Р34. Эти планируемые мероприятия включены в проект генерального плана Сосновского сельского поселения на период первоочередного строительства.

В составе первоочередных мероприятий предусмотреть строительство транспортной развязки в пос. Сосново - на пересечении ул. Ленинградская и дороги (3); транспортные мосты на ул. Печатников, ул. (6), проезд (12),   ул. Пушкинская. На расчетный срок –  строительство транспортной развязки в пос. Сосново на пересечении автотранспортного обхода центральной части поселка и дороги(3); строительство транспортного моста между  пос. Сосново и дер. Кривко, ул. (4), ул. (3).

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению

Приведение технических показателей автомобильных дорог в соответствие с существующими нормами и требованиями, указанными в нормативной документации, что должно предусматривать проведение мероприятий по реконструкции действующих автомобильных дорог и проездов поселения.

Создание условий для развития общественного транспортного обслуживания в границах поселения.

Создание условий для обеспечения населения местами временного хранения автомобилей.

Общая протяженность дорог нуждающихся в реконструкции и новом строительстве составляет 39,4 км.

Мероприятия по развитию автомобильных дорог по населенным пунктам

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общая протяженность дорог, которые необходимо провести/реконструировать, км |
| --- | --- | --- |
|  | Деревня Иваново | - |
| 2 | Поселок Колосково | 1,1 |
| 3 | Деревня Кривко | 1,6 |
| 4 | Деревня Новожилово | 3,2 |
| 5 | Деревня Орехово | 2,1 |
| 6 | Поселок при железнодорожной станции Орехово | 1,3 |
| 7 | Поселок Платформа 69-й км | 4,1 |
| 8 | Деревня Снегирёвка | 5,2 |
| 9 | Поселок Сосново | 20,8 |
| Всего: | 39,4 |

Мероприятия по развитию инженерного обеспечения

Водоснабжение

При расчете водопотребления следует ориентироваться на количество фактически проживающего населения на территории муниципального образования.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное водопотребление, л/сутки на 1 жителя |
| --- | --- |
|  | 2020 г. | 2030 г. |
| Застройка зданиями, внутренним водопроводом и канализацией: - с централизованным горячим водоснабжением | 230 | 230 |
| - с ваннами и местными водонагревателями | 200 | 200 |
| - с местными водонагревателями, без ванн | 130 | 130 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом (без канализации) | 150 | 150 |
| Водопользование из водоразборных колонок | 50 | 50 |

В приведенную норму водопотребления  включены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых домах, общественных зданиях, культурно-бытовых, лечебных, детских и других учреждениях, коммунальных и торговых предприятиях.

Планируемая численность населения и расчетный расход питьевой воды на нужды  Сосновского сельского поселения

| Населенные пункты | На 2020 г. | На 2030 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Численность (тыс. чел.) | Расход (м3/сут) | Численность (тыс. чел.) | Расход (м3/сут) |
| Дер. Иваново | 0,100 | 35 | 0,500 | 75 |
| Пос. Колосково | 0,100 | 35 | 0,350 | 105 |
| Дер. Кривко | 1,700 | 295 | 1,700 | 400 |
| Дер. Новожилово | 1,100 | 215 | 2,500 | 450 |
| Дер. Орехово | 0,100 | 35 | 0,280 | 100 |
| П.ст. Орехово | 0,200 | 70 | 0,350 | 105 |
| Пос. Платформа 69-й км | 0,400 | 98 | 450 | 126 |
| Дер. Снегирёвка | 1,900 | 400 | 2,100 | 460 |
| Пос. Сосново | 9,900 | 2293 | 13,270 | 3151 |
| Итого: | 15,800 | 3476 | 21,500 | 4897 |

При этих прогнозных данных и принятых нормативах общий расход воды питьевого качества приобретет следующие показатели.

| №п/п | Населенный пункт | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нужды населения | Местная промышленность | Полив насаждений | Итого | Противопожарные нужды л/с | Нужды населения | Местная промышленность | Полив насаждений | Итого | Противопожарные нужды л/с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Пос. Сосново | 2293 | 473 | 348 | 3114 | 2∙15 | 3151 | 744 | 475 | 4370 | 2∙15 |
| 2 | Дер. Иваново | 35 | 3 | 3 | 41 | 1∙5 | 75 | 6 | 5 | 68 | 1∙5 |
| 3 | Дер. Новожилово | 215 | 43 | 48 | 306 | 1∙10 | 450 | 54 | 60 | 564 | 1∙10 |
| 4 | Дер. Снегирёвка | 400 | 80 | 76 | 556 | 1∙10 | 460 | 95 | 90 | 645 | 1∙10 |
| 5 | Дер. Кривко | 295 | 30 | 32 | 357 | 1∙10 | 400 | 40 | 37 | 477 | 1∙10 |
| 6 | Пос. Колосково | 35 | 25 | 24 | 84 | 1∙5 | 105 | 40 | 37 | 182 | 1∙5 |
| 7 | Пос. Платформа 69-й км | 98 | 10 | 12 | 120 | 1∙5 | 126 | 13 | 17 | 156 | 1∙5 |
| 8 | Дер. Орехово | 35 | - | 48 | 83 | 1∙5 | 100 | - | 37 | 137 | 1∙5 |
| 9 | П.ст. Орехово | 35 | - | 48 | 83 | 1∙5 | 105 | - | 37 | 142 | 1∙5 |
| всего | 3476 | 664 | 639 | 4779 |  | 4897 | 986 | 790 | 6673 |  |

Примечание: 1. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и не учтенные расходы, приняты согласно прим. 4 к табл. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Удельное потребление воды за поливочный сезон на поливку улиц и зеленых насаждений принимается 50 л/сут.  на 1 жителя (прим. 1 к табл. 3 СНиП 2.04.02.-84*) . Продолжительность поливочного сезона – 126 дней.

3. Расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах и расчетное количество одновременных пожаров определяется по СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в зависимости от этажности застройки и расчетной численности населения.

При продолжительности пожара 3 часа и расходе на внутреннее пожаротушение 2 струи по 2,5 л/сек, расход воды на пожаротушение составит (м3): пос. Сосново -432; дер. Новожилово, дер. Снегирёвка, дер. Кривко – 162; дер. Иваново, пос. Колосково, пос. Платформа 69-й км -108.

Объемы воды на противопожарные нужды хранятся в резервуарах водонапорных башен.

В дер. Орехово и п.ст. Орехово, территории садоводств и некоммерческих товариществах учитывая размещаемую на их территориях малоэтажную застройку, остается децентрализованная система водоснабжения.

В связи с ростом населения и образованием новых микрорайонов  схема водоснабжения несколько изменится.

Для пос. Сосново и дер. Кривко сохранится единая централизованная система водоснабжения из существующих и проектируемых скважин.

Пос. Снегирёвка и пос. Платформа 69-й км также будут использовать существующие скважины и сети с их развитием на I очередь строительства.

Для дер. Иваново, пос. Колосково, дер. Новожилово потребуется строительство разводящей водопроводной сети и, при необходимости, сооружение водонапорных башен на ней.

По опыту эксплуатации гдовского водоносного горизонта в пос. Сосново (на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Игора») вода отвечает нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» как по физико-химическим, так и бактериологическим показателям.

Поэтому во всех населенных пунктах муниципального образования необходимость водоподготовки отпадает и схема водоснабжения принимается следующая: водозаборная скважина – разводящая водопроводная сеть - водонапорная башня. Последний объект служит для выравнивания внутрисуточной неравномерности водопотребления и хранения регулирующего, аварийного и противопожарного запасов.

Водопровод принимается объединенным - хозяйственно-питьевым и противопожарным. Он  обеспечит хозяйственно-питьевое потребление в жилых и общественных зданиях; нужды коммунально-бытовых предприятий  и производственные нужды предприятий местной промышленности; тушение пожаров; поливку территории; промывку водопроводных и канализационных сетей.

Водопроводная сеть кольцуется. При диаметре менее 100 мм на отдельных участках допускаются тупиковые линии. Схема водоснабжения  - однозонная.

Действующие водозаборные скважины частично располагаются в жилой застройке. При невозможности организации зон санитарной охраны источника водоснабжения - такие скважины ликвидируются с обязательным тампонированием, или они переводятся в резерв для использования в чрезвычайных ситуациях или технического водоснабжения.

Увеличение водопотребления  повлечёт за собой  возможное изменение диаметров трубопроводов на отдельных участках водопроводной сети.

В связи с расширением жилой  застройки и появлением  новых скважин  необходима прокладка  дополнительных  трубопроводов. Кроме того,  необходимо предпринять меры по реконструкции  существующих трубопроводов  с целью сокращения аварий  на водопроводных сетях. Так, в пос. Сосново  требуется реконструкция водопроводной сети по ул. Советская, ул. Озерная. В том случае, если реконструкция участка трубопровода не предоставляется возможной, его необходимо заменить на современные трубы.

Положение новых водозаборных скважин на Схеме развития инженерной инфраструктуры «Водоснабжение  и водоотведение» показано условно и будет уточняться по мере детальной разведки на воду, проводимой специализированной  организацией.

Водоотведение

Планируемыми мероприятиями  первоочередного строительства проектом генерального плана предусматривается осуществить размещение централизованных канализационных очистных сооружений в пос. Сосново с прокладкой коллектора до дер. Кривко  и дер. Новожилово, реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Снегирёвке.

В составе первоочередных мероприятий осуществить дополнительное размещение локальных очистных в дер. Иваново, пос. Колосково, дер. Орехово, п.ст. Орехово, пос. Платформа 69-й км.

Схема канализации

В связи с ростом населения, на некоторых участках существующей  канализационной сети возможно увеличение диаметров. Для обеспечения централизованной системой канализации новых районов, а также существующих неканализованных населенных пунктов необходима прокладка дополнительных канализационных сетей. Все стоки от населенных пунктов транспортируются на очистные сооружения посредством насосных станций.

На I очередь необходимо исключить сброс неочищенных сточных вод деревни Кривко на рельеф. С этой целью необходимо завершить строительство канализационного коллектора, транспортирующего стоки деревни на проектируемые очистные сооружения.

В перспективе новые канализационные сети будут прокладываться в деревне Новожилово, поселке Колосково, поселке Сосново.

Пос. Сосново

Население поселка Сосново частично обеспечивается централизованной канализацией. Часть жителей продолжает пользоваться водонепроницаемыми выгребами. Стоки из выгребов периодически вывозятся на очистные сооружения.

Расчетный расход сточных вод будет равен среднесуточному расчетному водопотреблению. Т.е. расчетный расход составит 4959 м3/сутки.

Для обеспечения удовлетворительных санитарно-гигиенических условий жизни населения, в целях охраны окружающей среды от загрязнения неочищенными сточными водами предусматривается строительство централизованной системы отведения и очистки сточных вод.

Бытовые и производственные сточные воды от жилых микрорайонов и промышленных предприятий поселка единой сетью будут отводиться на главную канализационную насосную станцию (ГКНС), расположенную на площадке очистных сооружений, и предназначенную для приема и подачи хозяйственно-бытовых сточных вод на биологические очистные сооружения. После полной биологической очистки осветленные сточные воды по напорному коллектору будут подаваться на сброс в р.Сосновка.

Производительность КОС на 1 очередь составляет 2352 м3/сут с дальнейшим увеличением на полное развитие Сосновского поселения до 6000 м3/сут.

Дер. Новожилово

Для деревни рекомендуется организация централизованной канализации, прокладка новых канализационных сетей, а также строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки. Производительность КОС должна быть не менее 600 м3/сутки. В соответствии с «Пособием по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89)», ориентировочная площадь под канализационные очистные сооружения составит порядка 0,4 га.

В схему очистки должна быть включена установка по обеззараживанию стоков, в качестве которой может выступать установка для ультрафиолетового обеззараживания. Сточные воды от общественной, деловой и жилой застройки напорно-самотечными коллекторами будут подаваться на очистные сооружения. Очищенные и обеззараженные стоки сбрасываются в р. Мокроус.

Очистка хозяйственно-бытовых стоков от участков ИЖС, не подключенных к централизованной канализации, может происходить на локальных станциях глубокой биологической очистки в пределах каждого отдельного домовладения. Стоки также могут сбрасываться в водонепроницаемые выгреба и периодически вывозиться ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения.

Дер. Иваново

На расчетный срок население деревни обеспечивается централизованной системой канализации. Стоки деревни в объеме 50 м3/сутки транспортируются на проектируемые очистные сооружения биологической очистки.

Дер. Снегирёвка

Схема канализования  дер. Снегирёвка принимается следующей: хозяйственно – бытовые стоки от участков ИЖС очищаются на локальных станциях глубокой биологической очистки производительностью порядка 1 м3/сутки в пределах каждого домовладения. Отведение очищенных и обеззараженных бытовых сточных вод на рельеф производится только на территории индивидуальных домовладений и на расстоянии не менее 50 м от ближайшего подземного водоисточника. Санитарно – защитная зона от очистных сооружений до жилой застройки составляет 15 м. Бытовые стоки от проектируемых объектов общественно - делового назначения поступают на локальные очистные сооружения биологической очистки. Отведение очищенных и обеззараженных сточных вод допускается на рельеф прилегающей местности и в водные объекты культурно – бытового водопользования в границе населенного пункта.

Хозяйственно – бытовые стоки от существующей среднеэтажной жилой застройки в пределах существующих границ дер. Снегирёвка отводятся имеющейся (реконструируемой) канализационной сетью на проектируемые централизованные очистные сооружения. Туда же поступают сточные воды от общественных зданий. Очистные сооружения производительностью 300 м³/сутки намечается разместить на площадке бывших КОС.

Дер. Кривко

В настоящее время деревня не обеспечена системой централизованной канализации. Основной проблемой является отсутствие очистки хозяйственно-бытовых сточных вод вследствие нерабочего состояния существующих канализационных очистных сооружений. В качестве первоочередного мероприятия планируется строительство канализационного коллектора, транспортирующего стоки на проектируемые в поселке Сосново канализационные очистные сооружения биологической очистки. После очистки сточные воды по напорному коллектору будут подаваться на сброс в р. Сосновка.

Расчетный расход сточных вод деревни равен 399 м3/сутки.

Пос. Колосково

В поселке Колосково предполагается устройство централизованной канализации для части населения. Сточные воды в объеме 327 м3/сутки при помощи насосной станции транспортируются на проектируемые канализационные очистные сооружения в поселок Сосново. Для участков ИЖС, не подключенных к централизованной канализации, возможна очистка бытовых стоков на локальных станциях очистки в пределах каждого домовладения либо использование водонепроницаемых выгребов, сточные воды из которых по мере необходимости вывозятся на канализационные очистные сооружения ассенизационными машинами.

Отведение очищенных и обеззараженных бытовых сточных вод на рельеф производится только на территории индивидуальных домовладений и на расстоянии не менее 50 м от ближайшего подземного водоисточника. Санитарно – защитная зона от очистных сооружений до жилой застройки составляет 15 м.

Дер. Орехово

Устройство централизованной канализации на территории деревни Орехово не предполагается. Участки ИЖС оборудуются локальными очистными сооружениями, после очистки стоки утилизируются на участках домовладений. На территории садоводств эксплуатируются водонепроницаемые выгреба, стоки из которых периодически вывозятся ассенизационными машинами на очистные сооружения поселка Сосново.

Пос. ст. Орехово

Прокладка канализационных сетей и устройство централизованной системы канализации на перспективу не предусматривается. Вопрос утилизации хозяйственно-бытовых сточных вод для каждого участка решается индивидуально. Могут использоваться либо локальные очистные сооружения либо водонепроницаемые выгреба с периодическим вывозом сточных вод на очистные сооружения.

Пос. Платформа 69- км

Очистка бытовых сточных вод от участков ИЖС может осуществляться посредством локальных очистных сооружений, рассчитанных на 4 – 5 человек. Отвод очищенных стоков может производиться на рельеф в границах домовладений, либо в ближайший водоток, а именно в р. Сосновку. Отвод стоков от общественно-деловой застройки может осуществляться на локальные очистные сооружения большей производительности

Зоны санитарной охраны.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) обеспечивают санитарно-эпидемиологическую надёжность водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации ЗСО источников водоснабжения определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

Размеры зон и санитарные мероприятия на их территории назначаются в соответствии с требованиями п.п. 10.24-10.30 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети  и сооружения» и  направлены на исключение микробного и химического загрязнения воды.

Определение границ поясов ЗСО подземного источника.

Учитывая, что эксплуатируемый гдовский водоносный горизонт относится к наиболее защищенному, зона санитарной охраны I пояса устанавливается 30 м. Территория I пояса должна быть огорожена, спланирована и озеленена. На этой территории запрещаются все виды хозяйственной деятельности, не связанные непосредственно с подачей воды.

При определении границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов

На территории II пояса ЗСО запрещается размещение объектов, которые могут вызвать химическое и (или) микробное загрязнение источника водоснабжения. Запрещается загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами. Надлежит благоустраивать территорию населенного пункта, предусматривая централизованное водоснабжение, канализование, устройства водонепроницаемых выгребов, организацию отвода поверхностных вод и т.п.

ЗСО устанавливаются на всех сооружениях водопровода, где организуется особый режим  (водопроводные очистные сооружения, насосные станции, резервуары чистой воды).

В качестве первоочередного мероприятия необходима разработка проектов зон санитарной охраны. Проектом  зон санитарной охраны водопровода  должны быть определены: границы  поясов зоны источника водоснабжения, зоны и полосы

Придорожные полосы автомобильных дорог законодательством не относятся к санитарно-защитным зонам. Вместе с тем при осуществлении дорожной деятельности в придорожных полосах используется понятие "санитарный разрыв".

Санитарный разрыв имеет режим санитарно-защитной зоны, но не требует разработки проекта его организации. В соответствии с СП 42.13330.2011 для дорог IV категории расстояние от бровки земляного полотна до жилой застройки принимается 50 м и 25 м  до садово-дачной застройки.

# Теплоснабжение

Развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение не предусматривается. Теплоснабжение и горячее водоснабжение планируется от локальных источников, работающих либо на природном газе, либо на привозном топливе.

Основанием для расчёта теплоснабжения являются проектные данные по численности населения и площади отапливаемых зданий в составе проекта генерального плана муниципального образования Сосновское сельское  поселение. При расчете учитывалась необходимость перевода ряда мелкомодульных котельных, работающих на твердом топливе на природный газ и подключение существующих котельных, работающих на привозном сжиженном газе к централизованной системе подачи сетевого газа.

Общий расход тепла на теплоснабжение жилья и пищеприготовление, а также теплоснабжение предприятий непроизводственной сферы составляет 591,34 Гкал/час (687,73 МВт).

Структура жилья предполагает наличие коллективных садоводств, индивидуальных жилых домов, а также жилых многоквартирных 3 ÷ 9 этажных домов и  предприятий непроизводственной сферы.

В соответствии с этим, предлагается предусмотреть:

- теплоснабжение садоводств и индивидуальных домов от термоблоков, установленных в каждом доме и работающих на природном газе низкого давления.

- теплоснабжение жилых многоквартирных домов и предприятий непроизводственной сферы от теплогенераторов, работающих на природном газе среднего давления.

- газоснабжение газовых плит для пищеприготовления от газопроводов низкого давления.

Проектируемая застройка характеризуется зонами индивидуальной жилой застройки, одно- трехэтажными жилыми домами, четырех- шестиэтажными домами, социальными объектами, коммунально-складскими и промышленными объектами.

При теплоснабжении этих потребителей от квартальных котельных мощность теплопотребления составляет 357,89 МВт.

При этом теплопотребление по зонам застройки составляет:

| № п/п | Наименование застройки | Отопление МВт | Вентиляция МВт | ГВС МВт | Всего МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индивидуальная | 53 172 | - | 6 022 | 59 194 |
| 2. | Малоэтажная | 9 197 | - | 1 858 | 11 059 |
| 3. | Среднеэтажная | 23 954 | - | 5 794 | 29 748 |
| 4. | Промышленная | 42 238 | 21 833 | 3 041 | 67 112 |
| 5. | Складская | 35 916 | 12 871 | 2 586 | 51 373 |
| 6. | Деловая | 73 550 | 34 093 | 5 295 | 112 938 |
| 7. | Научно-производственная | 5 307 | 2 568 | 500 | 8 375 |
| 8. | Социально-культурная | 16 755 | 18 095 | 1 340 | 138 193 |

Учитывая опыт застройки многофункциональных районов, децентрализованная система теплоснабжения является наиболее предпочтительной.

Преимущества децентрализованная система теплоснабжения следующие:

отсутствие прокладки магистралей тепловых сетей дает экономию 10-30%;

автономные источники теплоснабжения позволяют полностью автоматизировать рабочий процесс и работать без обслуживающего персонала;

применение бытовых отопительных котлов (термоблоков) снимает проблему неплатежей.

Для индивидуальной и малоэтажной застройки предполагается осуществлять теплоснабжение коттеджей и квартир установкой полностью автоматизированных бытовых отопительных котлов (термоблоков) мощностью 24-28 кВт с индивидуальными или коллективными системами дымоудаления.

Для теплоснабжения многоквартирных домов возможно три варианта:

установка в каждой квартире бытового отопительного котла (термоблока);

установка на каждом доме крышной котельной (автономного источника тепла);

квартальная котельная на группу домов.

Для реконструируемых жилых домов 4-6 этажей – квартальная котельная на группу домов.

Как показала практика последних лет, при воплощении в жизнь децентрализованной системы теплоснабжения жилья, применения коммерческих узлов расхода газа, расход тепла снижается до 20%.

Для промышленных объектов предусматриваются:

пристроенные или встроенные котельные (на каждый объект);

инфракрасное газовое отопление для производственных площадей в сочетании с термоблоками для отопления бытовок, контор и т.д.

Для складских помещений могут быть рассмотрены два варианта в зависимости от категории пожаро- и взрывоопасности склада:

инфракрасное газовое отопление помещений склада в сочетании с термоблоками для отопления бытовок, контор и т.д.

газовое воздушное отопление.

Использование газовых инфракрасных отопительных приборов большой единичной мощности (от 70 до 300 кВт) для отопления производственных и логистических объектов позволяет получать 10-кратную экономию по расходу газа.

Для подачи теплоснабжения в больницу, школы, детские сады предусматривается отдельно стоящие котельные.

# Газоснабжение

Проектные предложения.

Газоснабжение муниципального образования Сосновское сельское поселение в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации, разработанной ОАО «Газпром» по договору с ОАО «Леноблгаз»,  предполагается осуществить от проектируемой газо- распределительной станции (ГРС), размещаемой на территории поселка Сосново. Планируется, что уже к  2015 года ГРС сможет обслужить на территории МО Сосновское сельское поселение следующие населенные пункты: дер. Кривко, дер. Орехово, п. ст. Платформа 69-й км, дер. Снегирёвка.

Расчетная потребность в газе, принимаемая проектом, определена с учетом укрупненных норм расхода газа:

- на индивидуальные бытовые и коммунальные нужды, исходя из планируемого количества снабжаемых газом квартир и домов; отопление и вентиляцию общественных зданий;

- на  использование газа промышленными предприятиями и сельскохозяйственным производством, использование газа котельными, включая потребность в нем при переводе работы с угля и отходов лесообрабатывающих производств.

Учитывая политику государства, направленную на разработку мероприятий, обеспечивающих использование энергосберегающих ресурсов,

за укрупненную норму расхода газа на индивидуальные бытовые и коммунальные нужды принят показатель равный 580 м3/год на одного жителя, исходя из существующего расхода.

# Планируемый расход газа на жилищно-коммунальное хозяйство

на 2030 год.

| Населенные пункты | На 2020г. | На 2030г. |
| --- | --- | --- |
|  | Численность (тыс. чел.) | Расход газа (млн.м3/год) | Численность (тыс. чел.) | Расход газа (млн.м3/год) |
| Дер. Иваново | 0,100 | 0,058 | 0,500 | 0,27 |
| Пос. Колосково | 0,100 | 0,058 | 0,350 | 0,21 |
| Дер. Кривко | 1,700 | 0,986 | 1,700 | 1,00 |
| Дер. Новожилово | 1,100 | 0,638 | 2,500 | 1,45 |
| Дер. Орехово | 0,100 | 0,058 | 0,280 | 0,16 |
| П.ст. Орехово | 0,200 | 0,116 | 0,350 | 0,21 |
| Пос. Платформа 69-й км | 0,400 | 0,232 | 0,450 | 0,26 |
| Дер. Снегирёвка | 1,900 | 1,102 | 2,100 | 1,21 |
| Пос. Сосново | 9,900 | 5,742 | 13,270 | 7,70 |
| Итого: | 15,800 | 9,164 | 21,500 | 12,470 |

Потребление природного газа для промышленного производства, в том числе выработку тепловой энергии, на первоочередной период до 2020 года составит 11,5 млн.м3; на расчетный срок до 2030 года – 13,05 млн. м3.

Суммарный расход газа по муниципальному образованию Сосновское сельское поселение к 2020 году составит 20,664 млн.м3; на расчетный срок до 2030 года – 25,520 млн. м3.

Газоснабжение населенных пунктов предполагается осуществлять по межпоселковым газопроводам от ГРС до ГРП в населенных пунктах с последующим распределением по зонам тепло- газо- потребления. Трассировка и диаметры газопроводов и места установки газораспределительных пунктов уточняются при рабочем проектировании.

# Электроснабжение

В таблицах приведены расчётные показатели электрических нагрузок МО Сосновское сельское поселение.

###### Электрические нагрузки (расчетные).

| Потребители | Население, тыс. чел. | Расход электроэнергии млн. кВт ·ч., в год | Макс. электрическая нагрузка, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Проект. | Сущ. | Проект. | Сущ. | Проект. |
| Жилищно-коммунальный сектор | С учетом всех проживающих на территории поселения | 108,5 | 165,8 | 20,3 | 31,2 |
|  | 47,7 | 74,0 |  |  |  |  |
|  | С постоянной регистрацией |  |  |  |  |
|  | 15,8 | 21,5 |  |  |  |  |

###### Суммарные электрические нагрузки (расчетные).

Таблица

| № п/п | Источники | Потребители | Электрическая нагрузка, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. | Проект. |
| 1 |  | МО «Сосновское сельское поселение» | коммунально-бытовые нагрузки | 20,3 | 31,2 |
| 2 |  |  | с учётом промышленных потребителей | 24,4 | 37,4 |
| 3 |  |  | Итого, с учётом коэф. максимумов нагрузок | 22,0 | 33,6 |
| 4 | ПС 110/35/10кВ №547 «Новая Сосновская» | Шины 10 кВ | МО «Сосновское сельское поселение» | 17,3 | 26,4 |
| 5 |  | Шины 35 кВ |  | 6,5 (2,9)* | 25,0** |
| 6 |  | Всего по ПС |  | 23,8 | 51,4 |
| 7 | ПС 35/10 кВ «Орехово-тяг.4», | Шины 10 кВ | Доля потребителей МО «Сосновское сельское поселение» | 4,7 | 7,2 |
| 8 |  | Шины 10 кВ | Другие потребители | 1,1 | 13,8*** |
| 9 |  | Всего по ПС |  | 5,8 | 21,0 |

* - с учётом ПС «Саперная» и ПС «Орехово-тяг.4», в скобках указана нагрузка ПС «Орехово-тяг.4»

** - с учётом демонтажа ПС 35/10 кВ «Саперная» и обеспечения 100% загрузки трансформатора Т 1 на ПС 35/10 кВ «Орехово-тяг.4», мощность трансформаторов которой предполагается увеличить до 2∙25 МВА.

*** - с учётом присоединения дополнительных нагрузок (12,7 МВА) электроустановок ОАО «РЖД» по данным ОАО «Ленэнерго».

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по укрупненным показателям удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки на одного жителя. Показатели учитывают нагрузки от жилых зданий,

общественных зданий: административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных,  коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания,  наружного освещения, систем водоснабжения и теплоснабжения.

В соответствии со схемой развития ОАО «Ленэнерго» предусматривается демонтаж ПС 35/10 кВ «Саперная» по факту реализации планов по строительству новой ПС «Саперная» напряжением 110/10 кВ.

В составе первоочередных мероприятий планы по присоединению новых потребителей к ПС «Орехово-тяг.4» предусматривают замену трансформаторов с увеличением мощности до 2∙16 МВА. При дальнейшем развитии муниципального образования потребуется увеличение мощности ПС «Орехово-тяг.4» до 2∙25 МВА. Доля (от числа общей перспективной нагрузки МО «Сосновское сельское поселение») потребителей, которые получат питание от ПС «Орехово-тяг.4», будет уточняться по мере территориального развития. Это зависит от политики сетевых организаций в рамках присоединения новых потребителей и от реализации мероприятий по развитию новых и реконструкции действующих ЛЭП 10 кВ в границах муниципального образования.

Для надёжного обеспечения проектных нагрузок потребителей МО «Сосновское сельское поселение» и дальнейшего развития территории потребуется увеличение мощности трансформаторов на ПС 110/35/10 кВ №547 «Новая Сосновская» с 2∙25 МВА до 2∙63 МВА.

Техническое состояние и пропускная способность сложившейся распределительной сети 10 кВ не может обеспечить вновь возникающих потребителей надежным и качественным электроснабжением. Требуется проводить мероприятия по реконструкции и разукрупнению действующих ЛЭП 10 кВ на ряду со строительством новых электрических сетей.

В графической части приведена существующая ситуация по электроснабжению МО «Сосновское сельское поселение», и указано примерное расположение новых ТП 10/0,4 кВ, сооружение которых потребуется по мере роста нагрузок. Новые ТП предусматриваются закрытого или комплектного исполнения  на один и два трансформатора мощностью до 1000 кВА. При конкретном проектировании должны быть определены мощности новых ТП 10/0,4 кВ, и уточнены места их установки, а также выбраны трассы для прокладки ЛЭП. При осуществлении хозяйственно-инвестиционной деятельности, подготовке документации по планировке территорий и проектов застройки земельных участков субъектам инвестиционной и хозяйственной деятельности в обязательном порядке необходимо предусматривать мероприятия по реконструкции, замене, сооружению новых ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ.

# Связь и информатизация

Основными направлениями развития отрасли связи являются:

Формулирование общегородской сети мультисервисной связи на основе интеграции сетей фиксированной (стационарной) и подвижной связи

Повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования

Расширение спектра услуг на основе использования высоких технологий на стационарных телефонных сетях

В настоящее время населению и организациям МО Кировский район Ленинградской области предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг:

- телефонная фиксированная (стационарная) связь;

- услуги сети сотовой подвижной связи;

- услуги радиосвязи;

- цифровая передача данных;

- коммутируемый и выделенный доступ в сети Интернет;

- аренда каналов связи;

- организация корпоративных сетей;

- услуги широкополосного радиодоступа.

Телефонизация.

Для определения общего количества телефонов на перспективу при условии полного удовлетворения поселения и общественного сектора в телефонной связи общего пользования в соответствии с нормативными документами были использованы рациональные нормы потребления средств и услуг телефонной связи:

- для населения – 1 телефон на семью (домохозяйство)

- для общественного сектора – 15% от квартирного сектора.

# Потребность в емкости стационарной телефонной сети

| Характеристика | Прогнозируемые сроки | примечание |
| --- | --- | --- |
|  | 2009г. | 2020г. | 2030г. |  |
| Население, тыс.чел. | 10,01 | 15,8 | 21,5 |  |
| Коэф-т семейности (домохозяйства) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| Необходимая емкость стационарной телефонной сети (№№) | 4607 | - | 17020 |  |

Телефонизация вновь строящихся домов осуществляется в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами по передаче данных.

Сети проводного вещания

Число радиоточек определяется с учётом 100% охвата семей проводным вещанием и с учетом 5% радиоточек общественного сектора (Институт Гипросвязь-2).

Количество динамиков уличной звукофикации включаемых в общую сеть радиофикации, рассчитывалось исходя из соотношения: 1 динамик мощностью 10вт на 2000 жителей.

Данные по количеству радиоточек радиотрансляционной сети города сведены в таблице

Количество радиоточек

| № п/п | Наименование | Ед.измерения | 2009г. | 1-я очередь (2020г.) | Расчетный срок (2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 10,01 | 15,8 | 21,5 |
| 2. | Количество радиоточек индивидуального пользования. | шт. | 4006 | 4100 | 8800 |
| 3. | Количество радиоточек общественного пользования | шт. | 200 | 250 | 740 |
| 4. | Количество динамиков уличной звукофикации | шт. | 5 | 5 | 18 |

Сети сотовой подвижной связи

Главное направление развития системы сотовой подвижной связи (СПС) является постепенная замена аналоговых сетей цифровыми.

В ближайшие годы намечается интенсивный рост числа абонентов сотовой связи. Ожидаемая плотность телефонов сетей подвижной связи к окончанию первого этапа генерального плана может составить до 118 телефонов на 100 человек.

Интернет

Распространение и развитие коммутируемого и выделенного доступа в Интернет.

Эфирное телевидение

Основным направлением развития систем телевизионного вещания является переход на цифровое телевидение. Происходит техническая реконструкция с целью создания в России современной технически и экономически эффективной сети распространения и трансляции государственных и коммерческих телерадиопрограмм, а также обеспечения населения России высококачественным и доступным многопрограммным вещанием.

Планируется завершить переход на цифровое спутниковое распределение вещательных программ. В это же время предполагается реализовать переход на цифровое радиовещание.

Кабельное телевидение

Основным направлением развития сети кабельного телевидения является переход к многофункциональным сетям на основе цифрового телевизионного вещания. Во всех районах поселения необходимо установить системы коллективного приема телевидения, от которых сигнал должен идти по кабелю. В дальнейшем предполагается объединить их в районные сети кабельного телевидения и затем в единую сеть с использованием волоконно-оптических кабелей.

# Охрана воздушного бассейна

Комплекс воздухоохранных мероприятий, предусматриваемых в генеральном плане и включающий планировочные, технологические и организационные мероприятия, должен обеспечить благоприятные экологические условия проживания населения при  выполнении решений генплана.

В настоящее время воздушный бассейн поселения загрязняется в результате антропотехногенных и природных источников воздействия. Это обстоятельство, в свою очередь, приводит к дополнительному поступлению загрязняющих веществ на подстилающую поверхность – водный бассейн, почвы, создает ущерб народному хозяйству, здоровью населения, ограничивает использование территории для жилищно-гражданского строительства, рекреации и обуславливает необходимость разработки мероприятий по охране воздушного бассейна.

Атмосфероохранные мероприятия можно сгруппировать следующим образом:

Стандартизационные, включающие разработку методических документов местного использования в ранге стандарта предприятия по ГОСТ 1.4 – 92;

Организационные по созданию системы контроля за выбросами вредных веществ в атмосферу и состоянием воздушного бассейна;

Конструктивно-технологические, которые предусматривают применение технологий, обеспечивающих максимальное использование сырья, промежуточных продуктов и отходов производства по принципу безотходной и малоотходной технологии. К ним относится также герметизация производственного оборудования, сокращение неорганизованных выбросов, сокращение неорганизованных выбросов;

Санитарно–технические, преследующие цель уменьшения выбросов в атмосферу взвешенных и газообразных загрязнителей;

Планировочные, предусматривающие оптимальные варианты размещения промышленных объектов и селитьбы в соответствии с рельефом и преобладающими ветрами, а также организацию санитарно – защитных зон;

Правовые, направленные на осуществление системы предупредительных, запретительных, восстановительных, контрольных, карательных и поощрительных законодательных мер по сохранению оптимального качества воздушной среды;

Экономические, предполагающие развитие системы экономического стимулирования природоохранной деятельности путем налоговых льгот и льготного кредитования, применения поощрительных цен и надбавок за экологически чистую продукцию.

Технологические мероприятия разрабатываются профильными научно-исследовательскими и проектными институтами, заводскими лабораториями и учитываются при разработке проектов предельно-допустимых выбросов промышленных предприятий. Ответственными за выполнение этих мероприятий являются руководители промышленных предприятий.

Организационные мероприятия выполняются в соответствии с постановлениями и решениями, принимаемыми администрацией города, а также в результате реализации разработанных проектов по развитию и реконструкции городской инфраструктуры, экологических программ. Ответственными за выполнение этих мероприятий является администрация, и руководители соответствующих служб.

Планировочные мероприятия и организация санитарно-защитных зон.

Одна из решаемых задач проекта плана муниципального образования  Сосновское сельское поселение является благоустройство и озеленение поселенческих территорий.

Градостроительные планировочные мероприятия в жилых и промышленных районах, способствующие улучшению качества окружающей среды, сводятся к следующему:

Упорядочение и благоустройство жилой застройки.

Благоустройство территорий промышленного района.

Резервирование территорий, необходимых для дальнейшего развития промышленности и коммунально-складских территорий.

Организация санитарно-защитных зон.

Оптимизация движения автотранспорта.

Организация и упорядочение подъездных транспортных путей,

Организация системы зелёных насаждений.

Проведение мероприятий по защите водных объектов в пределах водоохранных зон.

Реформирование территорий промышленных объектов

Основные направления экореконструкции предприятий могут быть следующие:

-	Исключение небольших объектов, цехов, складских зданий и подъездных путей к ним, и объединение необходимых производств под одной кровлей, с одним подъездным путём.

- Исключение всевозможных пустующих территорий, свалок, захламлённых участков с их последующей рекультивацией.

-	Строительство объектов, не требующих безусловного наземного размещения и дневного освещения, по возможности в подземном пространстве.

-	Максимальное озеленение всех поверхностей объектов: кровель, (кровли-газоны), стен, устройство на крыше теплиц для выращивания цветов.

- Создание системы утилизации тепла; использование сбросного тепла для теплиц.

-	Использование для освещения и обогрева больших производственных пространств энергосберегающих технологий (например, автономные системы инфракрасного отопления).

-	Мероприятия по сокращению поступления выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду: переход к замкнутой системе водоснабжения и использованию очищенной воды, очистка выбрасываемого воздуха и постепенный демонтаж всех дымовых труб (при высокой степени очистки не нужны трубы большой высоты, визуально загрязняющие ландшафт).

-	Создание системы утилизации всех твёрдых и жидких отходов, которые могут быть утилизированы с целью получения вторичной продукции; объединение отходов различных предприятий с целью их ускоренной утилизации или накоплении антропогенных месторождений полезных ископаемых.

Оптимизация движения автотранспорта.

Ввиду того, что автотранспорт является одним из основных источников загрязнения воздушного бассейна, необходимы мероприятия по оптимизации движения автотранспорта.

Градостроительные планировочные решения генерального плана обуславливают необходимость развития всех видов транспорта, объектов транспортной инфраструктуры, которые в свою очередь являются источниками антропогенного воздействия на окружающую среду.

Общей целью предлагаемых генеральным планом мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры будущего является устойчивое развитие поселения, снижение негативного воздействия транспорта на среду жизнедеятельности до уровней, предусмотренных национальными и международными стандартами.

Снижение токсичных выбросов автомобилей, сокращение расхода топлива, снижение уровня шумового загрязнения достигается рациональной организацией дорожного движения. Основными факторами, за счёт которых достигается снижение токсичных выбросов, являются:

увеличение скорости движения;

уменьшение времени стояния на перекрёстках;

повышение стабильности скоростного режима;

снижение нерациональных перепробегов транспорта;

повышение качества используемого бензина;

использование альтернативных видов топлива (например, перевод муниципального транспорта на неэтилированный бензин и газ);

использование каталитических нейтрализаторов (например, на муниципальных автобусах);

обеспечение качественного обслуживания и контроля транспортных средств (создание на предприятиях, имеющих транспортных средств 10 и более автомашин, пунктов диагностики и регулировки двигателей автомобилей);

оптимизировать движение автотранспорта, т.е. разработать схемы движения.

Основными задачами, решение которых было положено в основу формирования перспективной улично-дорожной сети муниципального образования  Сосновское сельское поселение, явились следующие:

Формирование территории для строительства съездов на территорию поселения;

Предусматривается реконструкция транспортной системы:

обновление подвижного состава и техническое перевооружение транспортных предприятий;

внедрение природоохранных технологий на автомобильном транспорте;

замена существующего парка на автомобили с улучшенными техническими показателями, экологически безопасными характеристиками,

Стратегическое направление развития сети АЗС предусматривает:

полную сертификацию всех АЗС и АЗК – уровень оборудования и услуг должен соответствовать мировым стандартам и требованиям;

на АЗС должны предусматриваться подземные емкости для хранения топлива и комплекс мероприятий для предотвращения загрязнения окружающей среды, исключающий выброс паров в атмосферу и проливы бензина на землю (строительство дождевой канализации с локальными очистными сооружениями).

Так же предусматривается:

автоматические мойки машин с замкнутым циклом водоснабжения, предотвращающим загрязнение окружающей среды.

Организационные и технологические мероприятия по охране атмосферного воздуха

К технологическим мероприятиям относятся:

внедрение малоотходных и безотходных технологий на предприятиях;

модернизация систем газоочистки.

Внедрение этих мероприятий позволит уменьшить выбросы в атмосферу поселения приблизительно на 15-20 %.

Потребители малоэтажной индивидуальной застройки будут снабжаться теплом от собственных источников автономных теплоисточников на газе.

Мероприятия организационные:

Провести озеленение муниципального образования Сосновское сельское поселение, как одного из главных методов "самоочищения" воздуха. Озеленение (двухрядная посадка) вдоль автодорог.

Организация СЗЗ предприятий, озеленение зон в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03

Благоустройство дорог (на I очередь);

Сокращение открытых почвенных пространств путем разбивки газонов;

Регулярный полив улиц в теплый период;

Разработка и организация экологического мониторинга за состоянием атмосферного воздуха;

Разработать сводный том ПДВ поселения на основании проектов ПДВ всех промышленных предприятий, имеющих выбросы в атмосферу.

Мероприятия по охране водных ресурсов

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов включает следующие аспекты:

обеспечение населения качественной питьевой водой,

рациональное использование водных ресурсов, предотвращение загрязнение водоёмов,

соблюдение специального режима хозяйственной деятельности на территориях санитарной охраны источников водоснабжения и на территориях водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоёмов,

действенный контроль за использованием водных ресурсов и их качеством.

Обеспечение населения качественной питьевой водой

Централизованные системы водоснабжения являются основными в обеспечении бесперебойного режима подачи питьевой воды потребителям и относятся к особо важным объектам жизнеобеспечения поселения.

Существующее состояние водопроводно-канализационного хозяйства поселения нуждается  в капитальном ремонте и реконструкции. При разработке и выполнении программы капитального ремонта и построения новой сети, касающейся вопросов водоснабжения и водоотведения, были учтены следующие цели:

повышение надежности работы сооружений и сетей;

повышение качества питьевой воды, доведение качества сточных вод до установленных нормативов;

экономия энергоресурсов, материальных средств, рациональное использование природных ресурсов, снижение себестоимости услуг водоснабжения и канализации;

повышение культуры и качества обслуживания абонентов.

Основными составляющими в решении задач обеспечения населения питьевой водой, безопасной в микробиологическом и физико-химическом отношениях, повышение барьерной функции сооружений по обработке воды и надежности разводящей сети.

Так же в настоящей работе рассматриваются вопросы развития и реконструкции системы хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципального образования Сосновское сельское поселение с учетом роста населения, развития сети общественно деловой сферы.

Схема водоснабжения - однозонная.

Рациональное использование водных ресурсов, предотвращение загрязнения

Зоны санитарной охраны.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) обеспечивают санитарно-эпидемиологическую надёжность водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации ЗСО источников водоснабжения определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

Размеры зон и санитарные мероприятия на их территории назначаются в соответствии с требованиями п.п. 10.24-10.30 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети  и сооружения» и  направлены на исключение микробного и химического загрязнения воды.

Учитывая, что эксплуатируемый гдовский водоносный горизонт относится к наиболее защищенному, зона санитарной охраны I пояса устанавливается 30 м. Территория I пояса должна быть огорожена, спланирована и озеленена. На этой территории запрещаются все виды хозяйственной деятельности, не связанные непосредственно с подачей воды.

На территории II пояса ЗСО запрещается размещение объектов, которые могут вызвать химическое и (или) микробное загрязнение источника водоснабжения. Запрещается загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами. Надлежит благоустраивать территорию населенного пункта, предусматривая централизованное водоснабжение, канализование, устройства водонепроницаемых выгребов, организацию отвода поверхностных вод и т.п.

ЗСО устанавливаются на всех сооружениях водопровода, где организуется особый режим  (водопроводные очистные сооружения, насосные станции, резервуары чистой воды).

В качестве первоочередного мероприятия рекомендуется разработка проектов зон санитарной охраны. Проектом  зон санитарной охраны водопровода  должны быть определены: границы  поясов зоны источника водоснабжения, зоны и полосы

Одним из главных мероприятий по рациональному использованию водных ресурсов является контроль за потреблением и водоотведением всех потребителей и водопользователей.

Для оперативного контроля за количеством потребляемой и отводимой воды должны быть установлены всем предприятиям лимиты водопотребления и водоотведения с соответствующей платой и увеличения её в случае превышения лимитов.

Для экономии воды в коммунальном секторе необходимо оборудовать жилые дома счётчиками холодной и горячеё воды с последующей установкой поквартирных счётчиков.

Для сокращения потерь при транспортировке воды предусматривается строительство новых и реконструкция старых водоводов и уличных сетей.

Не менее важным вопросом рационального использования водных ресурсов является дальнейшее развитие и совершенствование систем оборотного водоснабжения и повторного использования производственных стоков. Оборотное водоснабжение и повторное использование производственных стоков должно быть внедрено на всех предприятиях, где это может быть использовано по технологии производства.

Все водопользователи должны получать лицензии на сброс стоков в водоёмы. Лицензирование водопользователей проводится в соответствии с Федеральным законом от 03.06.06 № 74-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 03.04.97г № 383 «Об утверждении правил предоставления в пользование водных объектов, находящихся в государственной собственности, установления и пересмотра лимитов водопользования, выдачи лицензий на водопользование и распорядительной лицензии».

В проекте предлагается  ликвидация сброса не нормативно очищенных сточных вод в водный объект.

Для этого предусмотрено:

строительство новых канализационных очистных сооружений;

строительство новых трубопроводов;

замена изношенных канализационных сетей.

Проектом намечается следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории:

поверхностный водоотвод.

Более подробно эти мероприятия рассмотрены в разделе «инженерная подготовка территории».

Мероприятия по охране почв

Для охраны и рекультивации почвенного покрова необходимо проведение комплекса природоохранных мероприятий.

Проектом генерального плана предусматриваются следующие мероприятия.

Ликвидация возникновения несанкционированных свалок и срочная рекультивация экологически опасных объектов;

Соблюдение и организация планово-регулярной очистки поселения от жидких и твердых отходов;

Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями.

Первоочередные природоохранные мероприятия должны касаться устранению негативного влияния от движения автотранспорта.

- Реконструкция дорог с увеличением их пропускной способности  способствует сокращению выбросов от автомобильного транспорта на 25 %.

- Озеленение улиц двухрядными посадками позволит снизить загрязнение прилежащих магистральных территорий на 30%;

Для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, устройство покрытий капитального типа, укрепление обочин бордюрного типа.

Мероприятия по защите территории от шума

Созданию условий акустического комфорта способствуют:

учет удачного взаимного размещения различных зон с соблюдением необходимых территориальных разрывов между производственными, коммунально-складскими зонами, трассами наземного и водного транспорта;

рациональная транспортно-планировочная структура территории, предусматривающая совмещенную трассировку в транспортных коридорах скоростных автомобильных и железных дорог в обход поселения.

Для решения проблемы снижения уровня транспортного шума на территории муниципального образования  Сосновское сельское поселение возможны мероприятия градостроительного и архитектурно-строительного плана.

К градостроительным мерам относятся:

1. Соблюдение необходимых разрывов между источниками шума и объектами с нормируемыми уровнями шума;

2. На жилых улицах целесообразно размещать здания торцами к проезжей части, так как это приводит к удалению большинства квартир от источника шума по сравнению с фронтальной застройкой.

К архитектурно-строительным мерам относятся:

1. размещение большинства подсобных помещений квартир (передних, санитарных узлов, внутриквартирных коридоров) у наружной стены, обращенной в сторону источника шума;

2. включение в состав жилого дома дополнительных подсобных помещений группового пользования;

3. расположение комнат общего пользования со стороны источника шума, если норма жилой площади на одного человека и демографический состав заселяемых семей позволяют исключить из этих комнат спальные места.

Для необходимого снижения уровней звука предусматривается:

- функциональное  зонирование территории с отделением селитебных, и рекреационных зон от промышленных, коммунально-складских зон и основных транспортных коммуникаций;

- формирование системы зеленых насаждений, способствующих шумозащите.

В результате комплексной оптимизации всех составляющих транспортного процесса (вид транспорта, маршрут, технология, организация и.т.д.) ожидается существенное уменьшение экологической нагрузки транспорта на окружающую среду.

Основные мероприятия по защите территории от шума:

Устройство шумозащитных заборов вдоль железной дороги;

Строительство новых жилых домов с учетом всех требований касающихся защиты от шума в области планирования микрорайонов и архитектурно-планировочных решений;

Ограничение скорости передвижения на улицах населенного пункта и внутриквартальных проездах.

Санитарная очистка территории

В муниципальном образовании Сосновское сельское поселение разработана «Генеральная схема санитарной очистки территории муниципальном образовании Сосновское сельское поселение».

Сбор и удаление твёрдых бытовых отходов в муниципальном образовании Сосновское сельское  поселение предусматривается по плановой и заявочной системе.

Норма накопления твёрдых бытовых отходов на конец 2020 года на 1 человека в городе принята 1,67 м3. К концу расчетного срока данный показатель составит 1,76 м3.

Прогнозирование норм образования отходов*

| Год | Единица измерения | м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Благоприятный фонд | Неблагоприятный фонд |
| 2009 | на 1 человека | 1,50 | 1,50 |
| 2020 | на 1 человека | 1,67 | 1,67 |
| 2030 | на 1 человека | 1,76 | 1.76 |

* согласно расчетам, приведенным в «Генеральной схеме санитарной очистки территории муниципальном образовании Сосновское сельское поселение».

Учитывая, что крупногабаритные отходы мусора (КГМ) достигают  10% по объему от общего количества твердых бытовых отходов жилищного сектора, а также соотношение объемов отходов населения и организаций и учреждений (70:30), определяемый объем ТБО в целом по поселению с учетом всех поставщиков твердых бытовых отходов приводится в нижеследующей таблице.

Прогнозируемое количество твердых бытовых отходов, образующихся на территории муниципальном образовании Сосновское сельское поселение

| год | Численность населения, тыс. чел | Жилой сектор без учета КГМ, м3 | КГМ, м3 | Организации, учреждения, м3 | Всего, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Благоприятный фонд | Неблагоприятный фонд | Благоприятный фонд | Неблагоприятный фонд |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2030 | 11,19 | 26,23 | 19694 | 46165 | 6586 | 28225 | 100670 |

Основными мероприятиями по организации системы совершенной санитарной очистки являются:

Обезвреживание и утилизация всех отходов (в том числе специфических);

сбор, транспортировка и удаление ТБО. Уборка территорий от мусора, смёта, снега, мытьё усовершенствованных покрытий.

Первоочередными мероприятиями по санитарной очистке территорий в городе являются:

контроль сроков хранения и своевременного вывоза ТБО;

организация площадок для размещения мусороконтейнеров;

организация пунктов приема вторичного сырья.

Стратегия обезвреживания и переработки отходов

Одним из основных условий выхода из создавшегося положения в области обезвреживания ТБО является снижение потоков отходов за счет селективного и сбора и организации предварительной сортировки.

С целью снижения затрат на вывоз твердых бытовых отходов, вовлечения ТБО во вторичный оборот в качестве дополнительных источников сырья для муниципального образования Сосновское сельское поселение в качестве эксперимента возможна организация 1-2 пунктов (на первом этапе) сбора вторсырья: макулатуры, черного и цветного металла, боя стекла. В перспективе на пунктах возможно организовать прием полиэтилена и пластмасс при наличии потребителя данного вида вторсырья.

Предлагается рассматривать сортировку не только как элемент системы управления отходами (для выделения утильных компонентов в целях использования их в качестве вторичных ресурсов), а как совокупность следующих элементов: приема и сортировки, переработки и обезвреживания.

Значительную часть ТБО занимают пищевые отходы (около 40% в общей массе ТБО). При раздельном сборе пищевые отходы можно использовать в сельском хозяйстве или животноводстве, что снизит нагрузку на полигон.

Раздельный сбор вторичного сырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТБО, что существенно снижает загрузку полигона ТБО, уменьшает число стихийных свалок, оздоровляет экологическую обстановку. Дальнейшая переработка собираемого таким образом сырья является экологически приемлемым, энерго- и ресурсосберегающим производством.

Создание приемных пунктов для сбора вторсырья с активным привлечением части предпринимателей сферы малого бизнеса приведет к созданию новых рабочих мест, в том числе для инвалидов, а также источника для наиболее неимущих слоев населения.

При развитии схемы сбора вторичного сырья возможны три схемы:

- с помощью передвижных приемных пунктом со специальным маршрутным графиком;

- с помощью стационарных приемных пунктов;

- привлечение дворников с временным складированием вторичного сырья в подвальном помещении и их последующим вывозом.

В целях стимулирования деятельности по организации производств по переработке вторичных отходов для органов местного самоуправления рекомендуется:

Предоставление льготных кредитов, субсидий и дотаций за счет бюджетов краевого и муниципального, экологического фонда и других инвестиционных ресурсов, в частности, предоставлять крупным предприятиям льготы по оплате экологических платежей, при условии, что они будут направлены на создание производства по переработке отходов.

Предоставление льгот по налогу на прибыль и НДС

Формирование системы муниципального заказа на продукцию с использованием отходов, что обеспечит ее реализацию.

Предприятиям, организующим переработку собственных отходов можно рекомендовать:

1.Поиск и производство из отходов дефицитной для данного региона продукции.

2.Применять отходы или продукцию с их использованием в производстве основной для данного предприятия продукции.

3.Использовать отходы или продукцию из них для нужд предприятия.

4.Отнести частично или полностью затраты по переработке отходов на себестоимость основной продукции.

Необходимо проведение пропаганды среди всех слоёв населения о чрезвычайной важности для экологии и экономики города сбора и сдачи на переработку вторичных отходов.