# Приложение

к решению Совета депутатов

от 20.08.14г. № 178

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Муниципальное образование Сосновское сельское  поселение входит в состав Приозерского района Ленинградской области. Приозерский район расположен в северо-восточной части Карельского перешейка. Район протянулся на 90 км с севера от Олонецкой возвышенности до Лемболовских высот на юге и на 60 км вдоль западного побережья Ладожского озера. Как самостоятельная административная единица район был образован в 1944 году. Площадь района 3597,5 кв. км. Административный центр – город Приозерск. Он расположен в 142 км к северу от Санкт-Петербурга, в месте впадения северного рукава реки Вуокса в Ладожское озеро.

Муниципальное образование Сосновское сельское поселение образовано 1 января 2006 года.

Поселение расположено в юго-западной части Приозерского района и граничит:

на севере – с Петровским сельским поселением Приозерского района;

на востоке – с Запорожским сельским поселением Приозерского района;

на западе – с Раздольевским сельским поселением Приозерского района;

на юге – с территорией Всеволожского района.

Расположение МО Сосновское сельское  поселение на территории Приозерского района представлено на рисунке 1.

Рис.1. Схема расположения  МО Сосновское сельское поселение в Приозерском районе.

На территории поселения находится 9 населенных пунктов, административный центр – поселок Сосново. Поселок расположен в 70 км к северу от Санкт-Петербурга и в 69 км к югу от районного центра г. Приозерск. В поселке построена одноимённая станция Октябрьской железной дороги (участок Санкт-Петербург—Приозерск, 76 км).

По территории поселения проходит трасса регионального значения Приозерского направления.

Сведения о территории МО Сосновское сельское поселение.

В соответствие с генеральным планом МО Сосновское сельское поселение общая площадь поселения составляет   24300 га.

Общая протяженность улично-дорожной сети (улиц, дорог, площадей и т.д.) составляет 63,2 км. Общая протяженность улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием, подлежащей механизированной уборке – 7,2 км. Общая площадь улично-дорожной сети (улиц, дорог, площадей и т.д.) составляет 315,3 тыс. м 2. Общая площадь улично-дорожной сети (улиц, дорог, площадей и т.д.) с усовершенствованным покрытием, подлежащей механизированной уборке – 43,2  тыс. м 2

Система канализации.

Охват населения общей канализацией составляет 80%. Сливных станций нет.

Размещение канализационных очистных сооружений:

1. пос. Сосново: Лесхоз (100 м3/сут.), Центральная (700 м3/сут.), Агропромттехника                 (400 м3/сут.);

2. д. Снегиревка (400 м3/сут.);

3. пос. пл. 69 км (200 м3/сут.);

4. д. Кривко (400 м3/сут.).

Коммунальное хозяйство:

- 11 муниципальных котельных установленной мощностью 22,33 Гкал. в час, из них 3 находятся в аренде (ЗАО «АВАН», ООО «ДОЗ «Технопарк-Сосново»), 1- зарезервирована (племстанция д. Кривко) и 1 котельная, принадлежащая ЗАО «Сосновоагропромтехника»,

- 31,9 км тепловых сетей, -58,1 км водопроводных сетей,

- 20,7 км канализационных сетей,

- 6 очистных сооружений,

- 14 артезианских скважин.

В качестве топлива на муниципальных котельных используются: уголь, дрова, щепа; на котельной ЗАО «Сосновоагропромтехника» - мазут и уголь.

В состав МО «Сосновское сельское поселение» входит  9 населенных пунктов:

Таблица 1.1.

Населенные пункты МО «Сосновское с.п.»

| № п/п | Название населенного пункта | Расстояние от административного центра, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | П. Сосново | АЦ |
| 2 | Д. Колосково | 9,5 |
| 3 | Д. Кривко | 4,0 |
| 4 | Д. Иваново | 6,5 |
| 5 | Д. Снегиревка | 2,5 |
| 6 | Д. Орехово | 12 |
| 7 | Д. Новожилово | 13 |
| 8 | П.-ст. Пл. 69 км | 11 |
| 9 | П.-ст. Орехово | 15 |

Инфраструктура Сосновского поселения:

Сфера образования:

- средняя общеобразовательная школа в п. Сосново,

- две начальные школы,

- три детских дошкольных учреждения,

- коррекционный детский дом,

- Сосновский Центр детского творчества.

Медицинское обслуживание:

- Сосновская участковая больница - филиал МУЗ «Приозерская Центральная районная больница» с суточным стационаром на 50 коек, дневным стационаром на 15 коек,

- поликлиника на 160 посещений в смену,

- 3 фельдшерско-акушерских пункта в деревнях Снегиревка, Кривко , Орехово,

- на отделении скорой помощи работают 2 фельдшерские бригады в смену.

По данным официального сайта Администрации Сосновского с.п., на территории поселения  находятся два Дома культуры: на 400 посадочных мест в п. Сосново и на 300 посадочных мест в        п. Кривко, 4 библиотеки, детская школа искусств на 170 детей, 7 спортивных сооружений, 23 секции по различным видам спорта.

Крупными промышленными предприятиями МО Сосновское сельское поселение выпускается следующий ассортимент продукции:

- изделия из пластмассы,

- детские игрушки,

- хлебобулочные изделия,

- молочная продукция,

- пиломатериалы,

- продукция мясопереработки.

На территории МО «Сосновское сельское поселение» действует крупное сельскохозяйственное предприятие - АОЗТ «ПЗ «Расцвет», выпускающее мясо - молочную продукцию.

## 2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Геологические особенности района.

Местность представляет собой лесистую озерно-болотистую равнину (абс. высота до 86 м.). Поверхность равнины в основном холмисто-грядовая, пересеченная реками и озерами. Цепочки холмов и гряд разделены плоскими заболоченными понижениями. Гребни гряд ровные или волнистые, вершины гряд и холмов плоские или округлые, склоны местами обрывистые, скальные. Выходы кристаллических пород (гранитов, гранитов - гнейсов) прослеживаются от широты Приозерска и до границы с Карелией (месторождения гранитов вблизи поселка Кузнечное). Встречаются валунные поля (скопления валунов). Южнее Приозерска кристаллические образования погружаются под осадочные породы верхнего протерозоя.

Грунты преобладают суглинистые, супесчаные и песчаные; встречаются также валунно-суглинистые и валунно-супесчаные грунты с галькой и гравием, на болотах - торфяные грунты. Рыхлые грунты повсеместно подстилаются скальными породами.

Грунтовые воды залегают в долинах рек на глубине 0.5 - 0 3 м, на склонах холмов и гряд до   20 м.

Гидрографические особенности района.

Через территорию поселения протекает река Сосновка.

Озёрность территории Приозерского района составляет около 20 процентов всех озер Ленинградской области. К западу от Приозерска находится озеро Вуокса. Район окружён кольцом озёр, крупными из которых являются Судаковское, Суходольское, Балахановское и другие. В большинстве своём озёра связаны между собой естественными протоками, соединены с реками.

Реки короткие, порожисты, с озеровидными расширениями, имеют среднюю ширину              60 - 100 метров, глубину до 2 м, скорость течения 0.1 м/с. Дно рек каменистое, в нижнем течении - илистое, вязкое; берега низкие пологие. Остальные реки шириной большей частью до 12 м, глубиной до 2 м; скорость течения 0.1 м/с. Берега низкие пологие, нередко заболочены.

Ладожское озеро (площадь 17700 кв. км.) доступно для судов грузоподъемностью до 5000 т; входит в систему Волго-Балтийского водного пути. Преобладающая глубина 50 - 100 м, макс. 202 м. Грунт дна вблизи берегов песчано-каменистый, в глубоководных местах - илистый. Побережье почти на всем протяжении сильно изрезано узкими, глубоко вдающимися в сушу заливами. Берега к северу от мыса Рогатый преимущественно высокие, крутые, местами со скалистыми обрывами высотой до 50 м, на остальном протяжении - большей частью низкие пологие. В прибрежье много подводных и надводных камней, на севере островов. Поверхность островов холмистая, высота холмов от 20 до 60 м. Берега низкие пологие, местами высокие, крутые или обрывистые. Остальные озера площадью до 50 кв. км, глубиной до 20 м; дно их песчано-илистое, берега преимущественно низкие заболоченные.

Замерзают реки в конце ноября, вскрываются в первой половине мая. Толщина льда в конце зимы достигает 50-60 см. Наиболее высокие уровни воды на реках бывают в период весеннего половодья (в мае) и осенью (в октябре) во время дождевых паводков. Межень наблюдается в августе - сентябре. Ладожское озеро в прибрежье замерзает в начале декабря, в центральной части - в январе- феврале, вскрывается соответственно в начале мая и в марте- начале апреля. Остальные озера замерзают во второй половине ноября, вскрываются в середине мая. Толщина льда к концу зимы достигает 50-60 см (на Ладожском озере у берега - 1м). Наиболее полноводные озера в конце мая (Ладожское озеро - в июне), когда их уровень повышается на 0.5 - 1.5 м. Осенью на Ладожском озере часты штормы; высота волн достигает 3.5 м. (макс. 5-6 м.)

Около 3,5 % территории занимают болота. Болота преимущественно моховые, местами поросшие редколесьем. По долинам рек и вокруг озер обычно развиты травянистые (осоковые) болота. Глубина болот 0.8 - 2 м. (некоторые - более). Замерзают они в середине ноября, оттаивают во второй половине мая.

Растительный и животный мир.

Около 63 процентов территории района занято лесами. Леса преимущественно хвойные (ель, сосна) и смешанные (ель, сосна, береза, осина). Подлесок редкий, состоит из подроста основных пород и кустарников (рябина, шиповник, можжевельник).

В лесах водятся представители животного мира: лоси, кабаны, лисы, медведи, олени, волки, ондатры. Из птиц встречаются рябчики, тетерева, а близ болот - глухари, кулики, дикие утки и гуси. Кроме обычных представителей среднетаёжной фауны здесь обитает канадский бобр, рысь, барсук. Возможно наличие европейской норки. На акватории Ладожского озера в летнее время держится ладожская нерпа.

В приозерских водах обитают множество видов рыб: лосось, судак, сиг, лещ, налим. Всего зарегистрировано около 54 видов рыб, из них несколько видов сиговых.

Природно-климатические условия района.

Климат региона, благодаря вторжениям воздушных масс с Атлантики, имеет черты, характерные морским побережьям - зима здесь смягчается, а осень оказывается теплее весны. Климат умеренно континентальный. Ветра в течении года преобладают северо-западные и южные, средняя скорость их 2...4 м/с.

Зима продолжительная, умеренно мягкая, с пасмурной погодой. Преобладающая дневная температура воздуха -5...-8оС, ночная -8...12оС (абсолютный минимум -41оС). Нередко бывают оттепели, при которых температура воздуха повышается до +2 - +7° С. Вторжение воздушных масс арктического происхождения вызывает резкие и, часто, длительные похолодания во все сезоны, при этом зимой температура воздуха понижается до -25 - -35° С. Самый холодный месяц - февраль. Снежный покров устанавливается в конце ноября, залегает устойчиво, наибольшей высоты достигает в третьей декаде февраля - второй декаде марта. В декабре - феврале нередки метели. Относительная влажность воздуха постоянно высокая (83...88%). В декабре продолжительность темного времени суток составляет 16 часов.

Весна - умеренно прохладная, преимущественно с пасмурной погодой. Снежный покров разрушается в первой половине апреля. В это время почва начинает оттаивать и температура воздуха быстро повышается. В третьей декаде апреля она достигает +5°С, а в середине мая происходит устойчивый переход температуры воздуха через +10 градусов. Последние заморозки обычно заканчиваются в третьей декаде мая.

Лето - умеренно теплое, с пасмурной погодой, сравнительно короткое. Преобладающая дневная температура воздуха 16...19оС (абс. макс. 31оС), ночная 11...13оС. Самый теплый месяц июль. Жарких дней с температурой выше +25°С немного - 7 - 10 дней в июне и августе. Летом возможны и похолодания. Осадки выпадают в виде кратковременных ливней, нередко с грозами. Больше всего осадков выпадает в августе. Относительная влажность воздуха 70...80%. В период с начала июня до середины июля характерны белые ночи.

Осень - умеренно прохладная, пасмурная, с туманами и затяжными дождями. Дневная температура воздуха в сентябре и октябре положительная, в ноябре отрицательная. Первые ночные заморозки наступают в конце сентября - начале октября. Осадки выпадают часто, в виде затяжных моросящих дождей и мокрого снега. В конце октября начале ноября появляется первый снежный покров. До образования устойчивого снежного покрова снег обычно несколько растаивает.

Характеристика природно-климатических параметров, предоставленная Администрацией Сосновского поселения, представлена в таблице 1.3.

Таблица.1.2.

Природно-климатические условия.

| № п/п | Показатель | Месяц |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Средняя температура воздуха,С | -7 | -5 | -5 | 0 | 10 | 16 | 18 | 21 | 15 | 7 | 0 | -7 |
| 2 | Среднее число дней с осадками | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 |
| 3 | Начало осенних заморозков |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 4 | Конец весенних заморозков |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3. СИСТЕМА СБОРА И ВЫВОЗА ОТХОДОВ

- Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов от домовладений.

Виды системы сбора отходов на территории Сосновского СП представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3.

Система сбора ТБО

| Наименование объекта | % охвата системой сбора отходов |
| --- | --- |
|  | контейнерная система | бесконтейнерная система |
| Муниципальный жилой фонд благоустроенный | 100 |  |
| Муниципальный жилой фонд неблагоустроенный | 100 |  |
| Частный сектор благоустроенный | 85 | 15 |
| Частный сектор неблагоустроенный | - | - |
| Организации и учреждения | 99 | 1 |

Система сбора и удаления ТБО МО «Сосновское сельское поселение» следующая:

- система несменяемых сборников: сбор отходов осуществляется в мусоросборники (контейнеры) согласно графикам и вывозятся спецавтотранспортом, применяемым для вывоза отходов в этой системе.

Контейнерная – полностью охватывает благоустроенный и неблагоустроенный коммунальный жилищный фонд.

Частный сектор не полностью охвачен системой сбора и удаления отходов.

Характеристика контейнерных площадок для сбора ТБО, предоставленная Администрацией Сосновского с.п., представлена в таблице 1.4.

Таблица 1.4.

Характеристика контейнерных площадок для сбора ТБО.

| № п/п | Адрес/организация, на балансе которой находятся контейнеры | Количество контейнер ных площадок | Количество установлен ных контей-неров,шт. | Объем установ-ленных контейне-ров,м3 | Наличие водоне-прони-цаемого покрытия | Наличие огражде-ния | Периодичность уборки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П. Сосново |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Механизаторов / ЗАО «Сосново АПТ» | 3 | 8 | 1 | - | - | - |
| 2 | Ул. Строителей / ЗАО «Сосново АПТ», «Уют-Сервис» | 1 | 6 | 1 | - | - | - |
| 3 | Ул. Первомайская / ЗАО «Сосново АПТ», «Уют-Сервис» | 2 | 8 | 1 | - | - | - |
| 4 | Ул. Академическая / «Технопарк Персонал Авто» | 1 | 4 | 1 | - | - | - |
| 5 | Ул. Лесная / «Жил Сервис Твэл» | 4 | 5 | 1 | - | - | - |
| 6 | Рабочий пер. / «Жил Сервис Твэл» | 1 | 6 | 1 | - | - | - |
| 7 | Ул. Никитина / «Жил Сервис Твэл» | 3 | 5 | 1 | - | - | - |
| 8 | Ул. Октябрьская / Администрация Сосновского с. п. | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| 9 | Ул. Советская / Администрация Сосновского с. п. | 2 | 4 | 1 | - | - | - |
| 10 | Ул. Мичуринская / Администрация Сосновского с. п. | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 11 | Ул. Ленинградская / Администрация Сосновского с. п. | 2 | 5 | 1 | - | - | - |
| 12 | Ул. Набережная / Администрация Сосновского с. п. | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| 13 | Ул. Зеленая Горка / Администрация Сосновского с. п. | 1 | 3 | 1 | - | - | - |
| 14 | Ул. Ленинградская / Администрация Сосновского с. п. | 1 | 7 | 1 | - | - | - |
| 15 | Ул. Рябиновая / Администрация Сосновского с. п. | 1 | 3 | 1 | - | - | - |
| 16 | Ул. Береговая / Администрация Сосновского с. п. | 5 | 13 | 1 | - | - | - |
| 17 | Ул. Пионерская / Администрация Сосновского с. п. | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| 18 | Цветочный пер. / Администрация Сосновского с. п. | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
| 19 | Ул. Газовая / Администрация Сосновского с. п. | 1 | 3 | 1 | - | - | - |
| 20 | Ул. Комсомольская / Администрация Сосновского с. п. | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
| 21 | Ул. Пушкинская / Администрация Сосновского с. п. | 1 | 3 | 1 | - | - | - |
| 22 | Ленинградский пер. / Администрация Сосновского с. п. | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 23 | Солдатский пер. / Администрация Сосновского с.п. | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| 24 | Ул. Железнодорожников / Администрация Сосновского с.п. | 2 | 10 | 1 | - | - | - |
| ИТОГО в Сосново: | 40 | 109 | 1 |  |  |  |
| 25 | Пос. Кривко / «Уют Сервис» | 6 | 12 | 1 | - | - | - |
| 26 | П. Снегиревка / «Уют Сервис» | 7 | 18 | 1 | - | - | - |
| 27 | Пл. 69 км / З-д «ВНИИЗеммаш» | 3 | 10 | 1 | - | - | - |
| ВСЕГО: | 56 | 149 | 1 |  |  |  |

В таблице 1.5 приведена периодичность удаления отходов.

Таблица 1.5.

Периодичность удаления ТБО и крупногабаритных отходов.

| Наименование объекта | Периодичность удаления отходов |
| --- | --- |
|  | КГО | Твердые бытовые отходы |
|  |  | контейнерная система сбора | бесконтейнерная система сбора |
| Муниципальный жилой фонд благоустроенный | 1 раз в день | 2 раза в день | - |
| Муниципальный жилой фонд неблагоустроенный | 1 раз в день | 1 раз в день | - |
| Частный сектор благоустроенный | По заявке | По заявке | - |
| Частный сектор неблагоустроенный | - | - | - |
| Организации и учреждения | По заявке | По заявке | - |

Вывоз отходов осуществляют ОАО «Сосново-ЭКО». Данная организация имеет необходимые лицензии

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ МЕТОДИКИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НОРМ НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ГОРОДОВ РСФСР (Отдел научно-технической информации АКХ, Москва, 1982).

К твердым бытовым отходам, входящим в норму накопления от населения и удаляемым транспортом спецавтохозяйств, относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираете с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода (при отсутствии систем специализированного обора крупногабаритных отходов).

Основными показателями при определении норм накопления отходов являются: масса, объем, средняя плотность и коэффициенты суточной неравномерности накопления.

Нормы накопления отходов определяются: по жилым домам - на одного человека; по объектам культурно-бытового назначения (гостиницы, кинотеатра и т.д.) - на одно место; по магазинам и складам - на 1 м2 торговой площади.

Нормы накопления отходов изменяются в зависимости от благоустройства зданий (система отопления, наличие квартирных плит, водопровода и канализации), наличия раздельного сбора

При сборе отдельных составляющих в качестве вторичного сырья (пищевых отходов, бумаги, металла и пр.) соответственно снижается количество вывозимых отходов. По пищевым отходам снижение массы может составлять свыше 36 кг в год на 1 чел., а по другим видам вторичного сырья снижение массы может достигать 20 кг в год на 1 чел.

Климатические и местные условия оказывают влияние на нормы накопления в связи с различной продолжительностью отопительного периода (от 150 дней в южной зоне до 300 дней в северной), периода подметания дворов и тротуаров (от 150 дней в северной зоне до 300 дней в южной), озелененности микрорайонов, а также потреблением населением овощей и фруктов. В зависимости от местных условий убираемая площадь дворовых территорий и тротуаров принимается равной 2-5 м2/чел., а площадь зеленых насаждений - около 4-12 м2/чел.

Определение норм накопления твердых бытовых отходов производятся отдельно для зданий с различным уровнем благоустройства. Для проведения натурных замеров выделяются жилые здание без арендаторов двух типов: благоустроенные дома, использующие газ или электроэнергию для приготовления пищи и бытовых нужд, имеющие водопровод, канализацию, центральное отопление; неблагоустроенные дома с печным отоплением, не имеющие водопровода и канализации.

На выбранные объекты перед проведением замеров составляют соответствующие санитарные паспорта, в которых отражаются количество населения, проживающего в данном домовладении, количество мест (для объектов общественного назначения - гостиницы), степень благоустройства зданий, площадь дворовых территорий, в том числе с твердым покрытием и занятая зелеными насаждениями. При раздельном сборе отдельных составляющих отходов указывается их количество.

## 3.1. ВЫБОР УЧАСТКОВ

Для определения фактического накопления отходов, образующихся от населения, выделяются участки со следующим количеством проживающего населения: в городах с населением до 300 тыс. чел. участки выбираются с охватом 2 % населения общего числа жителей по каждому виду благоустройства; в городах с населением 300-500 тыс. чел. - 1 %; в городах с населением более 500 тыс. чел. - 0,3 %.

По культурно-бытовым объектам выбираются наиболее характерные для данного города объекты в количестве не менее 2.

Сбор и замеры количества отходов должны исключать смешивание отходов от объектов различного назначения.

При определении накопления отходов целесообразно использовать стандартные контейнеры емкостью 0,75 м3. С целью более полного учета образующихся отходов и определения коэффициента неравномерности накопления предусматривается установка дополнительных контейнеров (уточняется при обследовании выбранных участков).

Нормы накопления определяются по сезонам года. Замеры проводятся в течение 7 дней (без перерыва) независимо от периодичности вывоза отходов. При определении норм накопления необходимо исключать уплотнение отходов в контейнерах обслуживающим персоналом. Оптимальные сроки определены норм накопления: зима - декабрь-январь; весна - апрель; лето - июнь-июль; осень - сентябрь-октябрь.

Результаты замеров по каждому объекту заносятся в специальный бланк (форма 3 приложения).

## 3.2. МЕТОД ОБСЛЕДОВАНИЯ

Для проведения исследований был использован метод выборочного обследования. В основе метода лежат следующие основные положения:

- исследование объектов;

- выявление типичных признаков;

- проведение сравнительного анализа.

При выборе типичных признаков учитываются условия, оказывающие влияние на процесс обращения с отходами на начальной стадии - на этапах образования и сбора отходов, поскольку именно они являются определяющими для количественных и качественных характеристик отходов потребления.

## 3.3. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЕЛИЧИНУ НОРМ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ

К числу факторов, влияющих на величину исследуемых показателей (объемы накопления отходов потребления и качественные характеристики потоков отходов), относятся:

- климатические условия, сезоны года;

- структура населения: демография, уровень доходов и т.п.;

- степень благоустройства жилищного фонда (наличие централизованного отопления, водопровода, канализации, мусоропровода), этажность застройки.

Климатические условия оказывают влияние на величину норм накопления отходов в связи с различной продолжительностью отопительного периода, степенью озеленения городских территорий, возможностью населения употреблять в пищу овощи и фрукты в течение продолжительного времени.

При центральном отоплении и использовании газа или электроэнергии для приготовления пищи отходы топлива в жилищном фонде полностью отсутствуют, в этом случае также исключается возможность сжигания горючей части отходов (бумага, картон, дерево), что увеличивает объем отходов и снижает их плотность.

Разные возрастные группы населения в силу естественных причин вносят разный вклад в общий объем образующихся отходов: трудоспособное население имеет возможность приобрести больший ассортимент и количество товаров народного потребления, чем пенсионеры, следовательно, оно образует большее количество отходов. Для разных имущественных групп населения также будет наблюдаться как изменение объема образования отходов, так и существенные изменения в морфологии отходов, к примеру, процент крупногабаритных отходов для более обеспеченных слоев населения будет выше, чем для малообеспеченных.

## 3.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЕЛИЧИНУ НОРМ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ

Организации, постоянно выполняющие работы по определению норм накопления отходов потребления, имеющие в своем составе специализированную лабораторию, ведущие постоянный мониторинг отходов в соответствии с требованиями Росстроя [13] могут сокращать объем исследований – проводить натурные измерения не четыре раза в год, а только на протяжении одного сезона. Для определения поправочных коэффициентов используются средние нормы накопления, полученные по результатам постоянного мониторинга.

Однако следует внимательно изучить дополнительные факторы, которые могут внести серьезные изменения в конечный результат.

Причиной нелинейного роста является то обстоятельство, что за последние 10 лет резко изменились факторы, влияющие на объем накопления отходов ТБО, а именно:

- Изменение платежеспособности населения.

Снижение платежеспособности населения в период с 1993 по 2000 гг. не позволило своевременно сменить морально и технически устаревшую часть имущества: бытовую технику, автотранспорт, мебель и т.п. И наоборот, некоторое улучшение финансового положения, которое произошло в период с 2002-2003 гг. спровоцировало лавинообразный рост количества крупногабаритных отходов.

- Изменение номенклатуры изделий.

Рыночные отношения и увеличение доли импортных товаров на российском рынке обеспечили возможность приобретения новых видов изделий из современных материалов (мебель, бытовая техника, окна, двери и т.д.).

- Жилищная реформа.

Жилищная реформа, ориентированная на приобретение жилья в собственность, позволила проводить перепланировку жилых помещений и массовое коттеджное строительство, что привело к росту отходов от ремонта жилья.

- Переход от ремонтнодоступной продукции к гарантийной.

Увеличился объем отходов от продукции, гарантия на которую, как правило, и определяет ее жизненный цикл. Дороговизна ремонта такой продукции приводит к нецелесообразности его проведения.

- Изменения в объеме и составе тары и упаковки.

Все большее число продукции реализуется в одноразовой упаковке, отсутствует система утилизационных сертификатов на импортируемую и производимую в России продукцию.

- Отставание в развитии экономических выгодных систем перехвата отдельных видов отходов.

Отсутствие систем раздельного/селективного сбора, способных разделить потоки отходов в местах, максимально приближенных к месту образования, так же ухудшает общее положение в системе обращения с отходами.

- Невыполнение требований и постановлений правительства.

Невыполнение требований законодательства и постановлений правительства, в частности, отсутствие генеральных схем санитарной очистки городов и сельских поселений, отсутствие единого подхода к системе обращения с отходами, позволяющего участникам процесса обращения с отходами эффективно выполнять свои функции, приводит к возникновению дополнительных негативных факторов, что повышает коррупционную составляющую в системе обращения с отходами и снижает инвестиционную привлекательность как всего процесса в целом, так и его составляющих.

Решения единичных вопросов общего комплекса процесса обращения с отходами приводят к росту платежей населения, необоснованному росту тарифов и низкоэффективному использованию бюджетных средств.

Всестороннее рассмотрение этих факторов позволяет правильно сформулировать задачи органов местного самоуправления и предприятий, участвующих в процессе обращения с отходами. Однако следует учитывать, что факторы роста объемов в процессе стабилизации экономического состояния страны должны непременно вернуться в исходное состояние с новыми показателями. Это говорит о том, что исследования динамики роста отходов следует в обязательном порядке проводить не менее 1 раза в 2-3 года.

Рис. 2. Прогноз динамики роста ТБО

## 3.5. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Порядок проведения метода натурных измерений и обработки результатов

Основным методом определения норм накопления отходов является метод натурных измерений непосредственно на объектах образования отходов, разработанный АКХ им. К.Д. Памфилова [4].

Для определения объемов фактического образования отходов от жилищного фонда выделяются домовладения, в которых проживает необходимое для исследования количество человек. На выбранные объекты составляются санитарные паспорта в соответствии с Рекомендациями (4(.

При проведении замеров используются контейнеры, размеры которых уточняются в каждом конкретном случае. Уплотнение отходов в мусоросборниках не допускается.

При проведении натурных измерений следует учитывать факторы, существенно влияющие на качество проведения исследований, в частности на объем накапливаемых в контейнерах на территории жилой застройки отходов, относятся следующие:

- в контейнеры, предназначенные для населения, сбрасываются отходы «встроенной аренды», а также близлежащих коммерческих и некоммерческих предприятий и организаций;

- контейнеры с отходами посещаются лицами без определенного места жительства (БОМЖ и З), которые выбирают из общего объема отходов отдельные морфологические составляющие для своих целей (стеклянную тару, картонную тару, металлическую тару и пр.).

По объектам общественно-бытового назначения, торговым и культурно-бытовым учреждениям выделяются наиболее характерные объекты. На выбранные объекты составляются санитарные паспорта в соответствии с (4(. По окончании проведения измерений по каждому объекту производится обобщение результатов и определение средних значений. Крайние значения отбрасываются, а среднее значение делится на количество исследуемого населения.

Для жилищного фонда, по определению, данному Академией коммунального хозяйства [4], к твердым бытовым отходам (ТБО), входящим в норму накопления от населения, относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий и крупные предметы домашнего обихода.

Замеры проводятся в течение 7 дней (без перерыва) независимо от периодичности вывоза отходов. При определении норм накопления необходимо исключить уплотнение отходов в контейнерах обслуживающим персоналом.

Объем отходов определяется путем измерения степени заполнения мусоросборной емкости.

Обработка данных натурных измерений осуществляется в соответствии с рекомендациями по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР. М. АКХ им. К.Д. Памфилова (4(.

Определение среднегодового значения норм накопления отходов производится в соответствии с Рекомендациями АКХ им. К.Д. Памфилова, исходя из среднесезонной суточной нормы накопления отходов.

Определение объема накопленных в контейнере отходов:

Натурные измерения проводились на базе контейнерного парка, состоящего из стандартных контейнеров объемом 0,75 куб.м. (см. рис.3).

Рис.3. Контейнер для сбора отходов

Объем отходов в контейнере определяется следующим образом:

- в случае, когда контейнер заполнен не до конца

(1)

где:

h – высота отходов в контейнере, м;

a0, b0 – длина и ширина основания контейнера, м;

a1, b1 – длина и ширина верхних срезов контейнера, м;

aизм, bизм – вычисляются по соответствующим формулам зависимости от высоты заполнения контейнера отходами, м.

- в случае, когда контейнер заполнен «с горкой»

, м3          (2)

Вспомогательные формулы:

(3.1)

где:

H – высота контейнера, м;

hизм – расстояние от верхнего края контейнера до уровня отходов в контейнере, м.

, м                                                                                                 (3.2)

, м                                                                                                  (3.3)

#### Суточная норма накопления отходов

,                                                                                                                          (4.1)

где:

Vсс – объем отходов, образованных за сутки, м3/ед. измерения;

Vо – суммарный объем удаленных с территории исследуемого объекта отходов, м3;

n – число единиц измерения на объекте исследования;

a – продолжительность проведения измерений на данном объекте, сут.

#### Средняя плотность определяется по формуле

,                                                                                                                              (4.2)

где:

( - средняя плотность отходов, кг/м3;

Мг - среднегодовая норма накопления отходов, кг/чел;

Vг – среднегодовая норма накопления отходов, м3/чел.

#### Сезонные изменения норм накопления ТБО

Сезонные изменения норм накопления ТБО зависят от продолжительности отопительного периода, периода подметания дворов и тротуаров, озелененности микрорайонов, а также от потребления населением овощей и фруктов.

В течение года твердые бытовые отходы образуются неравномерно. В связи с этим, при расчете среднегодовой нормы накопления отходов возникает необходимость учета данного фактора с помощью применения коэффициентов, отражающих сезонные изменения норм накопления.

Коэффициенты сезонности для средней полосы России приведены в табл.2.1.

Таблица 2.1.

| Объект накопления отходов | Норма накопления отходов м3/год |
| --- | --- |
| Жилищный фонд | ЛЕТО | ОСЕНЬ | ЗИМА | ВЕСНА |
| Коэффициент сезонности (среднестатистический) | 1.000 | 1.440 | 1.120 | 1.330 |

Также, при определении нормы накопления отходов необходимо учитывать объем, смета с территорий с твердым покрытием, который составляет ( 5% по объему от твердых бытовых отходов от жилищного фонда [2] и входит в норму накопления отходов для населения.

Порядок проведения расчетного метода и обработки результатов.

Второй метод состоит в получении независимой оценки норм накопления, исходя из количества отходов, удаленных с территории объекта в течение определенного промежутка времени.

Основу расчетного метода составляют специальные опросные формы, позволяющие собрать подробную информацию об объектах исследования.

В предлагаемые формы заносились следующие сведения:

Для жилых зданий:

- Вид, объем и количество мусоросборных емкостей;

- Количество жителей.

- Периодичность вывоза отходов и количество вывезенных отходов.

Для организаций и учреждений:

- Наименование, месторасположение;

- Встроенная аренда или отдельно стоящее здание;

- Вид, объем и количество мусоросборных емкостей;

- Наименование организации, занимающейся вывозом отходов с объекта и периодичность вывоза;

- Площадь объекта в целом и отдельных структурных подразделений;

- Количественные показатели объектов исследования (количество сотрудников, количество проживающих, размеры торговой площади, количество мест, посещаемость и т.д.).

- Количество вывезенных с территории объекта за определенный период времени отходов.

Сопоставление полученных подобным образом данных по характерным представителям отдельных категорий объектов – источников образования отходов позволяет вынести объективное решение о нормах накопления отходов.

Комплексное объединение представленных методов позволяет принять объективное решение в части установления норм накопления ТБО.

# 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМ НАКОПЛЕНИЯ ТБО МЕТОДОМ НАТУРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

## 4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМ НАКОПЛЕНИЯ ТБО ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Работа по определению норм накопления отходов методом натурных измерений выполнялась при строгом соблюдении техники безопасности. При проведении замеров использовались средства индивидуальной защиты.

Выбор домовладений основывался на приведенных в разделе 2 критериях.

Расчет производился с учетом сезонных изменений объемов накопления отходов.

На территории Сосновского СП для проведения исследования были выделены следующие благоустроенные домовладения:

ДОМОВЛАДЕНИЕ 1:

| Адрес | п. Сосново, ул. Первомайская, д.1-д.3 |
| --- | --- |
| Этажность | 5 этажей |
| Количество проживающих, чел. | 300 человек |
| Количество контейнеров, штук | 3 |
| Объем каждого контейнера, м3 | 1,0 |
| Периодичность вывоза | ежедневно |

Таблица 3.1.

РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ НАКОПЛЕННЫХ ОТХОДОВ

| Объемы отходов, накопленных в контейнерах, м3 |
| --- |
| 08.04.13 | 09.04.13 | 10.04.13 | 11.04.13 | 12.04.13 | 13.04.13 | 14.04.13 |
| 2,1 | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,85 |

| Среднесуточное накопление отходов на 1 человека в дни измерений, м3 |
| --- |
| 08.04.13 | 09.04.13 | 10.04.13 | 11.04.13 | 12.04.13 | 13.04.13 | 14.04.13 |
| 0,007 | 0,006 | 0,0057 | 0,0067 | 0,0063 | 0,006 | 0,0062 |

Среднесуточное накопление отходов на 1 человека в дни измерений – 0,00627 м3.

ДОМОВЛАДЕНИЕ 2:

| Адрес | п. Сосново, ул. Первомайская, д.7-д.11 |
| --- | --- |
| Этажность | 5 этажей |
| Количество проживающих, чел. | 300 человек |
| Количество контейнеров, штук | 3 |
| Объем каждого контейнера, м3 | 1,0 |
| Периодичность вывоза | ежедневно |

Таблица 3.2.

РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ НАКОПЛЕННЫХ ОТХОДОВ

| Объемы отходов, накопленных в контейнерах, м3 |
| --- |
| 08.04.13 | 09.04.13 | 10.04.13 | 11.04.13 | 12.04.13 | 13.04.13 | 14.04.13 |
| 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,1 |

| Среднесуточное накопление отходов на 1 человека в дни измерений, м3 |
| --- |
| 08.04.13 | 09.04.13 | 10.04.13 | 11.04.13 | 12.04.13 | 13.04.13 | 14.04.13 |
| 0,0067 | 0,0067 | 0,006 | 0,0057 | 0,006 | 0,0063 | 0,007 |

Среднесуточное накопление отходов на 1 человека в дни измерений – 0,00634 м3.

ДОМОВЛАДЕНИЕ 3:

| Адрес | п. Сосново, ул. Никитина, д.6 |
| --- | --- |
| Этажность | 5 этажей |
| Количество проживающих, чел. | 150 человек |
| Количество контейнеров, штук | 2 |
| Объем каждого контейнера, м3 | 1,0 |
| Периодичность вывоза | ежедневно |

Таблица 3.3.

РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ НАКОПЛЕННЫХ ОТХОДОВ

| Объемы отходов, накопленных в контейнерах, м3 |
| --- |
| 08.04.13 | 09.04.13 | 10.04.13 | 11.04.13 | 12.04.13 | 13.04.13 | 14.04.13 |
| 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |

| Среднесуточное накопление отходов на 1 человека в дни измерений, м3 |
| --- |
| 08.04.13 | 09.04.13 | 10.04.13 | 11.04.13 | 12.04.13 | 13.04.13 | 14.04.13 |
| 0,0073 | 0,0053 | 0,0047 | 0,006 | 0,0067 | 0,0073 | 0,0067 |

Среднесуточное накопление отходов на 1 человека в дни измерений – 0,00629 м3.

Учитывая коэффициент сезонности (см. табл.2.1), получаем:

Таблица 3.4.

| Объект накопления отходов | Норма накопления отходов м3/год |
| --- | --- |
| Жилищный фонд неблагоустроенный | ЛЕТО | ОСЕНЬ | ЗИМА | ВЕСНА |
| Коэффициент сезонности (среднестатистический) | 1.000 | 1.440 | 1.120 | 1.330 |
| Среднесуточное накопление отходов на человека, м3 | 0,0047 | 0,0068 | 0,0053 | 0,0063 |

ИТОГИ РАСЧЕТОВ

Норма накопления ТБО в жилищном фонде за период проведения натурных измерений в апреле месяце составила – 0,0063 м3 на человека в сутки в благоустроенном жилом фонде.

Величина среднегодовой нормы накопления с учетом сезонного изменения объемов накопления отходов составляет 0,00578 м3/человека в сутки на одного проживающего, без учета смета 5% и КГО. Учитывая уличный смет в размере 5%, получаем норму накопления на 1 человека, проживающего в Сосновском СП – 2,21 м3/год.

Норма накопления крупногабаритных отходов составит на 1 человека 0,22 м3/год.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМЫ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ВРЕМЕННО ПРОЖИВАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ СОСНОВСКОГО СП

В летний период количество населения в Сосновском СП, временно проживающего в неблагоустроенном жилищном фонде и частном секторе, увеличивается на 5000 человек.

Норма накопления ТБО в неблагоустроенном жилом фонде (муниципальном) составляет в общем случае 150% от нормы накопления ТБО в благоустроенном жилом фонде. Для Сосновского СП норма накопления ТБО в неблагоустроенном жилом муниципальном фонде составит: 3,31 куб.м на 1 человека в год.

Норма накопления ТБО в частном секторе составляет в общем случае порядка 75% от нормы накопления ТБО в благоустроенном жилом фонде, учитывая возможность утилизации органических отходов путем компостирования непосредственно на приусадебном участке. Для Сосновского СП норма накопления ТБО в частном секторе составит: 1,66 куб.м на 1 человека в год.

Период временного проживания населения длится порядка 5 месяцев в году, таким образом, для данной группы населения норма накопления ТБО составит: 0,7 куб. м на 1 человека за весь период проживания (при среднесуточном накоплении ТБО порядка 0,047 куб. м на 1 человека).

## 4.2. РАСЧЕТ НОРМ НАКОПЛЕНИЯ ТБО ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ГРУППА 1. Торговые предприятия

В состав торговых предприятий входят:

- Продовольственные магазины

- Промтоварные магазины

- Универсальные магазины

- Ларьки, палатки, киоски

Норма накопления отходов потребления в торговых предприятиях и организациях исчисляется на единицу торговой площади.

Для определения норм накопления отходов предприятий торговли, в том числе аптек, расчетным путем использовалась следующая формула:

, м3

где:

V –годовая норма накопления отходов (из расчета на 1 м2 площади), м3;

Vс – общий объём вывезенных с предприятия отходов, м3;

Т – период, в течение которого вывозились отходы, месяцев;

Sm– площадь торговых помещений, м2.

ООО «Алькор»

| Адрес | п.Сосново, ул.Мичуринская, д.26 |
| --- | --- |
| Сфера деятельности | Торговля продовольственными товарами |
| Торговая площадь, м2 | 60 |
| Площадь складских и подсобных помещений, м2 | 20 |

По данным анкетирования норма накопления отходов потребления составила 0,003 м3/м2 торговой площади в сутки или 1,1 м3/м2 торговой площади в год.

ИП Сыроегина А.М.

| Адрес | п.Мичуринское |
| --- | --- |
| Сфера деятельности | Торговля промышленными товарами |
| Торговая площадь, м2 | 143 |
| Площадь складских и подсобных помещений, м2 | 43 |

По данным анкетирования норма накопления отходов потребления составила 0,0022 м3/м2 торговой площади в сутки или 0,8 м3/м2 торговой площади в год.

Аптека «Фармаком»

| Адрес | п.Сосново, ул.Озерная, д.1, кВ.33 Лен-я, д.6, кВ.34, Вокзальная ул., д.9, кВ.18 |
| --- | --- |
| Сфера деятельности | Аптека |
| Торговая площадь, м2 | 59 |
| Площадь складских и подсобных помещений, м2 | 26 |

По данным анкетирования норма накопления отходов потребления составила 0,0027 м3/м2 торговой площади в сутки или 0,983 м3/м2 торговой площади в год.

ГРУППА 2. Предприятия общественного питания

Для определения норм накопления отходов предприятий общественного питания расчетным методом, бани использовалась следующая формула:

, м3

где:

V – среднегодовая норма накопления отходов из расчета на 1 м2 обслуживаемой площади, м3;

Vс – общий объем вывезенных с предприятия отходов, м3;

Т – период, в течение которого вывозились отходы, месяцев;

S – обслуживаемая площадь, м2.

ИС «Сермесизян»

| Адрес | п.Сосново, ул.Первомайская, д.9 |
| --- | --- |
| Сфера деятельности | Предприятие общественного питания |
| Площадь обслуживания, м2 | 20 |
| Количество сотрудников | 5 |
| Оборот, человек/сутки | 35 |

По данным анкетирования норма накопления отходов потребления составила 0,004 м3/м2 площади обслуживания в сутки или 1,5 м3/м2 площади обслуживания в год.

По данным анкетирования норма накопления отходов потребления составила 0,0023 м3/человека.

ГРУППА 3. Учреждения здравоохранения

В состав учреждений здравоохранения входят:

- Поликлиники

- Амбулатории

- Больницы

Для определения норм накопления отходов больниц, стационаров, поликлиник расчетным методом использовалась следующая формула:

, м3

где,

V– среднегодовой объем накопления отходов, м3 в год на 1 м2 общей площади;

Vс – общий объем вывезенных с предприятия отходов, м3;

Т – период, в течение которого вывозились отходы, месяцев;

S –  площадь, м2.

Сосновская УБ

| Адрес | г.Приозерск, ул.Калинина, д.35 |
| --- | --- |
| Сфера деятельности | Медицинское учреждение |
| Площадь помещений общая, м2 | 1000 |
| Численность обслуживающего персонала, чел. | 125 |
| Число мест | 30 |

По данным анкетирования норма накопления отходов потребления составила 0,00027 м3/м2 общей площади в сутки или 0,1 м3/м2 общей площади в год.

ГРУППА 4. Образовательные учреждения

В состав образовательных учреждений входят:

- Детские дошкольные учреждения

- Средние и высшие учебные заведения

- Специализированные учебные заведения

Для определения норм накопления отходов детских садов, школ, интернатов расчетным методом использовалась следующая формула:

, м3

где:

V – среднегодовой объем накопления отходов из расчета на 1 место (1 –го учащегося) в год, м3;

Vс – общий объем вывезенных с предприятия отходов, м3;

Т – период, в течение которого вывозились отходы, месяцев;

Nм – количество мест в детских садах, учащихся + количество сотрудников.

МДОУ №14

| Адрес | п.Петровское |
| --- | --- |
| Сфера деятельности | Детское дошкольное заведение |
| Площадь помещений общая, м2 | 760 |
| Численность обслуживающего персонала, чел. | 19 |
| Количество мест | 63 |

По данным анкетирования норма накопления отходов потребления составила 0,00063 м3 на место в сутки или 0,23 м3 на место в год.

МОУ Кривковская начальная школа, д/сад

| Адрес | п.Кривко, ул.Урожайная, д.5 |
| --- | --- |
| Сфера деятельности | Учебное заведение |
| Численность обслуживающего персонала, чел. | 32 |
| Количество мест | 105 |

По данным анкетирования норма накопления отходов потребления составила 0,0008 м3 на место в сутки или 0,3 м3 на место в год.

Сосновский специальный детский дом

| Адрес | п.Сосново, ул.Механизаторов, д.11 |
| --- | --- |
| Сфера деятельности | Учебное заведение |
| Численность обслуживающего персонала, чел. | 43 |
| Количество мест | 46 |

По данным анкетирования норма накопления отходов потребления составила 0,003 м3 на место в сутки или 1,08 м3 на место в год.

ГРУППА 5. Предприятия бытового обслуживания

Для определения норм накопления отходов гостиниц, парикмахерских, общежитий расчетным методом использовалась следующая формула:

, м3

где:

V – среднегодовая норма накопления отходов из расчета на 1 м2 обслуживаемой площади, м3;

Vс – общий объем вывезенных с предприятия отходов, м3;

Т – период, в течение которого вывозились отходы, месяцев;

S – обслуживаемая площадь, м2.

ИП Ющагина С.В.

| Адрес | п.Сосново, ул. Ленинградская, д.12 |
| --- | --- |
| Сфера деятельности | Бытовые услуги |
| Общая площадь, м2 | 27 |
| Количество сотрудников | 7 |
| Количество выполняемых заказов в месяц | 20000 |

По данным анкетирования норма накопления отходов потребления составила 0,0012 м3 на м2 в сутки или 0,444 м3 на м2 в год (или 0,0006 м3 на 1 заказ).

СПб отделение ОЖД филиала ОАО «РЖД»

| Адрес | п.Сосново, ул. Ленинградская, д.12 |
| --- | --- |
| Сфера деятельности | Гостиница |
| Количество мест | 20 |
| Средняя заполненность за год | 120% |
| Обслуживаемая площадь (площадь номеров), м2 | 300 |

По данным анкетирования норма накопления отходов потребления составила 0,0027 м3 на 1 место в сутки или 1,0 м3 на 1 место в год, 0,00022 м3/м2 общей площади в сутки или 0,08 м3/м2 общей площади в год.

ООО «Дом бытовых услуг»

| Адрес | п.Сосново, ул. Ленинградская |
| --- | --- |
| Сфера деятельности | Бытовые услуги |
| Общая площадь, м2 | 200 |
| Количество сотрудников | 5 |
| Количество выполняемых заказов в месяц | 120000 |

По данным анкетирования норма накопления отходов потребления составила 0,0016 м3 на м2 в сутки или 0,6 м3 на м2 в год (или 0,001 м3 на 1 заказ).

ООО «Березка»

| Адрес | п.Сосново, ул. Озерная, д.1 |
| --- | --- |
| Сфера деятельности | Бытовые услуги |
| Общая площадь, м2 | 351 |
| Количество сотрудников | 18 |
| Количество выполняемых заказов в месяц | 177000 |

По данным анкетирования норма накопления отходов потребления составила 0,00009 м3 на м2 в сутки или 0,034 м3 на м2 в год (или 0,00007 м3 на 1 заказ).

ГРУППА 6. Административные здания, офисы, отделения связи,

Для определения норм накопления отходов административных зданий, учреждений, офисов расчетным методом использовалась следующая формула:

,м3

где:

V – среднегодовая норма накопления отходов из расчета на 1 м2 площади, м3;

Vс – общий объём вывезенных с предприятия отходов, м3;

Т – период, в течение которого вывозились отходы, месяцев;

N – количество сотрудников в учреждении.

Выборгское отделение №6637 Сбербанка России

| Адрес | ??? |
| --- | --- |
| Сфера деятельности | Отделение банка |
| Площадь помещений общая, м2 | 84 |
| Количество сотрудников | 7 |

По данным анкетирования норма накопления отходов потребления составила  0,0004 м3/м2 общей площади в сутки или 0,143 м3/м2 общей площади в год.

ГРУППА 7. Предприятия системы ЖКХ

Для определения норм накопления отходов предприятий системы ЖКХ расчетным методом использовалась следующая формула:

, м3

где:

V – среднегодовая норма накопления отходов из расчета на 1 м2 общей площади, м3;

Vс – общий объем вывезенных с предприятия отходов, м3;

Т – период, в течение которого вывозились отходы, месяцев;

S – общая площадь, м2.

ООО «Наш дом»

| Адрес | п.Мичуринское |
| --- | --- |
| Сфера деятельности | Жилищно-коммунальные услуги |
| Площадь территории с твердым покрытием, м2 | 1243,51 |
| Площадь зеленых насаждений, м2 | 2617,61 |
| Количество сотрудников | 40 |

По данным анкетирования норма накопления отходов потребления составила  0,0007 м3/м2 общей площади в сутки или 0,25 м3/м2 общей площади в год.

ГРУППА 8. Предприятия пассажирского транспорта

Для определения норм накопления отходов предприятий пассажирского транспорта расчетным методом использовались следующие формулы:

, м3

где:

V – среднегодовая норма накопления отходов из расчета на 1 м2 обслуживаемой площади, м3;

Vс – общий объем вывезенных с предприятия отходов, м3;

Т – период, в течение которого вывозились отходы, месяцев;

S – обслуживаемая площадь, м2.

, м3

где:

V – среднегодовой объем накопления отходов из расчета на 1 человека, м3;

Vс – общий объем вывезенных с предприятия отходов, м3;

Nм – оборот, человек в сутки.

Дирекция СПб пригород ДПП Транском

| Адрес | п.Сосново, ул.Вокзальная |
| --- | --- |
| Сфера деятельности | Транспортные услуги |
| Общая площадь, м2 | 370 |
| Количество сотрудников | 11 |
| Оборот, человек в сутки | 1000 |

По данным анкетирования норма накопления отходов потребления составила 0,003 м3 на пассажира, 0,008 м3/м2 общей площади в сутки или 2,92 м3/м2 общей площади в год.

Таблица 3.5.

Сводная таблица результатов среднегодовой нормы накопления отходов для объектов общественного назначения

| Объект образования отходов | Единица измерения | Среднегодовая норма накопления отходов на единицу измерения, м3 |
| --- | --- | --- |
| МДОУ №14 | на 1 учащегося | 0,23 |
| МОУ Кривковская начальная школа | на 1 место | 0,3 |
| Сосновский специальный детский дом | на 1 место | 1,08 |
| ИС «Сермесизян» | на 1 м2 обслуживаемой площади | 1,5 |
| ООО «Наш дом» | на 1 м2 обслуживаемой площади | 0,25 |
| Дирекция СПб пригород ДПП Транском | на 1 м2 общей площади На 1 пассажира | 2,92 0,003 |
| ИП Ющагина С.В. | на 1 м2 площади | 0,444 |
| ООО «Дом бытовых услуг» | на 1 м2 площади | 0,6 |
| ООО «Березка» | на 1 м2 площади | 0,034 |
| СПб отделение ОЖД филиала ОАО «РЖД» | На 1 место На 1 м2 обслуживаемой площади | 1,0 0,08 |
| Выборгское отделение №6637 Сбербанка России | на 1 м2 площади | 0,143 |
| Сосновская ЦБ | на 1 м2 общей площади | 0,1 |
| ООО «Алькор» | на 1 м2 торговой площади | 1,1 |
| ИП Сыроегина А.М. | на 1 м2 торговой площади | 0,8 |
| Аптека «Фармаком» | на 1 м2 торговой площади | 0,983 |

Нормы накопления ТБО для жилищного фонда

|  | Среднегодовая норма накопления отходов на 1 жителя, м3/год |
| --- | --- |
| Жилищный фонд благоустроенный | 2,21 |
| Крупногабаритные отходы благоустроенного жилищного фонда | 0,22 |
| Жилищный фонд неблагоустроенный (муниципальный) | 3,31 |
| Крупногабаритные отходы неблагоустроенного жилищного фонда | 0,33 |
| Частный сектор неблагоустроенный | 1,66 |
| Крупногабаритные отходы частного сектора неблагоустроенного | 0,17 |
| Временно проживающее население (садоводы, дачники) | 0,7 |

Уточнять значения норм накопления отходов путем проведения исследовательской работы по определению норм накопления, не реже 1 раза в 5 лет.

Для объектов общественного назначения и торговых предприятий рекомендованы следующие нормы накопления твердых бытовых отходов:

Нормы накопления для учреждений и организаций общественного назначения, объектов торговли

| Объект образования отходов | Среднегодовая норма накопления отходов на единицу измерения, м3 | Средняя плотность отходов, кг/м3 |
| --- | --- | --- |
| Торговые предприятия |  |  |
| Продовольственный магазин (на 1 м2 торговой площади) | 1,1 | 150 |
| Промтоварный магазин, аптека (на 1 м2 торговой площади) | 0,8 | 110 |
| Складские помещения (на 1 м2 площади) | 0,37 | 150 |
| Административные здания, учреждения, офисы, отделения связи (на 1 м2 площади) | 0,143 | 100 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |
| Больница (на 1 м2 обслуживаемой площади) | 0,1 | 330 |
| Учебные и дошкольные заведения |  |  |
| Детский сад, ясли (на 1 место) | 0,23 | 100 |
| Школа, лицей, профессиональное училище (на одного учащегося) | 0,3 | 155 |
| Детский дом (на 1 место) | 1,08 | 155 |
| Предприятия службы быта |  |  |
| Гостиницы (на 1 м2 обслуживаемой площади) | 0,08 | 160 |
| Предприятия общественного питания (на 1 м2 обслуживаемой площади) | 1,5 | 200 |
| Предприятия жилищно-бытового обслуживания (на 1 м2 площади) | 0,522 | 150 |
| Парикмахерские (на 1 м2 площади) | 0,032 | 140 |
| Прочие объекты |  |  |
| Автостоянки (на 1 машиноместо) | 0,11 | 200 |
| Гаражи (на 1 машиноместо) | 0,51 | 200 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для объектов, на которых не проводились натурные измерения, рекомендованы нормы накопления, средние по северо-западному региону России.

# Text boxes

Сосново

Ладожское озеро

Орехово

Орехово

Платформа

69 км

Новожилово